Проект №: ГП 0018-0149-2011

Заказчик: администрация Кожевниковского сельского поселения Кожевниковского района Томской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КОЖЕВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том-I

Генеральный директор                                                               В.М. Савко

Градостроитель проекта                                                             О.В. Обозных

Новосибирск

2011

01 Состав проекта

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

- Электронная версия проекта

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт

| №п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 1 | Карта положения территории в структуре района, М 1:100 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта современного состояния территории, М 1:25 000, 1:10 000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта распределения земель по категориям и формам собственности, М 1:25 000 | ГП-3 | 3 |
| 4 | Карта комплексной оценки территории и планировочных ограничения, М 1:25 000 | ГП-4 | 4 |
| 5 | Карта существующих инженерных сетей и сооружений, М 1:25 000, 1:10 000 | ГП-5 | 5 |
| 6 | Карта рекреационного и биоресурсного потенциала, М 1:25 000 | ГП-6 | 6 |
| 7 | Карта планировочной организации территории, М 1:50 000 | ГП-7 | 7 |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 8 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-8 | 8 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения, М 1:25 000, 1:10 000 | ГП-9 | 9 |
| 10 | Карта функционального зонирования территории, М 1:25 000 | ГП-10 | 10 |
| 11 | Карта развития сетей и сооружений инженерной инфраструктуры (сводная), М 1:25 000 | ГП-11 | 11 |
| 12 | Карта развития транспортной инфраструктуры, М1:25 000 | ГП-12 | 12 |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Градостроитель проекта | Обозных О.В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Градостроитель проекта | Обозных О.В. |  |
| 5 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 7 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Градостроитель проекта | Обозных О.В. |  |
| 8 | Графическое оформление проекта | Градостроитель проекта Инженер | Обозных О.В. Шабурова А.А. |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Планируемое функциональное зонирование территории Кожевниковского сельского поселения	6

1.1.	Перечень установленных функциональных зон	6

1.2.	Зоны с особыми условиями использования территории	9

2.	Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории Кожевниковского сельского поселения утверждённые  документами территориального планирования	12

2.1.	Перечень объектов федерального и регионального значения	12

2.2.	Перечень объектов местного значения уровня муниципального района	12

3.	Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории Кожевниковского сельского поселения	13

3.1.	Демографический прогноз	13

3.2.	Жилищное строительство	15

3.3.	Развитие и размещение объектов социально-культурного и бытового обслуживания местного значения	17

3.4.	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	30

3.5.	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	36

3.5.1.	Водоснабжение и водоотведение	36

3.5.2.	Теплоснабжение	45

3.5.3.	Газоснабжение	45

3.5.4.	Электроснабжение	47

3.5.5.	Связь	47

3.6.	Сбор и вывоз бытовых отходов	49

4.	Планируемая структура землепользования	50

5.	Технико-экономические показатели проекта	52

6.	Приложения	55

Карты  утверждаемой части проекта. Формат АЗ	55

Введение

Проект генерального плана Кожевниковского сельского поселения Кожевниковского муниципального района Томской области выполнен ОАО «СибНИИградостроительства»» согласно муниципальному контракту  № 18 от 8 августа 2011 года с администрацией Кожевниковского сельского поселения.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 41-ФЗ от 20.03.2011), Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Томской области от 11.01.2007 № 9-ОЗ «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Томской области».

Проект генерального плана Кожевниковского сельского поселения выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Томской области, выполненной РосНИПИурбанистики (Санкт-Петербург) и утвержденной Постановлением администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а. Схема территориального планирования Кожевниковского района на момент выполнения генерального плана Кожевниковского сельского поселения не разработана.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта генерального плана Кожевниковского сельского поселения является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления Кожевниковского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Кожевниковского сельского поселения для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Кожевниковского сельского поселения осуществлена применительно ко всей территории поселения и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения  Кожевниковского сельского поселения, карту границ населенных пунктов, карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п.11 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2011 год;

Первая очередь реализации проекта -  2021 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2031 год.

В данном томе представлено Положение о территориальном планировании проекта генерального плана, которое в соответствии с Градостроительном кодексом РФ  подлежит утверждению представительным органом местного самоуправления  Кожевниковского сельского поселения.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Кожевниковского сельского поселения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования;

- параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

В соответствии с Федеральным законом  от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» до утверждения законом Томской области  видов объектов местного значения поселения генеральный план Кожевниковского сельского поселения включает в себя карты планируемого размещения объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Кожевниковского сельского поселения, в том числе:

- объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселения, водоотведения;

- автомобильных дорог местного значения;

- объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

В целях утверждения проекта Положение о территориальном планировании основывается на обосновании вариантов функционального зонирования территории поселения, демографическом прогнозе населения.

Расчет ёмкости и предложения по размещению объектов социально-бытовой и культурной сферы, объектов транспортного и инженерного обустройства территории выполнены с учетом действующих нормативных документов: СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Кожевниковского сельского поселения.

Проект генерального плана Кожевниковского сельского поселения выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Кожевниковского муниципального района.

Для разработки проекта использовался ортофотоплан Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в масштабе 1:10 000, полученная ОАО СибНИИградостроительства от администрации Кожевниковского сельского поселения.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия развития Томской области до 2020 года. Утверждена Постановлением ГДТО № 2539 от 27.10.2005 г.;

- Программа социально-экономического развития Кожевниковского района на 2009-2013 годы.

- Программа социально-экономического развития Кожевниковского сельского поселения  на 2009-2013 годы (в ред. Решение Совета Кожевниковского сельского поселения № 12 от 29.03.2010 г.);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кожевниковского сельского поселения на 2007-2010 гг. Утверждена решением Совета Кожевниковского сельского поселения от 27.04.07 г. № 14.

- сведения о состоянии жилищного фонда по состоянию на конец 2010 г. в д. Астраханцево, с. Киреевск и с. Кожевниково по форме № 1-жилфонд;

- сведения о санитарно-эпидемиологической обстановке в Кожевниковском районе, предоставленные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области. Письмо № 4833/05 от 15.09.2011 г. «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Кожевниковском районе»;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации Кожевниковского сельского поселения Кожевниковского района Томской области.

Реализация генерального плана Кожевниковского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  Кожевниковского сельского поселения за счет средств местного бюджета.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий населённых пунктов в составе сельского поселения.

Планируемое функциональное зонирование территории Кожевниковского сельского поселения

  - Перечень установленных функциональных зон

Функциональное зонирование территории

На территории сельского поселения проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Жилая зона

- Зона промышленного производства

- Зона сельскохозяйственного производства

- Зона инженерной инфраструктуры

- Зона транспортной инфраструктуры

- Зона объектов специального назначения

- Зона развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма

- Зона лесов рекреационного назначения

- Зона санитарно-защитного озеленения

- Лесохозяйственная зона

- Зона сельскохозяйственных угодий

- Зона развития охотничье-рыболовного туризма

- Зона развития культурно-познавательного туризма

Жилая зона включает как существующую, так и территорию перспективного развития населённых пунктов,  благоприятную для размещения жилой застройки, объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения.

Зона промышленного производства объединяет территории производственных площадок у с. Кожевниково (I-ый планировочный район), а так же сохраняемые производственные территории в границах населенных пунктов. Территории выделены как на базе старых, так и на новых площадках в соответствии с необходимыми санитарными разрывами от жилой застройки.

Зона сельскохозяйственного производства включает существующие территории ферм КРС ООО «Подсобное» и территории бывшего птицесовхоза «Рассвет» для размещения предприятий агропромышленного комплекса с соблюдением режима санитарно-защитных зон.

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения сетей и сооружений инженерного обеспечения территории: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи.

Зона транспортной инфраструктуры включает транспортные коридоры автомобильных дорог различных категорий в границах придорожных полос, некатегорированных автомобильных дорог  в пределах полос отводов. В пределах зоны транспортной инфраструктуры возможно размещения сетей и сооружений инженерного обеспечения.

К зоне объектов специального назначения отнесены территории свалок, кладбищ, скотомогильников. Эти территории расположены вне населённых пунктов и требуют особого режима содержания, как самой территории, так и накладывают определённые ограничения на использования сопредельных территорий в границах установленных санитарно-защитных и охранных зон.

Зона развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма проектируется в прибрежной зоне р. Оби между с. Киреевск и д. Астраханцево, а так же южнее с. Киреевск до памятника природы «Киреевский Яр» на базе существующих баз отдыха. В связи с перспективным инвестиционным освоением Киреевской туристско-рекреационной зоны проектом предусматривается строительство новых рекреационных объектов не только в первой полосе от р. Оби, но и во второй полосе (оздоровительные лагеря, санатории, пансионаты, спортивные объекты не имеющие непосредственного выхода к реке). На левом берегу р. Оби зона развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма проектируется по побережью р. Оби севернее с. Кожевниково.

На землях лесного фонда прилегающих к объектам рекреации планируется выделить зону лесов рекреационного назначения. На данной территории планируется ограничение лесохозяйственной деятельности.

Зона санитарно-защитного озеленения предназначена для обеспечения режима санитарно-защитных зон новой промышленно-производственной площадки у с. Кожевниково и автомобильной дороги регионального значения III технической категории.

Лесохозяйственная зона занимает большую часть территории поселения, включает лесные массивы Кожевниковского и Тимирязевского лесничеств и территории островов.

Зона сельскохозяйственных угодий  занимает большую часть территории I-го планировочного района.

Зона развития охотничье-рыболовного туризма занимает часть III планировочного района, включая государственный природный (охотничий) заказник «Томский». Зона предназначена для проведения спортивной и любительской охоты и рыболовства. Режим особой охраны федерального заказника «Томский» накладывает ограничение на использование данной территории.

Зона развития культурно-познавательного туризма выделена южнее с. Киреевск между р. Обь и предположительной трассировкой автодороги с. Киреевск – д. Могильники, включает памятник природы областного значения «Киреевский Яр» и комплекс археологических памятников в устье р. Шайтанка. Режим особой охраны памятника природы и земель историко-культурного назначения позволяет проведение учебно-познавательных экскурсий, организацию транзитных пеших туристических маршрутов, обустройство экологических троп, работу детских организаций по охране и изучению памятников природы и археологии.

В результате комплексного анализа территории Кожевниковского сельского поселения проектом выделены зоны с нарушением режима санитарно-защитных зон, которые включают территории, на которых выявлены нарушения режимов санитарно защитных зон в части размещения жилой застройки, садовых некоммерческих товариществ, а также территории на которых необходимы специальные мероприятии по обустройству санитарно-защитной зоны производственных и коммунальных объектов, мероприятий по рекультивации.

Таблица 1.1-1

Баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь сельского поселения | 39712,0 | 100 |
| 1 | Земли населенных пунктов: | 2072,0 | 5,21 |
| 1.1 | в т.ч. жилая зона | 1814,4 |  |
| 1.2 | в т.ч. зона промышленного производства | 36,0 |  |
| 1.3 | вт.ч. зона сельскохозяйственного производства | 73,1 |  |
| 1.4 | в т.ч. зоны развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма | 119,2 |  |
| 1.5 | в т.ч. зона с нарушением режима санитарно-защитной зоны | 29,3 |  |
| 2 | Зона промышленного производства | 58,0 | 0,14 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 330,7 | 0,83 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 450,0 | 1,13 |
| 5 | Зона объектов специального назначения | 26,5 | 0,07 |
| 6 | Зона развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма | 381,9 | 0,96 |
| 7 | Зона лесов рекреационного назначения | 1461,7 | 3,68 |
| 8 | Зона санитарно-защитного озеленения | 167,0 | 0,43 |
| 9 | Лесохозяйственная зона | 16214,0 | 40,83 |
| 10 | Зона сельскохозяйственных угодий | 9156,9 | 23,06 |
| 11 | Зона развития охотничье-рыболовного туризма | 4081,5 | 10,28 |
| 12 | Зона культурно-познавательного туризма | 1270,0 | 3,20 |
| 13 | Зона с нарушением режима санитарно-защитной зоны | 94,0 | 0,24 |
| 14 | Акватории | 3947,8 | 9,95 |

  - Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Кожевниковского сельского поселения установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, охранные зоны объектов археологического наследия.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории  - 50м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог I-III категории - 100 м;

- для дорог IV категории  - 50м.

Трубопроводный транспорт

Охранная зона магистральных газопроводов установлена в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов Госгортехнадзора России, серия 08, выпуск 14 и составляет 25 м от оси трубопровода в каждую сторону. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для производства сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований указанных Правил.

Рекомендуемые минимальные санитарные разрывы от магистральных газопроводов приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- населенные пункты - 1000 м;

- сельскохозяйственные угодья  - 800м.

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы, скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м),  проектируемый водозабор (30м – 1 пояс, 100 м – 2 пояс санитарной охраны).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ. Площадь территории водоохранных зон составляет 5654,3 га.

Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия

Охранные зоны для памятников археологии, расположенных на территории Кожевниковского сельского поселения, не разработаны. Институтом археологии Российской академии наук рекомендуется применять для памятников археологии охранные зоны до 50 м от границ памятников.

Установленное количество памятников археологии не является итоговым, а лишь отражает степень современной изученности территории поселения. В связи с чем, проектом устанавливается обязательное проведение археологического обследования территории при проектировании любого нового строительства или хозяйственного освоения участков.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Площадь территории санитарно-защитных зон составит около 1900 га.

Таблица 1.2-1

Классификация предприятий и учреждений Кожевниковского сельского поселения  по классу санитарной опасности.

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | I класс санитарной опасности |  |
| 1 | Нефтеперерабатывающая установка УНП-10 | 1000 |
| 2 | Газосклад | 1000 |
| 3 | Скотомогильник | 1000 |
|  | II класс санитарной опасности |  |
| 4 | ОГУП "Кожевниковское ДРСУ", асфальтобетонный завод | 500 |
| 5 | Производство древесного угля | 500 |
| 6 | Полигон ТБО | 500 |
| 7 | Производственная площадка проектируемой промзоны у с. Кожевниково | 500 |
|  | III класс санитарной опасности |  |
| 8 | ООО "Подсобное", фермы КРС | 300 |
| 9 | Производственная площадка проектируемой промзоны у с. Кожевниково | 300 |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 10 | КФХ "Летяжье", пилорама | 100 |
| 11 | Молочный комбинат "Томский" | 100 |
| 12 | КФХ "Шанс", пилорама | 100 |
| 13 | Филиал ОГУ "Томсксельлес" | 100 |
| 14 | ООО "Зернопродукт" | 100 |
| 15 | ОАО "Вторчермет" | 100 |
| 16 | Хлебзавод | 100 |
| 17 | ООО "Красная горка" | 100 |
| 18 | ОГУП "Кожевниковское ДРСУ", лесопильное производство | 100 |
| 19 | СЕЛЬКОМХОЗ | 100 |
| 20 | ГЗС | 100 |
| 21 | Производственная площадка проектируемой промзоны у с. Кожевниково | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 22 | ОАО "Монтажкомплект" | 50 |
| 23 | Пивзавод | 50 |
| 24 | ОГУП "Кожевниковское ДРСУ", площадка для складирования ПГС | 50 |
| 25 | "Коммунальные системы Кожевниково" | 50 |
| 26 | ОАО "Кожевниковское АТП" | 50 |
| 27 | ОГУ "Кожевниковское райветуправление" | 50 |
| 28 | Пожарное депо | 50 |
| 29 | ООО "Томскэнерго" | 50 |
| 30 | АЗС | 50 |

Размеры санитарно-защитных зон приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории Кожевниковского сельского поселения утверждённые  документами территориального планирования

  - Перечень объектов федерального и регионального значения

Схема территориального планирования Томской области  (далее Схема) утверждена постановлением администрации Томской области от 08.07.2011 г. № 204 а.

В соответствии со Схемой на территории Кожевниковского сельского поселения запланировано строительство следующих объектов регионального  значения:

1. Многопрофильный учебный центр в с. Кожевниково. Срок реализации проекта – 2015 г.;

2. Стадион с трибунами на 1500 мест и более в с. Кожевниково. Срок реализации – 2015 г.;

3. Два бассейна ёмкостью 300 м2 каждый в с. Кожевниково. Сроки реализации проектов - 2015 и 2035 годы;

4. Объекты отдыха и лечения в Киреевской туристско-рекреационной зоне;

5. Реконструкция межрегиональной автодороги «Новосибирск – Колывань – Кожевниково – Томск – Мариинск – Тисуль – Шарыпово», протяженность в границах области – 269 км (ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 г. (с прогнозом до 2020 г.)»). Срок реализации – 2011-2020 г.;

6. Строительство ГРС «Астраханцево»  (Газоснабжение Кожевниковского района). Срок реализации – 2010-2011 г.

В целях обеспечения крупных населенных пунктов зонами рекреации проектом Схемы предлагается выделить в лесном фонде зеленую зону вокруг с. Кожевниково.

Кожевниковский лесокультурный парк, расположенный в с. Кожевниково, рекомендуется для передачи под охрану на муниципальный уровень.

  - Перечень объектов местного значения уровня муниципального района

Схема территориального планирования Кожевниковского  муниципального района на данный момент не разработана.

Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории Кожевниковского сельского поселения

  - Демографический прогноз

На основе комплексной оценки территории Кожевниковского сельского поселения выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития населенных пунктов за счет имеющихся внутренних территориальных ресурсов, а также путем освоения прилегающих территорий.

Запланировано изменение функционального назначения отдельных территорий и включение их в границы населенных пунктов. Реализация мероприятий по увеличению площади территорий жилой застройки позволит обеспечить дополнительный прирост численности населения около 4550 человек в течение расчетного срока, в том числе около 1650 человек – в течение первой очереди строительства.

Расчет численности населения произведен согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» при соблюдении следующих условий:

- строительство жилых домов преимущественно усадебного типа с приусадебными и приквартирными участками;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда до 33 м2 на 1 человека.

- средняя площадь участков для индивидуального жилищного строительства составляет около 1000 м2.

Таким образом, согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Кожевниковского сельского поселения составит около 10200 человек к 2021 г., около 13100 человек - к 2031 г. Прогнозируемая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Прогнозируемая численность населения Кожевниковского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| Наименование территории | Годы |
| --- | --- |
|  | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Астраханцево | 10 | 200 | 400 |
| с. Киреевск | 358 | 950 | 2700 |
| с. Кожевниково | 8182 | 9050 | 10000 |
| Итого | 8550 | 10200 | 13100 |

Высокая привлекательность поселения для миграционного притока граждан и осуществление комплекса мероприятий по социально-экономическому развитию территории в течение расчетного срока будут способствовать реализации представленного сценария.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Кожевниковского сельского поселения в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Кожевниковского сельского поселения представлено в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Кожевниковского сельского поселения

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |
| --- | --- |
|  | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 17,6 | 18,8 | 16,5 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 61,1 | 57,8 | 58,2 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 21,2 | 23,4 | 25,3 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Жилищное строительство

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции малоценного жилищного фонда, а также за счет изменения функционального профиля площадок прилегающих территорий.

Согласно Схеме территориального планирования Томской области одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2035 г. до 33м2 общей площади на человека.

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения планируется увеличить до 432,3 тыс. м2, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 21,0 м2 в настоящее время до 33 м2 общей площади на человека.

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда в связи с реконструктивными мероприятиями составит около 252,7 тыс. м2. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит около 12,6 тыс. м2.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и многоквартирных домов малой и средней этажности.

Распределение жилищного фонда по типам жилых домов и населенным пунктам Кожевниковского сельского поселения представлено в таблице 3.2-1.

Таблица 3.2-1

Распределение жилищного фонда по типам жилых домов и населенным пунктам Кожевниковского сельского

поселения

| Наименование населенного пункта | Общая площадь существующего жилищного фонда, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда на первую очередь строительства, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. по типам жилых домов | Всего | в т. ч. по типам жилых домов | Всего | в т. ч. по типам жилых домов |
|  |  | дома усадебного типа | 2-этажные дома секционного типа | 3-5-этажные дома секционного типа |  | дома усадебного типа | 2-этажные дома секционного типа | 3-5-этажные дома секционного типа |  | дома усадебного типа | 2-этажные дома секционного типа | 3-5-этажные дома секционного типа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| д. Астраханцево | 0,422 | 0,422 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| с. Киреевск | 18,176 | 18,176 | 0,0 | 0,0 | 23,75 | 23,75 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 89,1 | 0,0 | 0,0 |
| с. Кожевниково | 161,893 | 143,737 | 7,544 | 10,612 | 226,25 | 208,15 | 7,5 | 10,6 | 330,0 | 276,6 | 15,4 | 38,0 |
| Итого по Кожевниковскому сельскому поселению | 180,521 | 162,335 | 7,544 | 10,612 | 255,0 | 236,9 | 7,5 | 10,6 | 432,3 | 378,9 | 15,4 | 38,0 |

  - Развитие и размещение объектов социально-культурного и бытового обслуживания местного значения

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения представлен в таблицах 3.3-1 – 3.3-6.

Таблица 3.3-1

Расчет учреждений образования

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место | д. Астраханцево | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детских садов семейного типа |
|  |  |  | с. Киреевск | 125 | 0 | 0 | 50 | 0 | 125 | Рекомендуется строительство дошкольных образовательных учреждений общей проектной мощностью 125 мест |
|  |  |  | с. Кожевниково | 470 | 254 | 254 | 216 | 254 | 216 | Рекомендуется строительство дошкольных образовательных учреждений общей проектной мощностью 125 мест |
| 2 | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности неполным средним образованием 100%, средним – до 75% , место | д. Астраханцево | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация ежедневного подвоза учащихся в среднюю общеобразовательную школу в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 350 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | Рекомендуется строительство средней общеобразовательной школы на 400 мест. Мощность учреждения рассчитана с учетом учащихся всех ступеней обучения с. Киреевск и д. Астраханцево |
|  |  |  | с. Кожевниково | 1300 | 848 | 523 | 777 | 523 | 777 | Рекомендуется сохранение МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» и строительство общеобразовательных школ общей проектной мощностью 777 мест. |

Окончание таблицы 3.3-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Внешкольные учреждения | 10 % общего числа школьников, место | д. Астраханцево | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется получение дополнительного образования во внешкольных учреждениях в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в здании школы |
|  |  |  | с. Кожевниково | 130 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих учреждений дополнительного образования детей |

Таблица 3.3-2

Расчет учреждений здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных

сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Больничные учреждения | 134,7 коек на 10 тыс. жителей, койка | д. Астраханцево | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в участковой больнице в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 36 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | Рекомендуется реорганизация существующего ФАП в участковую больницу проектной мощностью 40 коек, 60 посещений в смену. Учреждение рассчитано на обслуживание населения д. Астраханцево и с. Киреевск |
|  |  |  | с. Кожевниково | 120 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего больничного учреждения |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, посещение в смену | д. Астраханцево | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в участковой больнице в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 49 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Рекомендуется реорганизация существующего ФАП в участковую больницу проектной мощностью 40 коек, 60 посещений в смену. Учреждение рассчитано на обслуживание населения д. Астраханцево и с. Киреевск |
|  |  |  | с. Кожевниково | 450 | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего амбулаторно-поликлинического учреждения |

Продолжение таблицы 3.3-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле, автомобиль | д. Астраханцево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения станцией скорой медицинской помощи, расположенной в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Киреевск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения станцией скорой медицинской помощи, расположенной в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Кожевниково | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Рекомендуется сохранение существующей станции |
| 4 | Аптека | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | д. Астраханцево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется строительство аптеки |
|  |  |  | с. Кожевниково | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих учреждений |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты | 28 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | д. Астраханцево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в доме-интернате в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Киреевск | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в доме-интернате в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Кожевниково | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | Рекомендуется строительство дома-интерната проектной мощностью 80 мест |
| 6 | Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | 60 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | д. Астраханцево | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | Рекомендуется строительство социальных жилых домов и групп квартир на 40 мест |
|  |  |  | с. Кожевниково | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | Рекомендуется строительство социальных жилых домов и групп квартир на 125 мест |

Окончание таблицы 3.3-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70-80 м2 общей площади на 1 тыс. человек, м2 | д. Астраханцево | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 216 | 0 | 0 | 90 | 0 | 250 | Рекомендуется организация помещений для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 250 м2. Мощность рассчитана с учетом обслуживания населения д. Астраханцево |
|  |  |  | с. Кожевниково | 800 | 300 | 300 | 700 | 300 | 800 | Рекомендуется организация помещений для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 400 м2 и сохранение существующих помещений |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 | д. Астраханцево | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением спортивного зала в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением школьного спортивного зала |
|  |  |  | с. Кожевниково | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих сооружений |
| 9 | Бассейны общего пользования | 20-25 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек, м2 | д. Астраханцево | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением бассейна в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Киреевск | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением бассейна в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Кожевниково | 250 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Рекомендуется строительство бассейна мощностью 300 м2 зеркала воды. |

Таблица 3.3-3

Расчет учреждений культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Помещения для досуга и любительской деятельности | 50-60 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 | д. Астраханцево | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование помещений в учреждении культуры в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 162 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | Рекомендуется размещение помещений для досуга и любительской деятельности в здании клуба |
|  |  |  | с. Кожевниково | 600 | 600 | 200 | 400 | 200 | 400 | Рекомендуется сохранение существующих помещений и организация новых в зданиях учреждений культурно-досугового типа |
| 2 | Дома культуры, клубы | 500-300 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 0,2 тыс. до 1 тыс. жителей; 230-190 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 2 тыс. до 5 тыс. жителей; | д. Астраханцево | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | Рекомендуется строительство клуба мощностью 180 мест |
|  |  |  | с. Киреевск | 596 | 100 | 0 | 600 | 0 | 600 | Рекомендуется строительство клуба проектной мощностью 600 мест. Здание существующего учреждения культуры не подлежит эксплуатации ввиду высокого износа |

Продолжение таблицы 3.3-3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 190-140 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 5 тыс. до 10 тыс. жителей, место | с. Кожевниково | 1400 | 450 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | Рекомендуется строительство учреждений культуры клубного типа общей проектной мощностью 1400 мест. Здание существующего учреждения культуры не подлежит эксплуатации ввиду высокого износа |
| 3 | Кинотеатры | 25-35 мест на 1 тыс. человек, место | д. Астраханцево | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением кинотеатров в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Киреевск | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением кинотеатров в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Кожевниково | 350 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | Рекомендуется организация киноустановок на 500 мест в зданиях учреждений культурно-досугового типа |
| 4 | Массовые библиотеки | 5-6 тыс. единиц хранения / 4-5 читательских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек; | д. Астраханцево | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Рекомендуется организация внестационарного отдела обслуживания общедоступной библиотеки |
|  |  |  | с. Киреевск | 17,5 / 14 | 10,4 / 10 | 10,4 / 10 | 0 / 0 | 10,4 / 10 | 7,5 / 4 | Рекомендуется сохранение существующего филиала общедоступной библиотеки с увеличением книжного фонда до 17,5 тыс. единиц хранения. Емкость книжного фонда рассчитана с учетом обслуживания населения д. Астраханцево |

Окончание таблицы 3.3-3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4,5-5 тыс. единиц хранения / 3-4 читательских места на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 5 до 10 тыс. человек; дополнительно в центральной библиотеке: 4,5-5 тыс. единиц хранения / 3-4 читательских места на 1 тыс. человек, тыс. единиц хранения / читательское место | с. Кожевниково | 180,0 / 140 | 46,3 / 60 | 46,3 / 60 | 78,7 / 70 | 46,3 / 60 | 133,7 / 80 | Рекомендуется сохранение существующих массовых библиотек в с. Кожевниково с увеличением емкости книжного фонда до 180 тыс. ед. хранения или строительство зданий филиалов центральной библиотеки на территории села |

Таблица 3.3-4

Расчет предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. человек, м2 | д. Астраханцево | 120 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 | Рекомендуется строительство предприятий торговли общей торговой площадью не менее 120 м2 |
|  |  |  | с. Киреевск | 810 | 175 | 175 | 110 | 175 | 635 | Рекомендуется сохранение существующих предприятий торговли и строительство новых общей торговой площадью не менее 635 м2 |
|  |  |  | с. Кожевниково | 3000 | 6920 | 6920 | 0 | 6920 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих предприятий торговли |
| 2 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, место | д. Астраханцево | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Рекомендуется строительство предприятия общественного питания на 16 посадочных мест |
|  |  |  | с. Киреевск | 108 | 0 | 0 | 40 | 0 | 110 | Рекомендуется строительство предприятий общественного питания общей проектной мощностью 110 посадочных мест |
|  |  |  | с. Кожевниково | 400 | 214 | 214 | 150 | 214 | 200 | Рекомендуется сохранение существующих предприятий общественного питания и строительство новых общей проектной мощностью 200 посадочных мест |

Окончание таблицы 3.3-4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место | д. Астраханцево | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Рекомендуется организация 3 рабочих мест для бытового обслуживания граждан |
|  |  |  | с. Киреевск | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | Рекомендуется организация 17 рабочих мест для бытового обслуживания граждан |
|  |  |  | с. Кожевниково | 70 | 33 | 33 | 30 | 33 | 47 | Рекомендуется сохранение существующих и организация новых рабочих мест |
| 4 | Прачечные | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел., кг белья в смену | д. Астраханцево | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 162 | 0 | 0 | 70 | 0 | 190 | Рекомендуется организация прачечной проектной мощностью 190 кг белья в смену |
|  |  |  | с. Кожевниково | 600 | 0 | 0 | 540 | 0 | 600 | Рекомендуется организация прачечных общей проектной мощностью 600 кг белья в смену |
| 5 | Химчистки | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел., кг вещей в смену | д. Астраханцево | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Киреевск | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Кожевниково | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | Рекомендуется организация химчисток общей проектной мощностью 46 кг вещей в смену |
| 6 | Бани | 7 мест на 1 тыс. человек, место | д. Астраханцево | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | с. Киреевск | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Рекомендуется строительство бани на 20 мест |
|  |  |  | с. Кожевниково | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | Рекомендуется строительство бань общей проектной мощностью 70 мест |

Таблица 3.3-5

Расчет кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Отделение связи | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | д. Астраханцево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении связи в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется строительство отделения связи |
|  |  |  | с. Кожевниково | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих отделений связи |
| 2 | Отделения банков | 1 операционная касса на 10-30 тыс. человек, операционная касса | д. Астраханцево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении банка в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Киреевск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении банка в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Кожевниково | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих учреждений |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка (сберкассы) | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. человек, операционная касса | д. Астраханцево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении сбербанка в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Рекомендуется организация сбербанка на 2 операционные кассы |
|  |  |  | с. Кожевниково | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих учреждений |

Таблица 3.3-6

Расчет учреждений жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. человек, место | д. Астраханцево | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | с. Киреевск | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Рекомендуется строительство гостиницы на 20 мест |
|  |  |  | с. Кожевниково | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Рекомендуется строительство гостиницы на 60 мест |
| 2 | Пожарное депо | В соответствии с НПБ 101-95 [2], машина | д. Астраханцево | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Рекомендуется строительство пожарного депо на 2 автомобиля |
|  |  |  | с. Кожевниково | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | Рекомендуется сохранение существующего депо и строительство депо на 2 пожарных автомобиля |

  - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Дорожная сеть

Перспектива развития дорожной сети связана с реализацией «Областной целевой программы совершенствования и развития автомобильных дорог Томской области до 2010г. (с прогнозом до 2020г.)», организацией устойчивого сообщения всех населённых пунктов, с обеспечением должных параметров транспортной доступности объектов соцкультбыта, а также повышения класса и пропускной способности существующих дорог.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения дорожной сети:

- Согласно планам по реконструкции автомобильно-дорожного маршрута «Новосибирск – Колывань – Кожевниково – Томск – Мариинск – Тисуль – Шарыпово» строительство обхода с. Кожевниково. В соответствии со СНиП 2.05.02-85 п.1.11. автомобильные дороги I - III категорий следует, как правило, прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать не менее 200 м. В связи с чем проектом предложен вариант трассировки дорожного обхода с учетом строительства нового микрорайона с. Кожевниково. Протяженность нового участка 3,2 км.

- Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения «с. Киреевск – д. Могильники» с капитальным типом покрытия IV технической категории протяженностью по поселению 10 км. Проектом предлагается трассировка вдоль границы муниципального образования мимо дачных участков на месте бывшей деревни Молчаново.

- На перспективу целесообразно рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги межмуниципального значения IV технической категории  с. Киревск – д. Верх. Сеченово с дальнейшим выходом на Томск. Протяженность по территории поселения составит около 10 км.

- Реконструкцию и строительство  автомобильных дорог местного значения с капитальным типом покрытия, носящие подъездной характер к кладбищам, скотомогильникам, свалкам.

Ширина полосы отвода проектируемых дорог IV категории принята средняя  - 25 м, и будет уточнена при непосредственном проектировании автодорог с учётом технической категории, и параметров автодороги. Ширина придорожной полосы  автомобильной дороги составляет для дорог III, IV технической категории – 50 м (в соответствии со ст.26  Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Трассировка проектируемых автодорог выполнена с учётом требований  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»  является предварительной и требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

- Развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, личных подсобных хозяйств, новых промышленных площадок, объектов рекреации, подъездов к различным объектам капитального строительства.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования, и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников  на землях общего пользования (если дороги в муниципальной собственности). Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут трассироваться непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

В данном проекте схема внутрихозяйственных дорог принята ориентировочно на основе сложившейся сети полевых и лесных дорог и не является окончательной, т.к. структура землепользования ещё полностью не сформирована (не проведены работы по межеванию участков).

| Таблица 3.4-1 Характеристика проектируемых дорог |
| --- |
| №№ п/п | Наименование дорог | Протяжённость, км | Тип покрытия | Техническая категория |
|  |  | сущ. | I очередь | Расч. срок | сущ. | I очередь | Расч. срок | сущ. | I очередь | Расч. срок |
| Регионального значения |
| 1 | Обход с. Кожевниково автомобильной дороги регионального значения 69 К-14 III технической категории | - | 3,2 | 3,2 | - | а/б | а/б | - | III | III |
| Межмуниципального значения |
| 2 | «с. Киреевск – д. Молчаново» (в границах Кожевниковского сельского поселения) новое строительство | - | 10,4 | 10,4 | а/б | а/б | а/б | - | IV | IV |
| Местного значения |
| 3 | «с. Киреевск – д. Астраханцево» (вдоль баз отдыха) реконструкция | 7,49 | 7,49 | 11,29 | а/б, щебень/гравий | а/б, щебень/гравий | а/б | - | - | V |
| 4 | Внутрихозяйственные дороги | 247 | 207 | 207 | а/б, щебень/гравий | а/б, щебень/гравий | а/б, щебень/гравий | - | - | - |

Автомобильный транспорт

На территории населенных пунктов на расчетный срок предполагается проживание 13100 человек

На расчётный срок численность пака автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 5000 единиц. Расчёт уровня автомобилизации, исходя из проектной численности населения в части легкового и грузового транспорта, приведён в таблице 3.4-2.

Таблица 3.4-2

Проектируемая численность парка автомобилей муниципального образования

| Номер п/п | Название населённого пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 1 | с. Кожевниково | 10000 | 4000 | 400 | 1000 |
| 2 | с. Киреевск | 2700 | 1080 | 108 | 270 |
| 3 | д. Астраханцево | 400 | 160 | 16 | 40 |
| ИТОГО: | 13100 | 5240 | 524 | 1310 |
| ВСЕГО: |  | 5764 | 1310 |

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по прежнему  будет осуществляться автотранспортным предприятием с.Кожевниково, проектом выделены автодороги по которым предусмотрено движение  маршрутного транспорта (автобуса) для организации как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

Доставку школьников из д. Астраханцево в школу с. Киреевск необходимо осуществлять специализированным автобусом. Для осуществления производственной деятельности на территории поселения могут быть организованы маршруты служебного автотранспорта для доставки работников к местам приложения труда. Общая протяжённость маршрутной сети на территории поселения составит 77,5 км.

В течение расчётного срока предусматривается создание гаражных хозяйств на территориях муниципального образования, как в населённых пунктах, так и на территориях крупных землепользователей для размещения сельскохозяйственной техники, специального автотранспорта и грузовых автомобилей. На территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков.

Открытые парковки необходимо располагать в промышленных зонах, возле учреждений социально-культурного и бытового обслуживания, на территории жилой застройки. Площадь открытых парковок на территории жилой (усадебной) застройки должна обеспечивать размещение 5% расчётного парка автомобилей. Расчёты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.4-3 без учёта межрегиональных и межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования по дорогам регионального и межмуниципального значения.

Таблица 3.4.-3

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

| Номер п/п | Название населенного пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация | АЗС (при норм 1 колонка на 1200 авт.), колонок | СТО (при норм 1 пост на 200 авт.) , постов | Существуюшие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |  |  | АЗС, шт | СТО, шт |
| 1 2 3 | с. Кожевниково | 10000 | 4000 | 400 | 1000 | 5 | 27 | 3 | 2 |
|  | с. Киреевск | 2700 | 1080 | 108 | 270 | 2 | 7 | -------- | -------- |
|  | д. Астраханцево | 400 | 160 | 16 | 40 | 0 | 1 | -------- | -------- |
| ИТОГО: | 13100 | 5240 | 524 | 1310 | 7 | 35 | 3 | 2 |

  - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектное решение по развитию  системы водоснабжения Кожевниковского поселения разработано на основании целевой областной программы «Питьевая вода». На первую очередь строительства предлагается:

В с. Кожевниково:

- строительство станции водоподготовки в микрорайоне «Молодёжный»;

- строительство установки автоматического регулирования расхода и давления в гидросистеме за счет применения преобразователя и датчика давления в микрорайоне «Молодёжный»;

- строительство скважин на новых территориях (жилой микрорайон «Молодёжный», промышленно-производственная площадка на западе населенного пункта, сельскохозяйственное производство на территории бывшего птицесовхоза «Рассвет»);

- реконструкция существующих водопроводных сетей и прокладка новых водопроводных сетей;

- установка приборов учета на скважинах и у потребителей;

- устройство централизованной сети хозяйственно - питьевого водопровода, объединённой с противопожарной низкого давления.

В с. Киреевск:

- установка приборов учета в административных зданиях;

- реконструкция существующих водопроводных сетей и прокладка новых водопроводных сетей;

- обустройство и утепление павильонов;

- строительство скважин на новой селитебной территории;

- строительство станции водоочистки;

- установка автономного водоснабжения баз отдыха, бурение водозаборных скважин для собственных нужд.

В д. Астраханцево строительство новых объектов водоснабжения не планируется.

Схема системы водоснабжения

Сети водопровода  -  кольцевого и тупикового типа. Рекомендуется в качестве материала труб водопроводной сети применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико-экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых и общественных зданий. Из этой же системы предусматривается обеспечение противопожарных нужд.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нормами водопотребления учтены расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нерациональный расход.

Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 таблица 3 примечание 1 и составит 50 л/сут. на 1 жителя.

Полив огородов и садов в приусадебной застройке должен осуществляться от собственных скважин.

Примечание: Во всех существующих и строящихся скважинах индивидуального пользования в усадебной застройке необходимо производить анализ воды.

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 таблица 5 и таблица 6.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно - питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально - бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно - питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно - питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, поливку улиц и зелёных насаждений, нерациональный расход.

Расход воды на противопожарные нужды и расчётное количество одновременных пожаров принято согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Таблица 3.5.1-1

Водопотребление объектами дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Кожевниково | 254 | 26,67 | 216 | 22,68 | 216 | 22,68 |
| с. Киреевск | - | - | 50 | 5,25 | 125 | 13,125 |
| д. Астраханцево | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 254 | 26,67 | 266 | 27,93 | 341 | 35,805 |

Таблица 3.5.1-2

Водопотребление объектами учреждений образования

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут |
| с. Кожевниково | 848 | 9,752 | 777 | 8,936 | 777 | 8,936 |
| с. Киреевск | - | - | 400 | 4,6 | 400 | 4,6 |
| д. Астраханцево | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 848 | 9,752 | 1177 | 13,536 | 1177 | 13,536 |

Таблица 3.5.1-3

Водопотребление объектами внешкольных учреждений

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут |
| с. Кожевниково | 400 | 6,4 | 400 | 6,4 | 400 | 6,4 |
| с. Киреевск | - | - | 40 | 0,64 | 40 | 0,64 |
| д. Астраханцево | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 400 | 6,4 | 440 | 7,04 | 440 | 7,04 |

Таблица 3.5.1-4

Водопотребление объектами физкультурно-спортивных учреждений

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, спортсменов | расход, м3/сут | мощность, спортсменов | расход, м3/сут | мощность, спортсменов | расход, м3/сут |
| с. Кожевниково | 300 | 15,0 | 700 | 35,0 | 800 | 40,0 |
| с. Киреевск | - | - | 90 | 4,5 | 250 | 12,5 |
| д. Астраханцево | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 300 | 15,0 | 790 | 39,5 | 1050 | 52,5 |

Таблица 3.5.1-5

Водопотребление объектами учреждений культуры и искусства

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут |
| с. Кожевниково | 450 | 22,5 | 1400 | 70,0 | 1400 | 70,0 |
| с. Киреевск | 100 | 5,0 | 790 | 39,5 | 790 | 39,5 |
| д. Астраханцево | - | - | 180 | 9,0 | 180 | 9,0 |
| Итого по сельскому поселению | 550 | 27,5 | 1110 | 118,5 | 1110 | 118,5 |

Таблица 3.5.1-6

Водопотребление объектами учреждений здравоохранения

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, посещений в смену/коек | расход, м3/сут | мощность, посещений в смену/коек | расход, м3/сут | мощность, посещений в смену/коек | расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Кожевниково | 633 | 126,0 | 838 | 167,6 | 838 | 167,6 |
| с. Киреевск | - |  | 180 | 36,0 | 180 | 36,0 |
| д. Астраханцево | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 633 | 126,0 | 1018 | 203,6 | 1018 | 203,6 |

Таблица 3.5.1-7

Водопотребление учреждениями и предприятиями связи, кредитно - финансовыми учреждениями

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Кожевниково | 30 | 0,48 | 30 | 0,48 | 30 | 0,48 |
| с. Киреевск | - | - | 5 | 0,08 | 15 | 0,24 |
| д. Астраханцево | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 30 | 0,48 | 35 | 0,56 | 45 | 0,72 |

Таблица 3.5.1-8

Водопотребление предприятиями торговли и общественного питания

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, м2 торг. зала | расход, м3/сут | мощность, м2 торг. зала | расход, м3/сут | мощность, м2 торг. зала | расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Кожевниково | 6920+24п.м. | 191,9 | 6920+214п.м. | 191,9 | 6920+214п.м. | 191,9 |
| с. Киреевск | 175 | 1,75 | 110+40п.м. | 11,1 | 635+110п.м. | 33,85 |
| д. Астраханцево | - | - | 60 | 0,6 | 120+16п.м. | 5,2 |
| Итого по сельскому поселению |  | 193,65 |  | 203,6 |  | 230,95 |

Таблица 3.5.1-9

Суммарное водопотребление Кожевниковского сельского поселения

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут | Социально-культурные нужды, расход воды, м3/сут | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут | Всего, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расход воды, м3/сут |
|  |  | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021 год) | Расчетный срок (2031 год) | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021год) | Расчетный срок (2031 год) | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021 год) | Расчетный срок (2031 год) | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021 год) | Расчетный срок (2031 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Кожевниково | 3534,62 | 3909,60 | 4320,0 | 399.022 | 503.276 | 507.996 | 135 | 135 | 135 | 3669,62 | 4547,876 | 4962,996 |
| 2 | с. Киреевск | 154,66 | 254,88 | 751,68 | 5.0 | 91.17 | 111.85 | 81 | 81 | 81 | 240,66 | 427,05 | 944,53 |
| 3 | д. Астраханцево | 4,32 | 82,08 | 77,76 | - | 9.6 | 14.2 | - | - | - | 4,32 | 91,68 | 77,76 |
|  | Итого по сельскому поселению | 3693,6 | 4246,56 | 5149,44 | 404,022 | 604.046 | 634.046 | 216 | 216 | 216 | 3914,60 | 5066,61 | 5985,286 |

Водоотведение

В с. Кожевниково требуется реконструкция существующих канализационных сетей.

В населённых пунктах, не имеющих централизованной канализационной сети для утилизации бытовых сточных вод, предлагается использование локальных очистных сооружений полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС», так же использование оборудования компании «Альта-Сиб».

Таблица 3.5.1-10

Суммарный расход сточных вод Кожевниковского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход сточных вод, м3/сут | Социально-культурные нужды, расход сточных вод, м3/сут | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расход сточных вод, м3/сут |
|  |  | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021 год) | Расчетный срок (2031 год) | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021год) | Расчетный срок (2031 год) | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021 год) | Расчетный срок (2031 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Кожевниково | 3534,62 | 3909,60 | 4320,0 | 399.022 | 503.276 | 507.996 | 3933,642 | 4412,876 | 4827,996 |
| 2 | с. Киреевск | 154,66 | 254,88 | 751,68 | 5.0 | 91.17 | 111.85 | 159,66 | 346,05 | 863,53 |
| 3 | д. Астраханцево | 4,32 | 82,08 | 77,76 | - | 9.6 | 14.2 | 4,32 | 91,68 | 91,96 |
|  | Итого по сельскому поселению | 3693,6 | 4246,56 | 5149,44 | 404,022 | 604.046 | 634.046 | 4097,662 | 4850,606 | 5783,486 |

    - Теплоснабжение

В с. Кожевниково предлагается полная реконструкция угольных котельных с переводом на газовое топливо, замена изношенных теплотрасс, восстановление изоляции, создание комплексной системы учета тепловой энергии.

В населённых пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта на первую очередь предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

При полной газификации Кожевниковского сельского поселения на расчетный срок предлагается модернизация всех угольных котельных.

    - Газоснабжение

Проектом принято на расчётный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Кожевниковского сельского поселения.

В с. Кожевниково предприятия бытового обслуживания, офисы, магазины, гаражи различных организаций предлагается перевести на газовые автономные источники тепла.

Для газоснабжения с. Кожевниково проектом предусматривается на I очередь газификация:

- нового микрорайона «Молодёжный»;

- территорий бывшего птицесовхоза «Рассвет»;

- новой промышленной площадки.

Теплоснабжение индивидуальной застройки планируется от индивидуальных источников тепла.

Развитие рекреационной инфраструктуры и строительство нового микрорайона в с. Киреевск, а также повышение качества жизнедеятельности населения требует оснащения правобережной территории поселения сетями газоснабжения.

Строительство межпоселкового газопровода к с. Киреевск и д. Астраханцево предполагается от существующей ГРС с. Мельниково Шегарского района после проведения инженерно-изыскательских работ.

Определение расхода газа

Расчёты расходов газа для населения выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год согласно методическим рекомендациям, в соответствии с прогнозом численности населения:

- на автономное отопление и горячее водоснабжение усадебных жилых домов и малоэтажных  жилых домов –1100 м3 /год на 1 чел.

Таблица  3.5.3-1

Суммарный расход газа на территории Кожевниковского сельского поселения

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел | Расход газа, м3/ч | Расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение (2011 г) | 1-я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) | Сущ. положение (2011 г) | 1-я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) | Сущ. положение (2011 г) | 1-я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) |
| с. Кожевниково | 8 182 | 9 050 | 10 000 | 4 091 | 25 | 470 | 9 000 200 | 9 955 000 | 11 000 000 |
| с. Киреевск | 358 | 590 | 1 740 | 179 | 295 | 870 | 393 800 | 649 000 | 1 914 000 |
| д. Астраханцево | 10 | 190 | 180 | 5 | 95 | 90 | 11 000 | 209 000 | 198 000 |
| Итого по сельскому поселению | 8 550 | 9 830 | 11 920 | 4275 | 415 | 1430 | 9 405 000 | 10 813 000 | 12 914 198 |

    - Электроснабжение

Для электроснабжения объектов застройки нового микрорайона с. Кожевниково предусматривается строительство распределительного трансформаторного  пункта (РТП) с силовым трансформаторам 400 кВА и строительство линий электропередач. Питание РТП осуществляется по двум ВЛЗ-10кВ.

Из-за роста населения в с. Киреевск необходимо новое строительство трансформаторных подстанций  (2х160 кВА) и реконструкция существующих линий электропередач.

В д. Астраханцево планируется реконструкция существующих линий электропередач.

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89», по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: для посёлков и сельских поселений данный показатель принят в размере 1350 кВт/ч (применительно – оборудованные стационарными электроплитами). Приведённые укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 3.5.4-1

Электрические нагрузки по населенным пунктам

Кожевниковского сельского поселения

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение (2011 г) | 1-я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) | Сущ. положение (2011 г) | 1-я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) |
| с. Кожевниково | 8 182 | 9 050 | 10 000 | 1 1045 700 | 12 217 500 | 13 500 000 |
| с. Киреевск | 358 | 590 | 1 740 | 483 300 | 796 500 | 2 349 000 |
| д. Астраханцево | 10 | 190 | 180 | 13 500 | 256 500 | 243 000 |
| Итого по сельскому поселению | 8550 | 9 830 | 11 920 | 11 542 500 | 128 000 | 3 861 000 |

    - Связь

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 3.5.5-1

Потребное количество телефонов

Кожевниковского сельского поселения

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел | Число телефонов, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение (2011 г) | 1я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) | Сущ. положение (2011 г) | 1я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) |
| с. Кожевниково | 8 182 | 9 050 | 10 000 | 2784 | 3 168 | 3 500 |
| с. Киреевск | 358 | 590 | 1 740 | - | 265 | 609 |
| д. Астраханцево | 10 | 190 | 180 | - | 67 | 63 |
| Итого по сельскому поселению | 8550 | 9 830 | 11 920 | 2784 | 3 500 | 4 172 |

Таблица 3.5.5-2

Рекомендации по размещению отделений почтовой связи

на расчётный срок

| № п./п. | Наименование поселения | Рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Кожевниково | Сохранение существующего ОПС |
| 2 | с. Киреевск | Строительство ОПС |
| 3 | д. Астраханцево | Обслуживание в ОПС с. Киреевск |

С целью обеспечения безопасного и своевременного управления технологическими процессами и организации передачи информации по сети технологической связи ОАО «Газпром» предусматривается прокладка кабеля волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), проходящего по территории Кожевниковского сельского поселения.

Прохождение трассы ВОЛС предусматривается в охранной зоне проектируемого газопровода «Алтай» до населенного пункта Каргала с переходом в охранную зону действующего газопровода «Парабель-Кузбасс».

Трасса ВОЛС проходит слева по ходу газа на расстоянии 9 метров от оси газопровода.

  - Сбор и вывоз бытовых отходов

На территории Кожевниковского сельского поселения сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов от населения, предприятий и баз отдыха осуществляет МУ «Селькомхоз» и ООО «Кожевниковский комхоз» по установленным договорным отношениям. Складирование и утилизация отходов осуществляется на полигоне ТБО.

Организация санитарной очистки проектируемой территории от твердых бытовых отходов должна осуществляться в соответствии с действующими нормативами по планово-регулярной системе, которая включает:

-	организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

-	вывоз бытовых отходов в сроки, установленные договорными отношениями и санитарными нормами в зависимости от времени года;

-	обеззараживание и утилизацию ТБО на полигонах ТБО.

Технологическая схема работы существующих полигонов ТБО должна строго соблюдаться для исключения возгорания отходов и загрязнения окружающей среды.

Предприятия Кожевниковского сельского поселения решают вопросы утилизации промышленных отходов по прямым договорам с организациями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов.

Проектом предлагается:

- ликвидация существующего полигона ТБО в селе Киреевск, проведение работ по рекультивации территории;

- организация полигона ТБО севернее с. Киреевск в соответствии с преобладающими направлениями ветров, с современной организацией процессов сортировки, мусоропереработки и складирования. Санитарная зона составит 500м;

- На расчётный срок возможно расширение территории полигона ТБО вблизи с. Кожевниково.

Планируемая структура землепользования

На расчётный срок в структуре землепользования произойдут незначительные изменения, которые коснутся как категорий, так целевого назначения и формы собственности земельных участков. Основными факторами, способствующими изменению структуры землепользования являются:

- Развитие транспортной инфраструктуры;

- Развитие населённых пунктов;

- Несоответствие категории земель под базами отдыха фактическому использованию;

- Наличие особо охраняемых природных территорий.

Изменение структуры землепользования в разрезе категорий земель

Земли населённых пунктов:

Значительное увеличение в общем балансе получат земли населённых пунктов (с 3% до 5,1%), так  с. Кожевниково увеличит свою площадь с 893,58 га до 1232,00 га,  с. Киреевск с 319,48 га до 716,00 га,  д. Астраханцево с 66,00 га до 94,00 га.

Развитие населенных пунктов будет происходить за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда и земель промышленности.

Таблица 4-1

Перечень земельных участков предполагаемых к включению в состав населённых пунктов

| Наименование населённого пункта | № кадастрового квартала | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| с. Кожевниково | 70:07:0100039 | 473; 498; 342; 339; 341; 396; 397; 398; 393; 513; 334; 335; 336; 337; 338; 486; 312; 46; 530; 531; 19; 333; 444 |
|  | 70:07:0100039 | 403 |
| с. Киреевск | 70:07:0100042 | 39; 40; 49; 50; 21; 381; 35; 395; 513; 484; 527; 36; 18; 34; 548; 530; 485; 486; 487 |
| д. Астраханцево | 70:07:0100042 | 384; 385; 373; 457; 458; 472; 460; 377; 378 |

Таблица 4-2

Проектируемый баланс земель населённых пунктов

| № | наименование | площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Кожевниково |  |
|  | Существующих земель населённого пункта | 393,58 |
|  | Земли лесного фонда | 223,95 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | 139,47 |
|  | Земли промышленности | 5,00 |
|  | Итого в проектируемых границах | 1262,00 |
| 2 | с. Киреевск |  |
|  | Существующих земель населённого пункта | 319,48 |
|  | Земли лесного фонда | 318,39 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | 10,6 |
|  | Земли промышленности | 67,52 |
|  | Итого в проектируемых границах | 716,00 |
| 4 | д. Астраханцево |  |
|  | Существующих земель населённого пункта | 66,00 |
|  | Земли лесного фонда | 11,85 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | 16,15 |
|  | Итого в проектируемых границах | 94,00 |
|  | ВСЕГО земель населённых пунктов | 2072,00 |

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В структуре земель промышленности увеличится доля земель транспорта, за счет строительства новых дорог.  В дальнейшем необходим перевод земель промышленности используемых в рекреационных целях в районе с. Киреевск в категорию земель лесного фонда. В целом изменение доли земель промышленности общем балансе будет незначительным, благодаря строительству новой промышленной площадки у с. Кожевниково.

Земли особо охраняемых территорий и объектов.

Значительно должна увеличится доля земель  особо охраняемых природных территорий  и объектов за счет перевода земель лесного фонда в границах государственного заказника федерального значения «Томский» и памятника природы областного значения «Киреевский Яр».

Земли запаса и водного фонда  останутся без изменений на расчётный срок.

Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 39712 | 39712 |
|  | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 780 | 2072 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 10385 | 10219 |
|  | земли промышленности, транспорта, связи | -"- | 278 | 287 |
|  | земли водного фонда | -"- | 4768 | 4768 |
|  | земли лесного фонда | -"- | 22961 | 20271,4 |
|  | земли запаса | -"- | - | - |
|  | земли особо охраняемых территорий | -"- | 16 | 2084,6 |
|  | по функциональному назначению: |  |  |  |
|  | Земли населенных пунктов: | га | 780 | 2072,0 |
|  | в т.ч. жилая зона | -"- | - | 1814,4 |
|  | в т.ч. зона промышленного производства | -"- | - | 36,0 |
|  | вт.ч. зона сельскохозяйственного производства | -"- | - | 73,1 |
|  | в т.ч. зоны развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма | -"- | - | 119,2 |
|  | в т.ч. зона с нарушением режима санитарно-защитной зоны | -"- | - | 29,3 |
|  | Зона промышленного производства | -"- | - | 58,0 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | -"- | - | 330,7 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | - | 450,1 |
|  | Зона объектов специального назначения | -"- | - | 26,5 |
|  | Зона развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма | -"- | - | 381,9 |
|  | Зона лесов рекреационного назначения | -"- | - | 1461,7 |
|  | Зона санитарно-защитного озеленения | -"- | - | 167,0 |
|  | Лесохозяйственная зона | -"- | - | 16214,0 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | -"- | - | 9156,9 |
|  | Зона развития охотничье-рыболовного туризма | -"- | - | 4081,5 |
|  | Зона культурно-познавательного туризма | -"- | - | 1270,0 |
|  | Зона с нарушением режима санитарно-защитной зоны | -"- | - | 94,0 |
|  | Акватории | -"- | - | 3947,8 |
|  | Зоны с особыми условиями использования территорий: |  |  |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные) | га | - | 1900 |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (водоохранные) | -"- | - | 5654,3 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 8,550 | 13,100 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -23 | 27 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | 48 | 200 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 17,6 | 16,5 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 61,1 | 58,2 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 21,2 | 25,3 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 180,521 | 432,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 10,612 | 38,0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 169,879 | 394,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажные жилых домах секционного типа | -"- | 7,544 | 15,4 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 162,335 | 378,9 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70 % | -"- | 1,8 | 6,6 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 6,6 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 173,9 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 258,4 |
| 3.7 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 231,0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 7,9 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 223,2 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 27,4 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,0 | 33,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 254 | 470 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 848 | 1300 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 420 | 420 |
| 4.4 | Больницы, всего | коек | 123 | 163 |
| 4.5 | Поликлиники, всего | посещения в смену | 510 | 570 |
| 4.6 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 7095 | 7850 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 214 | 540 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 35 | 102 |
| 4.9 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 550 | 2180 |
| 4.10 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 | 0,3 | 1,35 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 41,3 | 77,5 |
|  | Протяженность автомобильных дорог всего (без учёта улично-дорожной сети населённых пунктов) | км |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Дорог регионального значения | км | 15,83 | 14,46 |
|  | Дорог межмуниципального значения | -"- | 22,65 | 34,56 |
|  | Дорог местного значения | -"- | 35,33 | 57,76 |
|  | Дорог внутрихозяйственных | -"- | 247,53 | 207,56 |
|  | Водный транспорт | -"- | 38,1 | 38,1 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | км | нет данных | 400 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 3,914 | 5,985 |
|  | на производственные нужды | -"- | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 300 | 300 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 300 | 300 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | 4,097 | 5,783 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего | млн. кВт·ч/год | 11,542 | 3,861 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего | млн. м3/год | 9,405 | 12,914 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 2784 | 4172 |
| 6.6 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.6.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 3 | 3 |
| 6.6.2 | Общая площадь свалок | га | 14,6 | 18,2 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 9,7 | 14,5 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | 0 | 0 |

Приложения

Карты  утверждаемой части проекта. Формат АЗ

# Footnotes

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года // Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812. – Загл.  с экрана.