Проект №: ГП 0018-0149-2011

Заказчик: администрация Кожевниковского сельского поселения Кожевниковского района Томской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КОЖЕВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Том-II

Генеральный директор                                                               В.М. Савко

Градостроитель проекта                                                             О.В. Обозных

Новосибирск

2011

01 Состав проекта

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

- Электронная версия проекта

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт

| №п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 1 | Карта положения территории в структуре района, М 1:100 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта современного состояния территории, М 1:25 000, 1:10 000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта распределения земель по категориям и формам собственности, М 1:25 000 | ГП-3 | 3 |
| 4 | Карта комплексной оценки территории и планировочных ограничения, М 1:25 000 | ГП-4 | 4 |
| 5 | Карта существующих инженерных сетей и сооружений, М 1:25 000, 1:10 000 | ГП-5 | 5 |
| 6 | Карта рекреационного и биоресурсного потенциала, М 1:25 000 | ГП-6 | 6 |
| 7 | Карта планировочной организации территории, М 1:50 000 | ГП-7 | 7 |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 8 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-8 | 8 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения, М 1:25 000, 1:10 000 | ГП-9 | 9 |
| 10 | Карта функционального зонирования территории, М 1:25 000 | ГП-10 | 10 |
| 11 | Карта развития сетей и сооружений инженерной инфраструктуры (сводная), М 1:25 000 | ГП-11 | 11 |
| 12 | Карта развития транспортной инфраструктуры, М1:25 000 | ГП-12 | 12 |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Градостроитель проекта | Обозных О.В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Градостроитель проекта | Обозных О.В. |  |
| 5 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 7 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Градостроитель проекта | Обозных О.В. |  |
| 8 | Графическое оформление проекта | Градостроитель проекта Инженер | Обозных О.В. Шабурова А.А. |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

1.Анализ существующего использования, планировочных ограничений и возможных направлений развития территории Кожевниковского сельского поселения	8

2.Обоснование выбранного варианта  размещения объектов местного значения Кожевниковского сельского поселения	53

3.Планируемая структура землепользования	92

4.Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории Кожевниковского сельского поселения	94

5.Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	106

6.Приложения	108

Введение

Проект генерального плана Кожевниковского сельского поселения Кожевниковского муниципального района Томской области выполнен ОАО «СибНИИградостроительства»» согласно муниципальному контракту  № 18 от 8 августа 2011 года с администрацией Кожевниковского сельского поселения.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 41-ФЗ от 20.03.2011), Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Томской области от 11.01.2007 № 9-ОЗ «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Томской области».

Проект генерального плана Кожевниковского сельского поселения выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Томской области, выполненной РосНИПИурбанистики (Санкт-Петербург) и утвержденной Постановлением администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а. Схема территориального планирования Кожевниковского района на момент выполнения генерального плана Кожевниковского сельского поселения не разработана.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта генерального плана Кожевниковского сельского поселения является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления Кожевниковского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Кожевниковского сельского поселения для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Кожевниковского сельского поселения осуществлена применительно ко всей территории поселения и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения  Кожевниковского сельского поселения, карту границ населенных пунктов, карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п.11 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2011 год;

Первая очередь реализации проекта -  2021 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2031 год.

В данном томе представлены Материалы по обоснованию проекта генерального плана, которые в соответствии с Градостроительном кодексом РФ,  являются необходимой частью проекта. Материалы  выполнены на основе анализа исходных данных, предоставленных администрацией Кожевниковского сельского поселения, а также территориальными органами государственной власти РФ по Томской области, профильными департаментами и управлениями администрации Томской области, хозяйствующими субъектами на территории поселения по специальным запросам.

Материалы данного тома содержат анализ существующего использования территории, планировочных ограничений и возможных направлений развития территории; обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения; планируемую структуру землепользования; оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории поселения и перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Кожевниковского сельского поселения.

Проект генерального плана Кожевниковского сельского поселения выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Кожевниковского муниципального района.

Для разработки проекта использовался ортофотоплан Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в масштабе 1:10 000, полученная ОАО СибНИИградостроительства от администрации Кожевниковского сельского поселения.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия развития Томской области до 2020 года. Утверждена Постановлением ГДТО № 2539 от 27.10.2005 г.;

- Программа социально-экономического развития Кожевниковского района на 2009-2013 годы.

- Программа социально-экономического развития Кожевниковского сельского поселения  на 2009-2013 годы (в ред. Решение Совета Кожевниковского сельского поселения № 12 от 29.03.2010 г.);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кожевниковского сельского поселения на 2007-2010 гг. Утверждена решением Совета Кожевниковского сельского поселения от 27.04.07 г. № 14.

- сведения о состоянии жилищного фонда по состоянию на конец 2010 г. в д. Астраханцево, с. Киреевск и с. Кожевниково по форме № 1-жилфонд;

- сведения о санитарно-эпидемиологической обстановке в Кожевниковском районе, предоставленные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области. Письмо № 4833/05 от 15.09.2011 г. «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Кожевниковском районе»;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации Кожевниковского сельского поселения Кожевниковского района Томской области.

Реализация генерального плана Кожевниковского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  Кожевниковского сельского поселения за счет средств местного бюджета.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий населённых пунктов в составе сельского поселения.

- Анализ существующего использования, планировочных ограничений и возможных направлений развития территории Кожевниковского сельского поселения

  - Природные условия и ресурсы территории

    - Климат

Территория Кожевниковского сельского поселения расположена в юго-западной части  Томской области в бассейне р. Оби. В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат континентальный, средняя годовая температура воздуха - 0,5 °C.  Абсолютный максимум  +36 °C, минимум -55 °C. Продолжительность холодного периода ( <0о) - 179, тёплого (< 10о) - 253, безморозного (< 8о) - 236 дней.

Климат поселения характеризуется холодной продолжительной зимой (средняя температура января -19,1°C) с метелями и значительным снежным покровом (45-60см). Длительность залегания снежного покрова достигает 180 дней. Лето теплое, а иногда и жаркое (средняя температура июля 18,3°C).

Характерное явление для климата представляют волны холода, возможны в любом месяце, но особенно интенсивны зимой и весной.

Годовой ход осадков континентальный с летним максимумом, за теплый период выпадает в 2-3 раза больше осадков, чем за холодный. Кроме того особенностью является повышенное количество осенних осадков по сравнению с весенними.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

На территории района преобладают южные и юго-западные ветры. Их повторяемость превышает 40%. Средняя годовая скорость ветра изменяется от 2.5 до 4.9 м/с, абсолютный максимум скорости ветра достигает 25 м/с. Штили наиболее часты в июле и августе. Штормовые ветры наблюдаются в основном в мае, сентябре и октябре.

Согласно карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельского поселения относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50лет).

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Данные климатической оценки представлены в таблицах 1.1.1-1-1.1.1-5

Таблица  1.1.1-1

Характеристика климатического района I B

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Средне-месячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средне-месячная температура воздуха в июле, 0С | Средне-месячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | - |

Таблица  1.1.1-2

Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ≤00С | ≤80С | ≤100С |  |  |  |  |  | ≤80С |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| -47 | -44 | -44 | -40 | -24 | -55 | 8,7 | 179 | -12,4 | 236 | -8,4 | 253 | -7,3 | 80 | 78 | 185 | Ю | 5,6 | 4,7 |

Таблица 1.1.1-3.

Климатические параметры тёплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее тёплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990 | 21,7 | 26 | 23,7 | 36 | 11 | 74 | 59 | 406 | 76 | Ю | 0 |

Таблица 1.1.1-4

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -19,1 | -16,9 | -9,9 | 0,0 | 8,7 | 15,4 | 18,3 | 15,1 | 9,3 | 0,8 | -10,1 | -17,3 | -0,5 |

Рисунок 1.1.1-1 Преобладающие направления ветров

Таблица 1.1.1-5

Направления и скорость ветра

|  | Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, % |
| --- | --- |
|  | январь |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 6 | 10 | 8 | 5 | 49 | 17 | 2 | 3 | 9 |
|  | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 5,6 | 5,0 | 2,8 | 2,4 |  |
|  | июль |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 15 | 17 | 10 | 8 | 28 | 9 | 6 | 7 | 12 |
|  | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 2,5 |  |

    - Рельеф

Кожевниковское сельское поселение имеет плоскоравнинный рельеф с небольшими абсолютными высотами над уровнем моря (120-130м) и пониженными участками поймы р. Оби (100м) в районе с. Кожевниково.

Река Обь пересекает территорию поселения с юга на север и делит его на две почти равные части – левобережную (с. Кожевниково) и правобережную (с. Киреевск и д. Астраханцево). Русло реки расчленено крупными островами, покрытыми лесами.

Характерной особенностью рельефа левого берега является залесенность мелкими колками лиственных пород деревьев на юге и заболоченность в виде небольших блюдцеобразных замкнутых понижений на севере. Возвышенное правобережье меньше заболоченно и почти полностью покрыто лесными массивами, только в пойме р. Таган покрытой мелкими озерами преобладает луговая растительность, чередующаяся с болотами.

Такие особенности рельефа затрудняют развитие населенных пунктов поселения. Село Кожевниково с юга и севера ограничено заболоченной поймой р. Оби, подтопляемой в период весенних паводков. А с. Киреевск и д. Астраханцево заключены в кольцо плотных лесных массивов.

    - Гидрография и гидрология

Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки,  ручьи; и водоёмами: пруды, болота. Наиболее крупные реки: Обь, Таган.

Основной водной осью Кожевниковского сельского поселения, как говорилось ранее, является р. Обь с самым большим притоком р. Таган, протекающие с юга на север. Территория поселения расчленена долинами малых рек: р. Порос, р. Андрава, р. Баксон, р. Ира, р. Чичаг, р. Киреева, р. Малая Курья, р. Первая, р. Вторая, а также многочисленными мелкими озерами в долине р. Таган.

Река Обь судоходная, среднее падение составляет 4,5 см/км. Долина реки на данном участке довольно широкая, берега на всем протяжении покрыты лесом и кустарником. Пойма реки в основном односторонняя и расположена вдоль левого берега. После спада весенних вод на пойме остается множество озер и болот. По правому берегу пойма развита слабо.

На этом участке р. Обь течет среди наносных песчаных, супесчаных отложений и легких суглинков, имеет неустойчивое русло. Грунт в русле реки в основном: песок, ил, глина, местами включается гравий, камни и выходы скальных пород.

Форма русла сложная, многорукавная, с большим количеством островов. Коэффициент извилистости русла 1,26.

Туманы чаще всего бывают осенью, главным образом ночью и утром, продолжительность туманов различна, но, как правило, не более 7 часов.

Таблица – 1.1.3-1

Число дней с туманами на участке р. Оби

| Число дней по месяцам |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,4 | 0,9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0,7 | 1 |

Питание р. Обь смешанное с преобладанием снегового. Доля снегового питания составляет 50%, дождевого 26%, грунтового 16%, ледникового 8%.

Наибольший подъем происходит в период половодья. В большинстве случаев наблюдается две волны половодья: первая – от таянья снега на равнинных участках бассейна (апрель – май) и вторая от таянья снега и ледников в горах Алтая (июнь – июль). Межень наблюдается в сентябре – октябре. Осенний паводок незначителен и наблюдается каждый год.

Осенний ледоход наступает в середине ноября и продолжается от 4 до 7 суток. Весенний ледоход начинается в середине апреля и продолжается в среднем 4-6 суток, в отдельные годы до 10 суток.

В селе Кожевниково действует пристань.

Таблица – 1.1.3-2

Перечень водотоков на территории поселения

| № п/п | Название | Протяжённость, км | В т.ч. по территории поселения, км | Величина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Обь | 3661 | 38,5 | 200 |
| 2 | р. Таган | 69,5 | 17,5 | 200 |
| 3 | р. Порос | 57 | 5,4 | 200 |
| 4 | р. Андрава | 17 | 0,8 | 100 |
| 5 | р. Баксон | 18 | 0,2 | 100 |
| 6 | р. Ира | 14 | 8 | 100 |
| 7 | р. Чичаг | 18 | 11,2 | 100 |
| 8 | р. Киреева | 11 | 11 | 100 |
| 9 | р. Малая Курья | <10 | 1,2 | 50 |
| 10 | р. Первая | <10 | 6 | 50 |
| 11 | р. Вторая | <10 | 1,7 | 50 |
|  | Итого: |  | 101,5 |  |

Водоохранные зоны установлены в соответствии со статьёй 65  Водного кодекса Российской Федерации

Источником водоснабжения населенных пунктов Кожевниковского сельского поселения населения является артезианская вода. Водозабор эксплуатирует подземные воды палеогенового водоносного горизонта, глубина скважин изменяется от 147 до 208 м в с. Кожевниково и от 74 до 105 м в с. Киреевск.

Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, жесткие.

    - Памятники природы

На территории Кожевниковского сельского поселения располагаются государственный природный (охотничий) заказник федерального значения «Томский» и памятник природы областного значения «Киреевский Яр».

Заказник федерального значения «Томский» образован приказом Главохоты РСФСР от 30.12.1988г. №294 с целью восстановления, воспроизводства и сохранения комплекса природных ресурсов, в том числе ценных промысловых видов животных, редких исчезающих видов зверей, птиц, в сочетании с ограниченным, согласованным использованием охраняемых объектов, а так же для поддержания общего экологического баланса.

Заказник отнесен к категории зоологический (охотничий) и является особо охраняемой природной территорией федерального значения.

Площадь заказника 50 тыс. га, из них на территории Кожевниковского сельского поселения 755 га.

Положение о памятнике природы областного значения «Киреевский Яр» утверждено постановлением Администрации Томской области от 05.03.2008 №42а.  Территория занятая им является особо охраняемой природной территорией областного значения.

Киреевский Яр расположен на правом берегу р. Оби, южнее с. Киреевск, его площадь 10,6 га. Профиль памятника природы – геологический, палеонтологический, палеогеографический, геоморфологический.

    - Животный мир

На территории Кожевниковского района обитают следующие виды животных и птиц, занесенные в Красную книгу РФ: краснозобая казарка, кречет, черный аист, выхухоль, орлан-белохвост, беркут, сапсан.

Из разрешенных к охоте видов животных на территории района обитают: лось, волк, заяц, лиса, норка, медведь, тетерев, рябчик, куропатка, утки, кулики, гуси, рысь.

Таблица – 1.1.5-1

Перечень охотничьих животных, постоянно или временно обитающих на территории Томской области, добыча которых разрешена юридическому лицу в установленном порядке.

| Млекопитающие |
| --- |
| 1 | Крот |
| 2 | Зайцы (беляк, русак) |
| 3 | Белки (обыкновенная, летяга) |
| 4 | Бурундук |
| 5 | Сурок |
| 6 | Бобр |
| 7 | Хомяк |
| 8 | Ондатра |
| 9 | Водяная крыса |
| 10 | Бурый медведь |
| 11 | Волк |
| 12 | Лисица |
| 13 | Песец |
| 14 | Горностай |
| 15 | Ласка |
| 16 | Колонок |
| 17 | Хорь степной |
| 18 | Норка |
| 19 | Соболь |
| 20 | Куница лесная |
| 21 | Росомаха |
| 22 | Барсук |
| 23 | Выдра |
| 24 | Рысь |
| 25 | Косуля |
| 26 | Лось |
| 27 | Северный олень |
| 28 | Кабан |
| Птицы |
| 1 | Гуси (серый, гуменник) |
| 2 | Утки (кряква, свиязь, широконоска, шилохвость, серая утка, чирок-трескунок, чирок-свистунок, гоголь, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, крохали) |
| 3 | Глухарь |
| 4 | Куропатки (белая, серая) |
| 5 | Перепел |
| 6 | Рябчик |
| 7 | Тетерев |
| 8 | Лысуха |
| 9 | Коростель |
| 10 | Корншнеп (средний, большой) |
| 11 | Вальдшнеп |
| 12 | Бекас |
| 13 | Дупель |
| 14 | Гаршнеп |
| 15 | Турухтан |
| 16 | Голуби (сизый, клинтух, вяхирь, обыкновенная горлица) |

Обь и разветвленная сеть более мелких рек и озер, являются источником значительных рыбных ресурсов. Промысловая ихтиофауна бассейна средней Оби в основном включает местные туводные частиковые рыбы, а так же особо ценные виды. В водоемах Кожевниковского района водятся следующие виды рыб: лещ, карась, щука, окунь, чебак, елец, ерш, стерлядь, кострюк, осетр, нельма, сырок, муксун, язь, сазан, налим, пескарь, карп, линь. Лов рыбы осуществляется жителями района для собственного потребления и в целях продажи, переработка рыбы в настоящее время на территории района не ведется.

    - Минеральные ресурсы

Разработка полезных ископаемых на территории поселения не ведется, данные о минерально-сырьевой базе Кожевниковского сельского поселения отсутствуют.

В районе с. Кожевниково имеется месторождение кирпичных глин.

    - Рекреационные ресурсы

При разработке проекта генерального плана Кожевниковского сельского поселения проведен анализ территории с учётом выявления рекреационных ресурсов, которые могут быть использованы для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и туризме. К данным ресурсам отнесены как природные, так и антропогенные объекты, которые обладают такими свойствами, как уникальность, историческая или художественная ценность, эстетическая привлекательность, оздоровительная значимость.

К природно-рекреационному подтипу ресурсов Кожевниковского сельского поселения относятся земли лесного и водного фонда.

Согласно Схемы территориального планирования Томской области в качестве одного из приоритетных направлений устойчивого развития региона определено развитие туризма и рекреации, инфраструктуры гостеприимства. В качестве приоритетной  территории выделена Киреевская туристско-рекреационная зона. В перечень мероприятий по охране объектов исторического наследия включено создание историко-культурного заповедника «Шайтанский комплекс» на базе археологических памятников.

Киреевская туристско-рекреационная зона занимает всю правобережную часть Кожевниковского сельского поселения. Вдоль берега р. Оби севернее и южнее с. Киреевск расположены базы отдыха, спортивные лагеря томских вузов, промышленных и строительных предприятий (таблица 1.1.7-1). Деревня Астраханцево и территория бывшей деревни Молчаново являются местом дачного отдыха жителей Томска и Северска. От с. Киреевск до самой границы с Новосибирской областью (в 40-70км от Томска) сложилась целая система охотничьих заимок. Река Таган считается самым рыбным местом для спортивной ловли на юге области. Река от своего устья до впадения в неё р. Ташлаир разделена арендаторами на рыболовные промысловые угодья для спортивной рыбалки.

Таблица – 1.1.7-1

Перечень объектов спорта, отдыха, детских оздоровительных учреждений, курортов

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | База отдыха ОАО "Сиб.хим.комбинат" |
| 2 | ЗАО "Сибкабель" База отдыха «НИКИ» |
| 3 | База отдыха "Вирион" |
| 4 | База отдыха ООО "Горсети" |
| 5 | База отдыха ООО "Гамма" |
| 6 | База отдыха Сибтехномонтаж |
| 7 | База отдыха ОАО "Технотрон" |
| 8 | База отдыха Ин-т оптики атмосферы "Фоновый" |
| 9 | ТГУСУР, База отдыха "Обская" |
| 10 | База отдыха ТГУ |
| 11 | База отдыха ОАО ДСК "Домостроитель" |
| 12 | ТГУ База отдыха "Рубин-1" |
| 13 | База отдыха ТГПУ |
| 14 | База отдыха УВД |
| 15 | База отдыха "Лагуна", МУ "Карате - до" |
| 16 | ОГУ "Спортивно-оздоровит. центр "Сибиряк" |
| 17 | База отдыха "Олимп" |
| 18 | База отдыха ТГУ |
| 19 | ЗАО "Монт.строит. управл.№74"Обская даль" |
| 20 | База отдыха ТДСК |
| 21 | База отдыха "Кристалл" |
| 22 | База отдыха ТПУ |
| 23 | База отдыха ТОМ ЭМЗ |
| 24 | База отдыха ООО "Консорт" |
| 25 | База отдыха ГеоФИТ |
| 26 | ООО "Медос", База отдыха "Синильга" |
| 27 | ДЮСШ, лыжная база |

Услуги в сфере охоты и охотничьего хозяйства на территории Кожевниковского сельского поселения предоставляют организации: Областное государственное унитарное предприятие «Кожевниковское дорожное ремонтно-строительное управление» и общественная организация «Кожевниковское районное общество охотников и рыболовов».

Рисунок – 1.2.2-1 Схема границ охотхозяйств

Туризм является общепризнанной отраслью экономики, способной обеспечить увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования, сформировать новые рабочие места, содействовать решению спектра социально-культурных задач для городского и сельского населения, ориентированной на восстановление и развитие физических и психологических сил человека, повышение его трудоспособности, здоровья, увеличение продолжительности жизни при условии соблюдения принципов системности, комплексности, приоритетности и сбалансированности.

Для развития рекреационной инфраструктуры правобережная территория Кожевниковского сельского поселения обладает значительным природным и историко-культурным потенциалом:

- выгодное географическое положение (близость к районному центру),

- живописные ландшафты,

- богатые лесные и водные ресурсы (наличие памятников природы федерального и областного значения),

- концентрация уникальных памятников археологии,

- богатые промысловые ресурсы (дикие животные, рыба, ягоды, грибы, кедровый орех, лекарственные травы).

Данные преимущества определяют потенциальные возможности поселения развивать следующие виды туризма:

- природно-ориентированный и экологический,

- охотничье-рыболовный,

- культурно-познавательный,

- образовательный,

- лечебно-оздоровительный,

- этнографический,

- спортивно-оздоровительный и самодеятельный.

Развитие перспективных направлений туризма позволит вовлечь местных жителей в обслуживание различных сфер туристической деятельности (размещение, питание, транспортное обслуживание, сопровождение туристических маршрутов, выполнение охранных функций, производство и сбыт сувенирной продукции, производство и поставка продуктов питания).

Помимо этого, территория Кожевниковского сельского поселения благоприятна для развития дачного отдыха, огородничества и собирательства.

Основными проблемами развития туризма на территории Кожевниковского сельского поселения являются:

- низкая конкурентоспособность коллективных средств размещения,

- значительный моральный и физический износ существующей материальной базы,

- неразвитость сети автомобильных дорог и слабое развитие придорожного сервиса.

На основе анализа состояния рекреационных ресурсов Кожевниковского сельского поселения предлагаются следующие направления развития туризма:

- создание круглогодично действующих рекреационных комплексов с единой инженерной инфраструктурой, широким спектром услуг, высокой транспортной доступностью;

- повышение качества туристского продукта и как следствие - повышение интереса туристов к продуктам внутреннего туризма.

Стратегические цели, задачи и приоритеты развития сферы туризма и индустрии гостеприимства, а так же план первоочередных мероприятий отражены в Концепции развития туризма и гостеприимства в Томской области на 2008-2013 годы, утвержденной постановлением губернатора от 29. 06. 2007 №71.

  - Комплексная оценка и описание основных проблем развития территории

    - Историческая справка

Свое название село Кожевниково, а позже и административный район Томской области получили от рода томичей Кожевниковых. Для возведения Томска были присланы из Тобольска четыре брата – Фома, Иван, Семен и Петр Ивановы дети Кожевниковы.

В 1680г. конные казаки Степан Фомин и Петр Борисов Кожевниковы приобрели пашенную землю «на реке Оби возле речки Каирбака» и основали заимку. Заимка вскоре стала деревней, затем после постройки в 1733г. Свято-Георгиевской церкви – селом, получившим название по фамилии первооснователей.

В то же время конным казаком Сенькой Астраханцевым была основана деревня Астраханцево.

Село Киреевское было основано для действия каторжного винокуренного завода. Впервые в списках населенных пунктов это село появилось лишь в 1859г., но вероятнее всего дата его основания относится к 1840-1841г.  В 1856г. завод был закрыт по решению Сибирского комитета вследствие невыгодности производства для казны. После закрытия завода село занялось табаководством, пчеловодством, скотоводством. В 1897г. перепись учла 1197 жителей, в 1911г. губернская статистика зафиксировала 219 хозяйств и 1186 жителей. В селе были храм во имя святого Николая Чудотворца, сельское училище, поселенческая богадельня, 2 кожевенных завода, хлебозапасный магазин, 5 мелочных лавок, пивная и кабак. Действовала в Киреевском пароходная пристань.

Жители села Кожевниково и других окрестных деревень, состоящих, как правило, из 3-5 дворов, занимались хлебопашеством, скотоводством, простыми ремеслами. На плодородных кожевниковских землях собирали богатые урожаи ржи, пшеницы, овса, ячменя. Выращивали также лен и коноплю, огородные культуры. Многие крестьяне держали скот: лошадей, коров, овец, свиней. Кожевниково, как и другие земледельческие центры, было и до сих пор остается местом промысловых, торговых и культурных заведений. Так, в 1904г. здесь при 179 дворах было министерское училище, церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, 3 торговых лавки и 1 винная.

В 1930г. село Кожевниково становится районным центром. Село прошло через коллективизацию. В 1927г. на Красной Горке была создана первая Кожевниковская коммуна «Красная Армия». 1929г. организованы колхозы «Объединение» и «им. Калинина». В годы войны и послевоенные годы в Кожевниково работали: пункты «Заготзерно», «Заготлен», Главтабак, маслозавод. Райпромкомбинат производил кирпич, работала сапоговаляльная фабрика.

Сельские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были образованы в 1920 г. в соответствии с Конституцией РСФСР 1918 г. В 1936 г. с принятием Конституции СССР 1936 г. переименованы в сельские Советы депутатов трудящихся.

В 1959г. в Киреевский сельский совет входило 7 населенных пунктов с общим числом жителей 1471, к 1970 из них осталось два – Киреевское с 940 жителями и Астраханцево с 78 жителями. В 1989г. эти числа уменьшились соответственно до 584 и 13. В эти годы изменилось название села: из Киреевского оно превратилось в Киреевск.

С принятием Конституции СССР 1977 г. сельские Советы депутатов трудящихся переименованы в сельские Советы народных депутатов.

На основании Указа Президента РСФСР № 75 от 22 августа 1991 г. «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти РСФСР», постановления Главы администрации Кожевниковского района № 67\1 от 27 февраля 1992 г. «Об образовании администрации района и ее территориальных органов» образована администрация Кожевниковского сельского Совета народных депутатов Кожевниковского района Томской области.

С октября 1993 г. сельские Советы народных депутатов упразднены территориальными органами управления Кожевниковского района и оставлены сельские администрации.

Кожевниковский сельский Совет переименован в Кожевниковскую сельскую администрацию на основании Постановления Главы администрации Кожевниковского района № 186 от 11.07.1994 г.

Кожевниковская сельская администрация переименована в администрацию Кожевниковского сельского округа на основании Постановления Главы администрации Кожевниковского района № 233 от 15.09.1997 г.

В июле 2001 г. был присоединен Киреевский сельский округ.

В 2005 г. на основании постановления Главы администрации Кожевниковского района № 269 от 31 октября 2005 г. «Об упразднении администраций сельских округов» сельские администрации ликвидированы, на их базе созданы администрации сельских поселений. В соответствии со ст. 85 п. 10 Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» администрации сельских поселений являются правопреемниками органов местного самоуправления — должностных лиц, осуществлявших на территориях сельских поселений полномочия по решению вопросов местного значения.

Администрация Кожевниковского сельского округа реорганизована в Администрацию Кожевниковского сельского поселения на основании Постановления Главы администрации района № 269 от 31.10.2005 г.

    - Особенности расселения и положение территории в  структуре Томской агломерации

Кожевниковское сельское поселение является самым крупным сельским поселением Кожевниковского района, расположено в северо-восточной ее части. Поселение имеет общую границу с Новопокровским, Староювалинским, Малиновским и Уртамским поселениями Кожевниковского района. На севере поселение граничит с Шегарским районом, на востоке с Томским.

Общая площадь поселения 39 712га, общая численность населения на 2010г. составила 8550 человек. Протяженность поселения с запада на восток 31км, с севера на юг 36км.

В состав Кожевниковского сельского поселения входят три населенных пункта  - с. Кожевниково, с. Киреевск и д. Астраханцево.

Природные планировочные оси поселения – крупные реки Обь и Таган – делят его территорию на три планировочных района – правобережную, левобережную и междуречную территории, качественно отличающиеся природными условиями, заселенностью и специализацией.

Рисунок – 1.2.2-1 Схема планировочной структуры

Село Кожевниково на левом берегу р. Оби является административным центром района. Здесь проживает основная часть жителей поселения – 8182 человека. В с. Кожевниково действует полный спектр учреждений социально-культурного и бытового обслуживания и размещается производственная база поселения. Богатые сельхозугодия правобережной части способствуют развитию сельскохозяйственной индустрии. Автомобильная дорога регионального значения 96 К-14 Мельниково-Кожевниково-Изовка, проходящая через с. Кожевниково, обеспечивает  выгодную транспортную связь с крупнейшими областными центрами – Томском и Новосибирском (расстояние до Томска 105 км).

Село Киреевск и деревня Астраханцево расположены в правобережной части поселения. Население с. Киреевск 358 человек, а в д. Астраханцево всего 10 постоянных жителей. Связь с областным центром городом Томском осуществляется по автодороге Киреевск - Победа, расстояние от с. Киреевск до Томска 88 км, от д. Астраханцево 78 км. Территория представляет собой зону отдыха жителей Томска и Северска, здесь расположены базы отдыха, спортивные лагеря томских вузов и предприятий, а так же дачные участки.

Связь между берегами осуществляется через паромную переправу в с. Кожевниково, либо через Шегарский мост выше по течению р. Оби. Сухопутное расстояние между с. Кожевниково и с. Киреевск 64км.

Междуречная часть территории Кожевниковского сельского поселения ограниченна течениями рек Обь и Таган. Отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием, мостов и гидротехнических сооружений затрудняет транспортную связь с остальными территориями поселения. Постоянное население здесь отсутствует. Как населенный пункт д. Молчаново, расположенная на берегу р. Таган, была упразднена в 2006 году, сохранилось лишь несколько дачных участков. На территории ведется сельскохозяйственное освоение, выделяются участки для сельскохозяйственной деятельности. Здесь находятся государственный природный (охотничий) заказник федерального значения «Томский», функционируют охотничьи заимки, акватория р. Таган разделена на рыбопромысловые угодья.

Полярное отличие планировочных районов отражено в соотношении количества жителей поселения на единицу территории. Плотность населения на территории левобережного планировочного района 61,2 человека на кв. км, правобережного 2,8 человек на кв. км.

Вышеназванные особенности сложившегося расселения обусловлены затрудненной транспортной связью планировочных районов. В структуре расселения выделяются две автономные группы – левобережная (с. Кожевниково с прилегающими производственными территориями) и правобережная (с. Киреевск и д. Астраханцево с прилегающими объектами рекреации). На планировочное развитие каждой группы влияют коммуникационные оси I и II ранга.

Проводя анализ градостроительной ситуации территории Кожевниковского сельского поселения важно отметить влияние агломерационных процессов на развитие системы расселения. Проект схемы территориального планирования Томской области определяет как зону опережающего развития на региональном уровне – Зону Томской агломерации.

Томская агломерация – одна из форм групповых систем расселения, которая возникла на базе крупного города. Трактуется как совокупность поселений, тесно взаимосвязанных между собой социально и экономически.

Томск и его агломерация формируют своего рода «ядро» планировочной структуры области, в котором создается большая концентрация инженерной инфраструктуры, определены районы наиболее динамичного развития, способные к значительным изменениям. Выделены площади для нового промышленного освоения.

Томская агломерация с многофункциональным научно-производственным центром в Томске – основная площадка социально-экономической активности Томской области, где планируется развитие инновационных производств (электроники, биотехнологий и проч.), формирование атомного кластера, расширение существующих нефтехимических предприятий, развитие отрасли строительных материалов, строительство новых объектов агропромышленного комплекса, организация туристско-рекреационной деятельности.

Рисунок – 1.2.2-2 Схема Томской агломерации

(материалы СТП Томской области)

Границы формирующейся агломерации определены на основе наложения показателей интенсивности различных процессов: динамики роста населения, социальных и трудовых связей, маятниковой миграции с учетом времени доступности до областного центра.

Этими показателями была подтверждена принципиальная правильность предложения о распространении агломерационных процессов в зоне 1,5-часовой транспортной доступности до Томска.

Рисунок – 1.2.2-3 Схема транспортной доступности

от города Томска (материалы СТП Томской области)

Зона Томской агломерации протягивается с запада на восток от с. Кожевниково до г. Асино, полностью захватывает территорию Томского района, и частично территории Асиновского района (Асиновское городское поселение, сельские поселения Ягодное, Большедороховское, Новиковское), Шегарского района (Шегарское, Побединское сельские поселения), Кожевниковского района (Кожевниковское сельское поселение).

Различные муниципальные образования на территории агломерации могут объединиться в особую ассоциацию с целью проведения согласованных мероприятий территориального планирования. Поэтому зона Томской агломерации выделяется по административным границам.

Формирующаяся агломерация требует жесткого градостроительного регулирования, только в этом случае от существования подобного градостроительного образования можно будет получать максимальный общехозяйственный эффект.

Находясь в структуре Томской агломерации, Кожевниковское сельское поселение попадает в периферийную зону влияния. Высокий рекреационный потенциал правобережной части поселения Киреевской туристско-рекреационной зоны обуславливает его роль в системе расселения агломерации и определяет сферу отдыха и туризма как одно из приоритетных направлений развития экономики. Влиянию агломерационных процессов подвержена также правобережная часть территории поселения, имеющая преимущественно сельскохозяйственный профиль.

Таким образом, главными проблемами территориальной организации Кожевниковского сельского поселения является слабая транспортная связанность планировочных районов, отсутствие комплексной организации туристической инфраструктуры, а так же недостаточное освоение междуречной территории обладающей как сельскохозяйственным, так и рекреационным потенциалом. Решение поставленных проблем требует комплексного подхода к организации туристической инфраструктуры, агропромышленного комплекса, транспортной и инженерной систем, развитию населенных пунктов Кожевниковского сельского поселения.

    - Сложившаяся структура землепользования

Муниципальное образование Кожевниковское сельское поселение входит в состав Кожевниковского муниципального района Томской области и занимает площадь 39712 га.

Граница Кожевниковского сельского поселения и статус его как сельского поселения установлены Законом Томской области от 10.09.2004  № 202-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кожевниковского района».

Согласно действующего Устава муниципального образования Кожевниковского сельского поселения распределение земель по категориям в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на 01.10.2005г. приведена в таблице 1.2.3-1.

Таблица 1.2.3-1

Распределение земель по категориям и видам угодий

Кожевниковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2005

| № п/п | категория земель | Общая площадь | Всего сельхозугодий | В том числе пашни | Лесные площади, кустарники | Болота | Под водой | Другие угодья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 13058 | 33 | 9709 | 5834 | 1856 | 801 | 180 | 512 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 1304 | 3 | 515 | 369 | 271 | 11 | 8 | 499 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иго специального назначения | 278 | 1 |  |  | 9 |  |  | 269 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 10026 | 25 | 287 | 34 | 9071 | 493 | 45 | 130 |
| 6 | Земли водного фонда | 4768 | 12 |  |  |  |  | 4768 |  |
| 7 | Земли запаса | 10278 | 26 | 25 |  | 9235 | 557 | 295 | 166 |
| ИТОГО: | 39712 | 100 | 10536 | 6237 | 20442 | 1862 | 5296 | 1576 |

Рисунок 1.2.3-1  Распределение земель по категориям

по состоянию на 01.01.2005

Нужно отметить тот факт, что в 2010 году в структуре категорий земель Кожевниковского района произошли существенные изменения. Лесные земли, лесонасаждения, земли под болотами из земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса были отнесены к лесному фонду. Таким образом, произошло сокращение земель сельскохозяйственного назначения и полная ликвидация категории земель запаса.

Распоряжением администрации Томской области от 14.05.2009г. №37-р-з участки в районе бывшей деревни Молчаново общей площадью 16 га переведены из состава земель сельскохозяйственного назначения в состав земель особо охраняемых территорий и объектов (земли рекреационного назначения).

С учетом изменений произошедших в структуре категорий земель района, распределение земель по категориям и видам угодий в Кожевниковском сельском поселении на 01.01.2011г. представлено в таблице 1.2.3-2. При разработке генерального плана приняты данные на 01.01. 2011г.

Таблица 1.2.3-2

Распределение земель по категориям и видам угодий

Кожевниковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011

| № п/п | категория земель | Общая площадь | Всего сельхозугодий | В том числе пашни | Лесные площади, кустарники | Болота | Под водой | Другие угодья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 10385 | 26 | 9709 | 5834 |  |  | 180 | 512 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 1304 | 3 | 515 | 369 | 271 | 11 | 8 | 499 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иго специального назначения | 278 | 1 |  |  | 9 |  |  | 269 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 16 | 0 | 16 |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 22961 | 58 | 312 | 34 | 20162 | 1851 | 340 | 296 |
| 6 | Земли водного фонда | 4768 | 12 |  |  |  |  | 4768 |  |
| 7 | Земли запаса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 39712 | 100 | 10536 | 6237 | 20442 | 1862 | 5296 | 1576 |

Рисунок 1.2.3-2  Распределение земель по категориям

по состоянию на 01.01.2011

Земли сельскохозяйственного назначения составляют сельхозугодия, их площадь 10401 га (26%). К ним относятся земли, используемые сельскохозяйственными организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной товарной продукции, и  предназначенные для этой цели, а так же земли, используемые гражданами за пределами черты населенных пунктов для производства сельскохозяйственной продукции в личных целях (садоводство, огородничество, сенокошение и выпас скота).

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения занимают площадь 278 га (1%). Это земли занятые производственными объектами, транспортными и инженерными коммуникациями, объектами придорожного сервиса,  объектами аэронавигации, объектами специального назначения (полигоны ТБО, скотомогильники, кладбища). По-прежнему большая часть баз отдыха, находящихся на берегу р.Обь в районе с. Киреевск, отнесена к землям промышленности, что не соответствует методике государственной кадастровой оценки земель соответствующей категории.

Основную часть территории площадью 22961 га (58%) занимают земли лесного фонда, на которых ведется лесозаготовительная деятельность и воспроизводство лесов. К категории земель лесного фонда относятся так же особо охраняемые природные территории государственного заказника федерального значения «Томский» и памятника природы областного значения «Киреевский Яр», а так же все лесонасаждения на открытых сельскохозяйственных территориях. Земли находятся в ведении Тимирязевского и Кожевниковского лесничеств, обеспечивающих выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и тушению лесных пожаров. Границы территорий Тимирязевского и Кожевниковского лесничеств установлены приказом Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области от 01.09.2008 г. № 33-ОД/у (внесены изменения приказом от 04.05.2010 № 34-ОД/у) – рисунок 1.2.3-1.

Рисунок – 1.2.3-1 Схема границ территорий лесничеств

В структуре землепользования при разработке проектных предложений необходимо рассмотреть варианты перераспределения земель:

- увеличение площади земель населённых пунктов;

- увеличение площади земель транспорта за счёт строительства новых дорог;

- перевод земель промышленности используемых в рекреационных целях в районе с. Киреевск в категорию земель лесного фонда;

- перевод земель лесного фонда в границах государственного заказника федерального значения «Томский» и памятника природы областного значения «Киреевский Яр» в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

    - Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в Кожевниковском сельском поселении характеризуется рядом неблагоприятных моментов, в том числе сохранением регрессивного типа населения и естественной убылью.

Численность населения Кожевниковского сельского поселения на 01.01.2011 г. составила 8550 человек.

Динамика численности населения в течение периода с 2005 г. по 2011 г. представлена на рисунке 1.2.4-1. Наблюдается тенденция роста численности населения. Снижение численности населения на начало 2011 г. обусловлено  уточнением демографических показателей в рамках Всероссийской переписи населения 2010 г.

Рисунок – 1.2.4-1 Динамика численности населения Кожевниковского сельского поселения

Сведения о численности населения населенных пунктов Кожевниковского   сельского поселения представлены в таблице 1.2.4-1. Основная доля населения (95,7 %) проживает в административном центре поселения. Наименьшая численность граждан зарегистрирована на начало 2011 г. в д. Астраханцево – 10 человек.

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Кожевниковском сельском поселении в течение периода с 2005 г. по 2010г., представлены в таблицах 2, 3, 4.

Общий коэффициент рождаемости составил в 2010 г. 13,8 ‰, что ниже среднего по Кожевниковскому району значения (15,3 ‰). Среднее за период с 2005 г. по 2010 г. значение коэффициента рождаемости на территории Кожевниковского сельского поселения  составило 12,5 ‰.

Таблица 1.2.4-1

Численность населения Кожевниковского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| Наименование поселения | Численность населения |
| --- | --- |
|  | 01.01.2005 г. | 01.01.2006 г. | 01.01.2007 г. | 01.01.2008 г. | 01.01.2009 г. | 01.01.2010 г. | 01.01.2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д. Астраханцево | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| с. Киреевск | 463 | 465 | 435 | 439 | 429 | 420 | 358 |
| с. Кожевниково | 8209 | 8229 | 8257 | 8317 | 8331 | 8367 | 8182 |
| Итого по Кожевниковскому сельскому поселению | 8677 | 8701 | 8699 | 8764 | 8768 | 8795 | 8550 |

Таблица 1.2.4-2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории

Кожевниковского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Годы | Среднегодовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 8677 | 8701 | 8699 | 8764 | 8768 | 8795 | 8734 | 100,00 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 104 | 108 | 99 | 115 | 111 | 120 | 110 | 1,25 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 12,0 | 12,4 | 11,3 | 13,1 | 12,6 | 13,8 | Х | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 143 | 137 | 131 | 119 | 129 | 137 | 133 | 1,52 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 16,5 | 15,7 | 15,0 | 13,6 | 14,7 | 15,8 | Х | Х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -39 | -29 | -32 | -4 | -18 | -17 | -23 | -0,27 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 63 | 27 | 97 | 8 | 45 | -228 | 2 | 0,02 |
| 8 | Общий прирост численности населения | 24 | -2 | 65 | 4 | 27 | -245 | -21 | -0,24 |

Таблица 1.2.4-3

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории с. Кожевниково

| № п/п | Наименование показателя | Годы | Среднегодовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 8170 | 8178 | 8180 | 8189 | 8204 | 8209 | 8229 | 8257 | 8317 | 8331 | 8367 | 8239 | 100,0 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 86 | 94 | 102 | 104 | 103 | 102 | 106 | 97 | 114 | 109 | 118 | 103 | 1,25 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 12,7 | 12,6 | 12,4 | 12,9 | 11,7 | 13,7 | 13,1 | 14,3 | Х | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 140 | 138 | 142 | 118 | 116 | 129 | 121 | 112 | 110 | 122 | 133 | 126 | 1,52 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 17,1 | 16,9 | 17,3 | 14,4 | 14,1 | 15,7 | 14,7 | 13,5 | 13,2 | 14,6 | 16,1 | Х | Х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -54 | -44 | -40 | -14 | -13 | -27 | -15 | -15 | 4 | -13 | -15 | -22 | -0,27 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 62 | 46 | 49 | 29 | 18 | 47 | 43 | 75 | 10 | 49 | -170 | 23 | 0,28 |
| 8 | Общий прирост численности населения | 8 | 2 | 9 | 15 | 5 | 20 | 28 | 60 | 14 | 36 | -185 | 1 | 0,01 |

Таблица 1.2.4-4

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в с. Киреевск

| № п/п | Наименование показателя | Годы | Среднегодовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 500 | 504 | 490 | 475 | 486 | 463 | 465 | 435 | 439 | 429 | 420 | 464 | 100,0 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0,6 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 8,0 | 12,1 | 6,2 | 2,1 | 8,4 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 2,3 | 4,7 | 4,8 | Х | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 10 | 15 | 18 | 6 | 11 | 14 | 16 | 19 | 9 | 7 | 4 | 12 | 2,5 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 19,9 | 30,2 | 37,3 | 12,5 | 23,2 | 30,2 | 35,6 | 43,5 | 20,7 | 16,5 | 9,6 | Х | Х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -6 | -9 | -15 | -5 | -7 | -12 | -14 | -17 | -8 | -5 | -2 | -9 | -2,0 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 10 | -5 | 0 | 16 | -16 | 14 | -16 | 21 | -2 | -4 | -1 | 2 | 0,3 |
| 8 | Общий прирост численности населения | 4 | -14 | -15 | 11 | -23 | 2 | -30 | 4 | -10 | -9 | -3 | -8 | -1,6 |

Общий коэффициент смертности составил в 2010г. 15,8 ‰, что ниже среднего по Кожевниковскому району значения 17,8 ‰. Среднее за период с 2005г. по 2009г. значение коэффициента смертности составило 15,2 ‰.

В этиологической структуре смертности населения Кожевниковского района (2010 г.) значительная доля приходилась на болезни органов кровообращения (36,1 %), травмы и отравления (21,1 %), новообразования (12,0 %), симптомы и другие неточно обозначенные состояния (17,9 %), болезни органов пищеварения (8,0 %).

По данным обращаемости населения в лечебно-профилактические учреждения за медицинской помощью в период 2003-2010 гг. прослеживается тенденция снижения общей заболеваемости и первичной заболеваемости населения Кожевниковского района.

В 2010 г. общая заболеваемость населения района составила 1196,3 на 1000 населения, что ниже значения аналогичного показателя по Томской области – 1585,6 ‰.

В структуре первичной заболеваемости Кожевниковского района первое место занимают болезни органов дыхания (34,7 % от всех впервые зарегистрированных случаев), далее – травмы и отравления (12,2 %), болезни кожи и подкожной клетчатки (6,6 %), болезни мочеполовой системы (5,9 %), инфекционные и паразитарные болезни (2,5 %), болезни органов пищеварения (4,6 %), болезни глаза и его придаточного аппарата (4,4 %), болезни системы кровообращения (4,3 %), болезни костно-мышечной системы (4,1 %), болезни нервной системы (3,1 %), болезни уха и сосцевидного отростка (2,8 %), осложнения беременности, родов и послеродового периода (2,8 %), новообразования (2,5 %), психические расстройства (1,8 %), болезни эндокринной системы (1,7 %), отдельные состояния перинатального периода (1,5 %), болезни крови и кроветворных органов (1,1 %), врожденные аномалии (0,4 %).

Значительный удельный вес в структуре общей заболеваемости имеют болезни органов дыхания (18,4 % от всех зарегистрированных случаев), болезни системы кровообращения (11,2 %), болезни костно-мышечной системы (10,0 %), болезни глаза и его придаточного аппарата (7,9 %), психические расстройства (7,4 %), болезни органов пищеварения (6,7 %).

По результатам ранжирования административных территорий Томской области в 2009 г. В рамках социально-гигиенического мониторинга Кожевниковский район входит в группу «риска» по следующим показателям:

- первичная заболеваемость взрослого населения астмой;

- первичная заболеваемость подростков гастритами, дуоденитами;

- заболеваемость детей в возрасте до года отдельными состояниями, возникающими в перинатальном периоде.

На территории Кожевниковского района выявлен высокий удельный вес работников предприятий, подверженных неблагоприятно влиянию вредных и опасных факторов производственной среды.

Сведения о заболеваемости населения Кожевниковского сельского поселения в 2010 г. представлены в таблице 1.2.4-5.

Таблица 1.2.4-5

Сведения об общей заболеваемости населения Кожевниковского сельского поселения

| Наименование класса болезней | Место | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Болезни органов дыхания | 1 | 19,7 |
| Болезни системы кровообращения | 2 | 11,1 |
| Болезни костно-мышечной системы | 3 | 9,9 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 4 | 7,7 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 5 | 7,3 |

В период 2005-2010 гг. коэффициенты смертности превышали коэффициенты рождаемости, что обусловило естественную убыль населения (таблица 1.2.4-2).

Сохранению численности населения способствовали положительные миграционные процессы.

Общий прирост численности населения в течение рассматриваемого периода имел скачкообразную динамику (рисунок 1.2.4-2).

Рисунок 1.2.2-2  Динамика общего прироста численности населения Кожевниковского сельского поселения

Динамика возрастной структуры населения Кожевниковского сельского поселения в течение 2006-2010 гг. представлена в таблицах 1.2.4-6, 7 и 8.

Наблюдается снижение доли населения трудоспособного возраста. Одновременно ежегодно увеличивается численность и доля граждан моложе и старше трудоспособного возраста.

В с. Киреевск доля граждан старше трудоспособного возраста достигает 35,3 %.

В д. Астраханцево все население трудоспособного и старше трудоспособного возраста.

Таблица 1.2.4-6

Динамика возрастной структуры населения Кожевниковского сельского поселения

| № п/п | Наименование возрастной группы | 01.01.2006 г. | 01.01.2007 г. | 01.01.2008 г. | 01.01.2009 г. | 01.01.2010г. | 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 1530 | 17,6 | 1548 | 17,8 | 1565 | 17,9 | 1568 | 17,9 | 1593 | 18,1 | 1516 | 17,6 |
|  | дети 0-6 лет | 746 | 8,6 | 759 | 8,7 | 764 | 8,7 | 768 | 8,8 | 767 | 8,7 | 713 | 8,3 |
|  | дети 7-15 лет | 784 | 9,0 | 789 | 9,1 | 801 | 9,1 | 800 | 9,1 | 826 | 9,4 | 803 | 9,3 |
| 2 | Население трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 5354 | 61,5 | 5318 | 61,1 | 5346 | 61,0 | 5339 | 60,9 | 5337 | 60,7 | 5264 | 61,1 |
|  | женщины 16-54 лет | 2596 | 29,8 | 2559 | 29,4 | 2586 | 29,5 | 2585 | 29,5 | 2580 | 29,3 | 2518 | 29,2 |
|  | мужчины 16-59 лет | 2758 | 31,7 | 2759 | 31,7 | 2760 | 31,5 | 2754 | 31,4 | 2757 | 31,3 | 2746 | 31,9 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 1817 | 20,9 | 1833 | 21,1 | 1853 | 21,1 | 1861 | 21,2 | 1865 | 21,2 | 1829 | 21,2 |
|  | женщины | 1248 | 14,3 | 1262 | 14,5 | 1279 | 14,6 | 1282 | 14,6 | 1290 | 14,7 | 1257 | 14,6 |
|  | мужчины | 569 | 6,5 | 571 | 6,6 | 574 | 6,5 | 579 | 6,6 | 575 | 6,5 | 572 | 6,6 |
|  | Всего | 8701 | 100,0 | 8699 | 100,0 | 8764 | 100,0 | 8768 | 100,0 | 8795 | 100,0 | 8609 | 100,0 |

Таблица 1.2.4-7

Динамика возрастной структуры населения с. Кожевниково

| № п/п | Наименование возрастной группы | 01.01.2006 г. | 01.01.2007 г. | 01.01.2008 г. | 01.01.2009 г. | 01.01.2010г. | 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 1485 | 18,0 | 1492 | 18,0 | 1505 | 18,1 | 1512 | 18,1 | 1523 | 18,2 | 1466 | 17,9 |
|  | дети 0-6 лет | 728 | 8,8 | 730 | 8,8 | 737 | 8,9 | 740 | 8,9 | 741 | 8,9 | 695 | 8,5 |
|  | дети 7-15 лет | 757 | 9,2 | 762 | 9,2 | 768 | 9,2 | 772 | 9,2 | 782 | 9,3 | 771 | 9,4 |
| 2 | Население трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 5065 | 61,6 | 5078 | 61,5 | 5114 | 61,5 | 5113 | 61,4 | 5127 | 61,3 | 5040 | 61,6 |
|  | женщины 16-54 лет | 2430 | 29,6 | 2438 | 29,5 | 2464 | 29,6 | 2467 | 29,6 | 2473 | 29,6 | 2402 | 29,4 |
|  | мужчины 16-59 лет | 2635 | 32,0 | 2640 | 32,0 | 2650 | 31,9 | 2646 | 31,8 | 2654 | 31,7 | 2638 | 32,2 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 1679 | 20,4 | 1687 | 20,5 | 1698 | 20,4 | 1706 | 20,5 | 1717 | 20,5 | 1676 | 20,5 |
|  | женщины | 1172 | 14,2 | 1178 | 14,3 | 1188 | 14,3 | 1193 | 14,3 | 1202 | 14,4 | 1165 | 14,2 |
|  | мужчины | 507 | 6,2 | 509 | 6,2 | 510 | 6,1 | 513 | 6,2 | 515 | 6,1 | 511 | 6,3 |
|  | Всего | 8229 | 100,0 | 8257 | 100,0 | 8317 | 100,0 | 8331 | 100,0 | 8367 | 100,0 | 8182 | 100,0 |

Таблица 1.2.4-8

Динамика возрастной структуры населения с. Киреевск

| № п/п | Наименование возрастной группы | 01.01.2006 г. | 01.01.2007 г. | 01.01.2008 г. | 01.01.2009 г. | 01.01.2010г. | 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 45 | 9,7 | 56 | 12,9 | 60 | 13,7 | 56 | 13,1 | 70 | 16,7 | 50 | 12,0 |
|  | дети 0-6 лет | 18 | 3,9 | 29 | 6,7 | 27 | 6,2 | 28 | 6,5 | 26 | 6,2 | 18 | 4,3 |
|  | дети 7-15 лет | 27 | 5,8 | 27 | 6,2 | 33 | 7,5 | 28 | 6,5 | 44 | 10,5 | 32 | 7,7 |
| 2 | Население трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 287 | 61,7 | 238 | 54,7 | 230 | 52,4 | 222 | 51,7 | 210 | 50,0 | 220 | 52,8 |
|  | женщины 16-54 лет | 165 | 35,5 | 120 | 27,6 | 121 | 27,6 | 116 | 27,0 | 107 | 25,5 | 114 | 27,3 |
|  | мужчины 16-59 лет | 122 | 26,2 | 118 | 27,1 | 109 | 24,8 | 106 | 24,7 | 103 | 24,5 | 106 | 25,4 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 133 | 28,6 | 141 | 32,4 | 149 | 33,9 | 151 | 35,2 | 140 | 33,3 | 147 | 35,3 |
|  | женщины | 73 | 15,7 | 81 | 18,6 | 88 | 20,0 | 87 | 20,3 | 84 | 20,0 | 89 | 21,3 |
|  | мужчины | 60 | 12,9 | 60 | 13,8 | 61 | 13,9 | 64 | 14,9 | 56 | 13,3 | 58 | 13,9 |
|  | Всего | 465 | 100,0 | 435 | 100,0 | 439 | 100,0 | 429 | 100,0 | 420 | 100,0 | 417 | 100,0 |

    - Экономическая база развития территории

Численность трудовых ресурсов Кожевниковского сельского поселения составила на 01.01.2011 г. 5965 человек (69,8 % от численности всего населения).

8,2 % трудовых ресурсов составляют работающие граждане старше трудоспособного возраста.

В экономике поселения занято 62,7 % трудовых ресурсов, в том числе 18,3 %  трудоустроено на предприятиях производственной сферы.

180 человек или 3,0 % трудовых ресурсов выезжают на работу за пределы поселения.

Уровень общей безработицы составил на начало 2011 г. 30,9 %. С 2008 г. Наблюдается ежегодное снижение уровня общей безработицы.

Таблица 1.2.5-1

Баланс трудовых ресурсов Кожевниковского сельского поселения

| № п/п | Показатели | 01.01.2011г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность трудовых ресурсов | Доля от общей численности населения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Численность трудовых ресурсов | 5965 | 69,8 |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 5476 | 64,1 |
|  | б) работающее населения старше трудоспособного возраста | 489 | 5,7 |
| 2 | Распределение трудовых ресурсов |  |  |
|  | А. Занято в экономике | 3743 | 43,8 |
|  | Резерв | 180 | 2,1 |
|  | Б. Учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 385 | 4,5 |
|  | В. Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой | 1255 | 14,7 |
|  | Г. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 402 | 4,7 |
| 3 | Население, всего | 8550 | 100,0 |

Основным видом экономической деятельности является сельское хозяйство. В сельскохозяйственных организациях трудоустроено 310 человек (5,2 % трудовых ресурсов).

С 2005 г. в Кожевниковском сельском поселении функционирует ООО «Подсобное». Специализацией предприятия является растениеводство в сочетании с животноводством. Численность работающих ООО «Подсобное» составила на начало 2011 г. 159 человек.

С 2010 г. под маркой ООО «Подсобное» начал работу цех по производству молока и молочных продуктов. Мощность цеха составляет около 1,5 тыс. тонн в смену. Ассортимент выпускаемой продукции представлен девятью наименованиями. Реализация продукции осуществляется преимущественно на рынках с. Кожевниково.

В среднесрочной перспективе запланировано увеличение мощности предприятия и расширение рынка сбыта продукции.

На базе ООО «Подсобное» функционирует пекарня.

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Летяжье» зарегистрировано в 1990 г. Предприятие является одним из крупных в Томской области производителей продовольственной пшеницы и рапса. Численность кадров КФХ «Летяжье» составила на начало 2011 г. 97 человек.

На фермерском хозяйстве Чичковых занято 40 человек. Предприятие функционирует с 1994 г. основным видом деятельности является растениеводство.

С 2010 г. на базе фермерского хозяйства Чичковых начал работу цех по производству крупяных изделий. Реализация продукции осуществляется на территории Российской Федерации.

В поселении работает Потребительский кооператив «Кожевниковский сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Поддержка», который осуществляет кредитование крестьянских фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, предпринимателей.

Ведущим предприятием обрабатывающей промышленности Кожевниковского сельского поселения является ООО завод «Красная горка». Завод основан в 2000 году. Объем переработки сырья составляет 22500 тонн в год.

Завод осуществляет переработку семян масличных культур, таких как подсолнечник, рапс, соя. Получаемое масло используется в пищевой и технической промышленности. Жмых является ценной кормовой добавкой в производстве комбикормов.

Реализация продукции завода осуществляется на рынке Томской области и других областях Сибирского федерального округа.

Строительный комплекс района представлен предприятиями ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» и ОАО «Монтажкомплект». Специализацией ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» является  строительство и содержание автомобильных дорог. Численность работающих предприятия составляет 140 человек.

ОАО «Монтажкомплект» занимается строительством котельных и ремонтом котельного оборудования на территории Томской области, продажей металлоизделий для санитарно - технических работ, выполняет заказы  по  изготовлению  котлов местного  отопления, установке циркуляционных насосов, работы по изготовлению и установке металлических ограждений для организаций и населения. Численность работающих составляет 146 человек.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в поселении осуществляют ООО «Кожевниковский комхоз» (43 работающих) и ООО «Коммунальные системы Кожевниково», где занято 44 человека.

Основным предприятием, осуществляющим автомобильные пассажирские перевозки граждан по внутрирайонным и междугородным маршрута, является ОАО «Кожевниковское АТП». Численность работающих предприятия составляет 47 человек.

Грузоперевозки осуществляют малые предприятия: ООО "ТомскВАЗтранс", ООО "ТомскВАЗтранс-2" и ООО "ТомскВАЗтранс-3".

    - Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда на конец 2010 г. составила 18,206 тыс.м2.

Общие сведения о жилищном фонде Кожевниковского сельского поселения  представлены в таблице 1.2.6-1.

53,8 % жилищного фонда поселения составляют многоквартирные дома. В с. Кожевниково доля многоквартирных домов в общей площади жилищного фонда составляет 57,7 %. В с. Киреевск основную долю жилищного фонда составляют индивидуальные жилые дома – 79,5 %. В д. Астраханцево все жилые дома одноквартирные.

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составила на начало 2011 года 21,0 м2 на человека. Сведения об обеспеченности населения жильем в разрезе населенных пунктов Кожевниковского сельского поселения приведены в таблице 1.2.6-1.

Наименьший уровень обеспеченности отмечен в с. Кожевниково (19,8 м2/чел.), наиболее высокий уровень – на территории с. Киреевск – 44,8 м2/чел.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и величине износа представлено в таблице 1.2.6-2.

В Кожевниковском сельском поселении в структуре жилищного фонда по материалу стен преобладают деревянные дома (59,7 %).

В с. Кожевниково каменные и деревянные дома составляют 39,6 % и 57,1 % жилья соответственно.

В с. Киреевск доля деревянных домов составляет 81,2 %. В д. Астраханцево все жилые дома деревянные.

33,6 % существующего жилищного фонда возведено в течение периода с 1946 г. по 1970 г., 60,4 % - после 1971 года.

Величина физического износа около половины жилищного фонда Кожевниковского сельского поселения составляет  менее 30 %. 45,3 % жилья имеет износ зданий от 31% до 65 %.

Доля ветхого и аварийного жилья составила на конец 2010 года 0,5 % жилищного фонда поселения.

Водоснабжение с. Кожевниково осуществляется преимущественно централизовано (72,1 % жилищного фонда).

Село Киреевск частично оснащено централизованным водоснабжением (13,7 % жилищного фонда).

Деревня Астраханцево не имеет централизованной системы водоснабжения. Население использует колодцы и автономные скважины.

Централизованная система водоотведения имеется только в с. Кожевниково.

Централизованным отоплением в Кожевниковском сельском поселении обеспечены многоквартирные дома.

До 2006 г. населению с. Кожевниково и с. Киреевск было доступно только автономное газоснабжение, услугами которого пользовались около 2350 и 200 потребителей соответственно.

Таблица 1.2.6-1

Сведения о наличии жилищного фонда на территории Кожевниковского сельского поселения на конец 2010 г.

| Наименование муниципального образования | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Обеспеченность общей жилой площадью, м2/чел. | Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, оборудованная основными видами благоустройства, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | в одноквартирных жилых домах | в многоквартирных жилых домах |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д. Астраханцево | 0,422 | 0,422 | 0,0 | 38,4 | 0,0 | 0,0 |
| с. Киреевск | 18,176 | 14,446 | 3,730 | 44,8 | 0,0 | 0,0 |
| с. Кожевниково | 161,893 | 68,453 | 93,440 | 19,8 | 0,958 | 3,2 |
| Итого по Кожевниковскому сельскому поселению | 180,521 | 83,321 | 97,200 | 21,0 | 0,958 | 3,2 |

Таблица 1.2.6-2

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и величине износа

| Наименование показателей | д. Астраханцево | с. Киреевск | с. Кожевниково | Кожевниковское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь жилых помещений, тыс. м2 | Доля помещений от общей площади жилищного фонда, % | Площадь жилых помещений, тыс. м2 | Доля помещений от общей площади жилищного фонда, % | Площадь жилых помещений, тыс. м2 | Доля помещений от общей площади жилищного фонда, % | Площадь жилых помещений, тыс. м2 | Доля помещений от общей площади жилищного фонда, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По материалу стен: |
| каменные, кирпичные | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 9,1 | 64,1 | 39,6 | 65,7 | 36,4 |
| панельные | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 8,6 | 1,9 | 1,2 | 3,5 | 1,9 |
| блочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 |
| монолитные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,5 |
| смешанные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,1 | 1,8 | 1,0 |
| деревянные | 0,4 | 100,0 | 14,8 | 81,2 | 92,5 | 57,1 | 107,7 | 59,7 |
| прочие | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| По годам возведения: |
| до 1920 | 0,1 | 22,7 | 2,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,2 |
| 1921-1945 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 8,2 | 5,1 | 8,7 | 4,8 |
| 1946-1970 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 14,6 | 58,0 | 35,8 | 60,7 | 33,6 |
| 1971-1995 | 0,1 | 31,1 | 2,4 | 13,3 | 69,4 | 42,9 | 71,9 | 39,8 |
| после 1995 | 0,2 | 46,2 | 10,6 | 58,5 | 26,3 | 16,2 | 37,1 | 20,6 |
| По величине износа: |
| от 0 до 30% | 0,1 | 24,9 | 4,4 | 24,0 | 90,9 | 56,1 | 95,4 | 52,9 |
| от 31% до 65% | 0,3 | 75,1 | 13,8 | 76,0 | 67,7 | 41,8 | 81,8 | 45,3 |
| от 66% до 70% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1,5 | 2,4 | 1,3 |
| свыше 70% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,5 |

Таблица 1.2.6-3

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | д. Астраханцево | с. Киреевск | с. Кожевниково | Кожевниковское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь жилых помещений, тыс. м2 | Доля помещений от общей площади жилищного фонда, % | Площадь жилых помещений, тыс. м2 | Доля помещений от общей площади жилищного фонда, % | Площадь жилых помещений, тыс. м2 | Доля помещений от общей площади жилищного фонда, % | Площадь жилых помещений, тыс. м2 | Доля помещений от общей площади жилищного фонда, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общая площадь жилых помещений, всего, в том числе оборудованная: | 0,4 | 100,0 | 18,2 | 100,0 | 161,9 | 100,0 | 180,5 | 100,0 |
| водопроводом | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 13,7 | 117,4 | 72,5 | 119,9 | 66,4 |
| водоотведением | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 13,7 | 82,9 | 51,2 | 85,4 | 47,3 |
| отоплением | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,9 | 100,0 | 161,9 | 89,7 |
| горячим водоснабжением | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 2,0 | 3,2 | 1,8 |
| газом (сжиженным) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 13,7 | 22,1 | 12,2 |
| напольными электрическими плитами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 10,2 | 16,5 | 9,1 |

С 2006 г. начался постепенный переход населения с. Кожевниково на централизованное газоснабжение. На конец 2010 года газом  оборудовано 22,1 тыс. м2 жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда, оборудованная одновременно всеми основными видами благоустройства: водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, составила на 01.01.2011 г. 3,2 тыс. м2.

В течение периода с 2000 по 2009 гг. введено в эксплуатацию 164 жилых дома общей площадью 13909 м2.

Динамика ввода жилья в течение последнего десятилетия представлена на рисунке 1.2.6-1. Наибольший объем вводимого жилья отмечен в 2009 г. – 2206 м2. Все введенные в эксплуатацию жилые дома индивидуальные усадебного типа.

Таблица 1.2.6-4

Сведения о жилищном строительстве на территории

Кожевниковского сельского поселения в течение 2000-2009 гг.

| Год ввода в эксплуатацию | Количество домов | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2000 | 22 | 2,158 |
| 2001 | 22 | 1,486 |
| 2002 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 |
| 2004 | 26 | 1,356 |
| 2005 | 18 | 1,864 |
| 2006 | 8 | 0,711 |
| 2007 | 19 | 2,022 |
| 2008 | 25 | 2,106 |
| 2009 | 24 | 2,206 |

Рисунок 1.2.6-1 Динамика ввода жилья в течение 2000-2009 гг.

    - Система культурно-бытового обслуживания населения

Образование

В системе образования поселения функционируют два дошкольных образовательных учреждения, две средние общеобразовательные школы, начальная школа, три учреждения дополнительного образования детей, учреждение среднего профессионального образования.

Дошкольные образовательные учреждения расположены в с. Кожевниково.

Проектная мощность МДОУ ЦРР детский сад «Колокольчик» составляет 115 мест. На начало 2011 года учреждение посещало 170 детей. Здание специальное. Физический износ здания составляет 47 %.

МДОУ детский сад «Солнышко» рассчитан на 80 мест. Фактически учреждение посещает 120 детей. Здание специальное. Физический износ здания составляет 9 %.

Имеется необходимость в организации детских садов в с. Кожевниково и с. Киреевск.

МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» и МОУ «Кожевниковская СОШ № 2» расположены в с. Кожевниково. Здания учреждений специальные.

Проектная мощность МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» составляет 523 места. На 01.01.2011 г. численность учащихся школы составила 458 человек. Физический износ здания составляет 52 %.

МОУ «Кожевниковская СОШ № 2» рассчитана на 325 мест. На начало 2011 г. численность учащихся школы составила 438 человек. Износ здания составляет 100 %.

Разработан проект строительства школы на 650 учащихся с интернатом на 50 мест. Отведенный участок расположен на территории спортивной зоны существующей Кожевниковской СОШ № 2, находящейся в ветхом состоянии.

МОУ «Киреевская НОШ» расположено в с. Киреевск. Здание приспособленное. Проектная мощность учреждения составляет 19 мест. Фактически школу посещают 6 учащихся. Физический износ здания – 82 %.

Организован подвоз учащихся II и III ступеней обучения в среднюю школу Шегарского района Томской области.

В поселении функционируют следующие учреждения дополнительного образования детей: МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ», МОУ ДОД «Кожевниковская районная ДЮСШ». Все учреждения расположены в с. Кожевниково.

В Доме детского творчества работает 21 студия из 44 групп. Численность детей, посещающих на 01.01.2011 г. учреждение, составила 530 человек. Износ здания составляет 54 %.

В Кожевниковской детской школе искусств функционирует 6 отделений из 23 классов, в которых обучается 386 детей. Проводится обучение по следующим направлениям: фортепианное, народных инструментов, хореографическое, театральное, кино-фото-видеоискусства, общеэстетическое. Открыт подготовительный класс – группа раннего эстетического развития детей в возрасте 3-5 лет.

Износ здания детский школы искусств составляет 65%.

В Кожевниковской детско-юношеской спортивной школе работает 25 групп, которые посещают 380 детей. Износ здания – 72 %.

С 1966 г. на территории Кожевниковского района функционирует учреждение начального профессионального образования – ОГОУ НПО «ПУ № 31». Профессиональное училище готовит рабочих массовых профессий:

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

- продавец;

- контролер-кассир;

- портной;

- швея;

- штукатур-маляр;

- повар;

- кондитер;

- электромонтер по обслуживанию электрооборудования.

Износ здания учебного заведения составил на начало 2011 года 76 %.

В с. Кожевниково расположено учреждение среднего профессионального образования ОГОУ СПО «Томский экономико-промышленный колледж». В учебном заведении студенты обучаются по следующим специальностям:

- экономика и бухгалтерский учет;

- правоведение;

- менеджмент;

- государственное и муниципальное управление.

Численность учащихся на начало 2011 года составила 157 человек. Колледж расположен в приспособленном помещении.

Таблица 1.2.7-1

Сведения об использовании учреждений образования Кожевниковского

сельского поселения

| Наименование показателя | 01.01.07г. | 01.01.08г. | 01.01.09г. | 01.01.10г. | 01.01.11г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мощность ДДУ, мест | 165 | 165 | 165 | 254 | 254 |
| Количество детей, посещающих ДДУ, чел. | 145 | 234 | 209 | 275 | 364 |
| Мощность общеобразовательных учреждений, мест | 900 | 900 | 900 | 868 | 868 |
| Количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения, чел. | 1057 | 1014 | 949 | 898 | 902 |
| Мощность учреждений начального профессионального образования, мест | 480 | 480 | 480 | 420 | 420 |
| Количество учащихся учреждений начального профессионального образования, чел. | 271 | 271 | 273 | 258 | 265 |
| Мощность учреждений среднего профессионального образования, мест | 122 | 122 | 122 | 122 | 145 |
| Количество учащихся учреждений среднего профессионального образования, чел. | 142 | 150 | 129 | 122 | 145 |

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей Кожевниковского сельского поселения осуществляют МУЗ «Кожевниковская ЦРБ» и Киреевский ФАП.

Центральная районная больница рассчитана на обслуживание населения Кожевниковского района. Коечная мощность лечебно – профилактического учреждения составляет 123 койки. Проектная мощность поликлиники составляет 510 посещений в смену.

В д. Астраханцево учреждения здравоохранения отсутствуют.

Учреждения социального обеспечения населения

Предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки осуществляет ОГУ «Центр социальной поддержки населения Кожевниковского района», расположенное в с. Кожевниково.

На территории с. Уртам Кожевниковского района расположено Областное государственное образовательное учреждение «Уртамская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 8 вида».

Дома-интернаты для ветеранов войны и труда и престарелых в районе отсутствуют.

Физическая культура и спорт

В с. Кожевниково  действует Спортивно-технический клуб Кожевниковского района Томской области «ДОСААФ». Здание типовое, физический износ – 50 %.

В рамках дополнительного образования детей физкультурной направленности работают 2 учреждения: МОУ ДОД «Дом детского творчества» и МОУ ДОД «Кожевниковская районная ДЮСШ»

Культура и искусство

В Кожевниковском сельском поселении работает 2 клубных учреждения, которые входят в МУК «Кожевниковская межмуниципальная централизованная клубная система», районные центральная и детская библиотеки, сельский филиал централизованной библиотечной системы, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кожевниковская детская школа искусств»

Функционирует Общественная организация "Немецкий культурный центр села Кожевниково Томской области".

МУ «Районный Центр культуры и досуга» расположен в с. Кожевниково. Проектная мощность учреждения составляет 450 мест. В доме культуры организованы студии для культурно-досуговой деятельности населения.

Физический износ здания составил на 01.01.2011 г. 100 %.

В с. Киреевск действует филиал МУ «Районный Центр культуры и досуга» вместимостью 100 мест. Здание учреждения культуры не подлежит эксплуатации ввиду износа 100 %.

В д. Астраханцево учреждения культуры отсутствуют.

В с. Кожевниково расположены следующие религиозные учреждения:

- Местная религиозная организация церкви христиан веры евангельской «Краеугольный камень» с. Кожевниково;

- Местная православная религиозная организация «Приход великомученника Георгия Победоносца с. Кожевниково Томской области».

    - Транспортное обеспечение территории

Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения.  Транспортная доступность территории определяется в первую очередь доступностью областного центра.  Кожевниковское сельское поселение имеет достаточно выгодное географическое положение в зоне полуторачасовой доступности от Томска.

Автомобильный транспорт

По левобережной территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения III технической категории Мельниково-Кожевниково-Изовка (69 К-14),  являющаяся участком автомобильного дорожного маршрута «Новосибирск – Колывань – Кожевниково – Томск – Мариинск – Тисуль – Шарыпово».

Существующая интенсивность движения на участке Граница Томской и Новосибирскай областей – с. Мельниково – 1000авт/сут., перспективная интенсивность движения на этом участке на 2023г. – 2500 авт/сут.

В соответствии с «Областной целевой программой совершенствования и развития автомобильных дорог Томской области до 2010г. (с прогнозом до 2020г.)» проектной организацией ООО ИДЦ «Индор» по заданию Томской областной ДДФ и АД в 2003г. разработан Проект обоснования инвестиций на реконструкцию автомобильно-дорожного маршрута «Новосибирск – Колывань – Кожевниково – Томск – Мариинск – Тисуль – Шарыпово» с обходом с. Кожевниково. Планируемая трассировка обхода: от транспортной развязки на с. Старая Ювала южнее строящегося микрорайона у АЗС.

Ширина придорожной полосы установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет для дороги III-IV категории  - 50м. В придорожной полосе на территории поселениям расположены две АЗС, ГЗС, пункт питания, выделена площадка для строительства АЗС у транспортной развязки на с. Старая Ювала. В с. Кожевниково находится несколько станций технического обслуживания.

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи муниципального образования,  являются дороги межмуниципального значения:

- «с. Кожевниково – с. Старая Ювала", обеспечивает связь левобережной части территории Кожевниковского сельского поселения в западном направлении с соседним  Староювалинским сельским поселением;

- «с. Киреевск – с. Победа», обеспечивает связь населённых пунктов правобережной части территории поселения в северном направлении с  соседним Побединским сельским поселением Шегарского района.

Связь между левобережной и правобережной частями Кожевниковского сельского поселения  осуществляется через Шегарский мост, по автодорогам с. Кожевниково – с. Мельниково и с. Киреевск – с. Победа. В с. Кожевниково действует паромная переправа до междуречной территории р. Обь и р. Таган.

Протяженность автомобильных дорог по поселению:

- дорога регионального значения III технической категории Мельниково-Кожевниково-Изовка (69 К-14) –15,8 км;

- дороги межмуниципального значения – 20км;

- дороги местного значения с твердым покрытием – 21,5км.

Протяженность дорог с маршрутной сетью 35,8км.

Автомобильные пассажирские перевозки по внутрирайонным и междугородным маршрутам осуществляет ОАО «Кожевниковское АТП», автопарк которого составляет 13 ед. техники. Объем пассажироперевозок за 2009г. составил 134 тыс. человек, в том числе 5,6 тыс. по району и 128,4 по междугородным маршрутам:

- с. Кожевниково – г. Томск (116 км);

- с. Кожевниково – с. Борзуновка (42 км);

- с. Кожевниково – с. Осиновка (67 км);

- с. Кожевниково – с. Киреевск (68 км);

- с. Кожевниково – с. Хмелевка, д. Муллова (125 км).

В целом характер дорожной сети сельского поселения соответствует сложившейся раздробленной планировочной структуре с чётким выделением правобережной и левобережной частей поселения. Сеть дорог поселения можно охарактеризовать как недостаточно развитую, особенно в правобережной его части. Проектом необходимо организовать единую транспортную сеть, обслуживающую райцентр, населенные пункты поселения, рекреационную инфраструктуру, сельскохозяйственное производство, обеспечивающую качественную внешнюю транспортную связь правобережья не только в северном направлении (с. Киреевск – с. Победа), но и в восточном (с. Киреевск – д. Верхнее Сеченово) и южном направлении (с. Киреевск – д. Могильники).

Железнодорожный, воздушный, водный транспорт

Для внутрироссийских передвижений жители поселения пользуются услугами аэропорта Томск (Богашево). Ближайший международный аэропорт – Толмачево в Новосибирске. Ближайшая железнодорожная станция – Томск-1.

Река Обь судоходная. В селе Кожевниково действует пристань, включающая:

- пассажирский причал;

- причал ОГУП «Кожевниковское ДРСУ»;

- место погрузки металлолома;

- причал Кожевниковской администрации;

- рейд формирования.

Пассажирский причал пристани Кожевниково расположен на 902,3 км течения реки у левого берега. Причал предназначен для пассажирских судов местной и транзитной линий.

Места погрузки металлолома находятся на 903,8 и 904,8 км левого берега. Причальных устройств здесь нет, суда швартуются прямо к берегу. Погрузка проводится плавучими кранами.

Рейд для барж, ожидающих разгрузки, находится на 903,3 км у левого берега. Длина рейда 150м, ширина 50м; грунт – песок. Для удержания барж на рейде имеются береговые швартовые устройства. Баржи становятся вдоль берега в две линии по одной барже в каждой.

Паромная переправа пересекает реку между с. Кожевниково и правым берегом на участке 989,3 – 904,3 км. Переправа предназначена для перевозки техники и пассажиров. Причаливание парома происходит к необорудованному берегу. Услуги перевозки предоставляет ООО «Подсобное».

В с. Кожевниково находится военный аэродром, площадью 22га.

    - Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

Водоснабжение с. Кожевниково преимущественно осуществляется централизованно. Система водоснабжения населения, источником которой является артезианская вода, включает в себя:

- 11 артезианских скважин;

- 8 водонапорных башен;

- 68 водоразборных колонок (без обогрева);

- 32,6 км сетей (0,8 км-Ø200 мм; 6,2 км-Ø150 мм; 22,1 км-Ø100 мм; 3,5 км-Ø63 мм).

Водозабор эксплуатирует подземные воды палеогенового водоносного горизонта, глубина скважин изменяется от 147 до 208 м.

Потребление воды населением составляет – 88%, бюджетными организациями – 4 %, прочие – 8 %.

Состояние водопроводных сетей оценивается как достаточно удовлетворительное, примерно половина их них полиэтиленовые, проложены относительно недавно. Наибольшая часть скважин и водонапорных башен введена в эксплуатацию в восьмидесятых годах.

Для системы характерны нехватка воды в периоды наибольшего потребления, неудовлетворительное качество воды (по причине совершенно недостаточной мощности имеющейся установки водоочистки). Наблюдается пескование скважин (18/83, 19/83, 35/47, 15/81, 7/86), в результате на некоторых производится 6 замен насосов в год.

Качество воды, потребляемой населением, не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» ввиду недостаточной мощности существующих систем водоочистки и нерациональности использования питьевой воды:

- содержание железа 1,35-6,94 мг/л (при норме 0,3);

- показатели цветности 25,8-30,5 град. (при норме 20);

- мутность превышает 16 мг/л (при норме 2,6).

Кроме того, по ряду скважин наблюдается повышенное содержание марганца и кремния.

В неудовлетворительном состоянии находится 5700 м водопровода. Кроме того, следует отметить плохое состояние примерно 1/3 водоразборных колонок.

Таблица  1.2.9-1

| № п./п. | Наименование | Адрес | Объём, м3 | Глубина заложе6ия, м | Год ввода | Производительность, м3/час | Тип фильтрующего материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №18/83 | ул. Гагарина | 13,2 | 155 | 1983 | 25 | Перфорированная труба, фильтр сетчатый |
| 2 | Скважина №15/81 | ул. Гагарина | 13,2 |  | 1983 | 25 |  |
| 3 | Скважина №19/83 | ул. Гагарина ПУ-31 | 13,2 | 155 | 1983 | 25 |  |
| 4 | Скважина №7/86 | ул. Октябрьская | 11,9 | 208 | 1986 | 25 |  |
| 5 | Скважина №25/91 | ул. Ленина | 11,0 |  | 1991 | 10 |  |
| 6 | Скважина №2/88 | ул. Калинина | 3,2 | 180 | 1988 | 15 |  |
| 7 | Скважина №1/88 | ул. Калинина | 3,2 | 180 | 1988 | 15 |  |
| 8 | Скважина №1/82 | ул. 8 Марта | 11,0 |  | 1982 | 10 |  |
| 9 | Скважина №46/85 | ул. Кирова | 16,6 |  | 1986 | 10 |  |
| 10 | Скважина №73/80 | ул. Красноармейская | 10,0 |  | 1980 | 10 |  |
| 11 | Скважина №60/82 | Скотокомплекс |  | 156 | 1982 | 15,0 |  |
| 12 | Скважина №61/82 | Скотокомплекс |  | 156 | 1982 | 15,0 |  |
| 13 | Скважина №48/77 | ФКРС |  | 145 | 1977 | 16,0 |  |
| 14 |  | ул. Гагарина, 2а |  | 180 | 1975 |  |  |

Характеристика скважин с. Кожевниково

Т Таблица  1.2.9-2

Характеристика водонапорных башен с. Кожевниково

| № п./п. | Наименование | Тип | Объём, м3 | Год ввода | Шатры, обогреваемые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гагарина, 30 | Кирпичная | 100 | 1983 |  |
| 2 | ул. Калинина, 67 | Кирпичная | 15 | 1971 |  |
| 3 | ул. 8 Марта, 5 | Кирпичная | 10 | 1961 |  |
| 4 | ул. Красноармейская, 36 | Кирпичная | 10 | 1980 |  |
| 5 | ул. Гагарина, 14а | Металлическая (Рожновского) | 16 | 1980 | 48,8(6,2*3,28*2,4) |
| 6 | ул. Ленина, 51 | Металлическая | 21 | 1991 |  |
| 7 | пер. Южный | Металлическая | 24 | 2003 | 23,06(3,60*3,05*2,1) |
| 8 | ул. Кирова, 54 | Металлическая (Рожновского) | 10 | 1985 | 36(4,08*3,53*2,5) |
| 9 | ул. Гагарина, 2а | Кирпичная | 6,3 | 1975 |  |

Т Таблица  1.2.9-3

Характеристика скважин с. Киреевск

| № п./п. | Наименование | Адрес | Объём, м3 | Глубина заложе6ия, м | Производительность, м3/час | Марка насоса | Тип фильтрующего материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №89/93 |  | 13,2 | 80 | 7,2 |  | Перфорированная труба, фильтр сетчатый |
| 2 | Скважина №70/93 |  | 13,2 | 74 | 8,4 |  |  |
| 3 | Скважина №11-200а | ул. К. Маркса, 30а |  | 105 | 10,0 | ЭЦВ-6-10-80 |  |
| 4 | Скважина №8/83 | СВ окраина |  | 151 | 10,0 | ЭЦВ-6-10-80 |  |
| 5 | Скважина | ул. Молодежная | законсервирована |  |  |

На скважинах установлено следующее насосное оборудование:

- ЭЦВ-8-25-100 – 4 шт.;

- ЭЦВ-6-10-80 – 4 шт.;

- ЭЦВ-8-16-140 – 2 шт.;

- «К»80-50-206 – 1 шт.

Село Киреевск частично оснащено централизованным водоснабжением.

Общая протяженность сетей составляет 2,3 км. Установлены насосы ЭЦВ-6-10-100-2 шт., оборудованы станциями управления насосом «Каскад». В павильонах башен установлены ТЭНы. Значительная часть населения использует автономные скважины.

Качество воды, потребляемой населением, не соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» ввиду недостаточной мощности существующих систем водоочистки и нерациональности использования питьевой воды:

- содержание железа 1,5 мг/л (при норме 0,3);

- жесткость общая 7,7 мг-экв/л (при норме 7).

Потребление воды населением составляет – 98,3%, бюджетными организациями – 1,66%, прочие – 0,01%.

Деревня Астраханцево не имеет централизованной системы водоснабжения. Население использует колодцы и автономные скважины.

Схема водоснабжения во всех населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарной низкого давления.

Водоотведение

Централизованная система водоотведения имеется только в с. Кожевниково. К ней подключены административные здания, амбулаторные и образовательные учреждения, многоквартирные жилые дома, предприятия.

Ежегодный объём водоотведения составляет 70 тыс. м3/сут.

Система водоотведения включает в себя канализационные сети протяженностью 13,8 км:

- Ø400 и выше – 0,4 км;

- от Ø200 до Ø400 – 3,9 км;

- Ø150 – 7,03 км;

- Ø100 – 2,2 км.

Материал преимущественно асбоцемент и чугун, имеются также стальные и керамические трубы.

На территории находится 2 насосные станции производительностью 0,2 тыс. м3/сут. Установлены насосы:

- 2 «К29/30» производительностью 115 м3/час;

- 2 «НЦИ-ф-100» производительностью 50 м3/час.

Очистка стоков осуществляется биологическим способом. Сброс стоков происходит в специально оборудованное болото. Состояние канализационных сетей оценивается как удовлетворительное.

Водоотведение населением составляет – 85,8%, бюджетными организациями – 12,1%, прочие – 2,1%.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы (с вывозом ассенизаторскими машинами на рельеф).

Теплоснабжение

В Кожевниковском сельском поселении централизованным отоплением обеспечены административные здания, образовательные и культурные учреждения, амбулаторные учреждения и многоквартирные дома.

В с. Кожевниково и в с. Киреевск функционируют 16 котельных (в т. ч. Котельные ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» и «Кожевниковское АТП», производящих отпуск сторонним потребителям, единичной мощностью от 0,172 до 11620 Гкал/час. В котельных функционируют:

- котлы производства МУ «Селькомхоз» КВ-100, КВ-200, КВ-300;

- котлы Vitoplek-100 немецкой фирмы «Viessmann»;

- котлы КЕ-6-14, КЕ-10-14 ОАО «БИКЗ»;

- котлы КСВ и НР-18 кустарного производства.

КПД котлов варьируется в пределах от 50% до 92%. В качестве топлива используется каменный уголь и природный газ. Эффективность использования топлива определяется удельным расходом условного топлива на выработку тепловой энергии, сложившийся в пределах от 155,2 до 285,7 кг.у.е./Гкал, что указывает на относительную низкую эффективность использования твердого топлива.

Водоподготовительные установки имеются в котельных ЦРБ, №1 «Центральная» и №9 «ПУ-31» села Кожевниково.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 46,8 км. Прокладка осуществлена преимущественно подземным способом.

Продолжительность отопительного периода - 242 суток.

Таблица  1.2.9-4

Характеристика тепловых сетей

| № п./п. | Диаметр труб (условный), мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 10,0 |
| 2 | 69 | 5,2 |
| 3 | 100 | 14,746 |
| 4 | 125 | 6,568 |
| 5 | 150 | 5,910 |
| 6 | 203 | 2,930 |
| 7 | 309 | 0,7 |
| 8 | 460 | 0,42 |
| ИТОГО: |  | 46,482 |

Фактические потери тепловой энергии при транспортировке составляют 27,2%, в ряде котельных они достигают 40-60%  от отпуска с коллекторов.

Отпуск тепла населением составляет – 64,0%, бюджетными организациями – 27,2%, прочие – 8,8%.

Таблица  1.2.9-5

Топливный баланс по котельным

| № п./п. | Вид топлива | Объем потребления натурального топлива | Объем потребления топлива, т.у.т. | Доля в составе баланса, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | уголь, тонн | 13506,9 | 9647,8 | 98,1 |
| 2 | газ, тыс. м3 | 168,2 | 189,8 | 1,9 |
| ИТОГО: |  | 46,482 | 9837,6 |  |

Таблица  1.2.9-6

Характеристика котельных

| № п/п | Предприятие | Котельная | Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Средневзвешенный КПД котлов, % | Расход э/энергии, тыс.кВт*ч/год | Удельный расход э/э, кВт*ч/Гкал | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Протяженность сетей, м | Количество установок ХВО, шт. | Кол-во котлов | Марка котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КР МУП «Комремстройхоз» | Котельная Киреевская ДОСШ | 285,6 | 50,00 | 6,7 | 21,6 | 0,3 | 59 | 0 | 1 | КВ-300 |
| 2 | МУ «Селькохоз» | Киреевский ДК | 285,6 | 50,00 | 5,1 | 21,6 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | КВ-200 |
| 3 |  | Котельная ДЮСШ, с. Кожевниково | 285,6 | 50,00 | 6,7 | 21,6 | 0,3 | 0 | 0 | 2 | КВ-200 |
| 4 | ООО «Сибтерм-К» | Котельная ЦРБ с. Кожевниково | 155,2 | 92,0 | 26,4 | 21,6 | 0,9 | 195 | 1 | 2 | Vitoplex-100 |
| 5 | ООО «КСК» | Котельная №10 «Красноармейская» | 219,8 | 64,97 | 6,0 | 23,1 | 0,2 | 60 | 0 | 2 | КВ-300 |
| 6 |  | Котельная №2, ул. Дзержинского | 285,7 | 49,98 | 111,0 | 29,5 | 1,9 | 6832 | 0 | 4 | НР-18 |
| 7 |  | Котельная №3, «Сибирь» | 285,7 | 49,98 | 109,0 | 36,3 | 1,2 | 6460 | 0 | 3 | НР-18 |
| 8 |  | Котельная №5 «ХДСУ» | 285,7 | 49,98 | 64,0 | 25,3 | 0,8 | 5040 | 0 | 2 | НР-18 |
| 9 |  | Котельная №7 «СУ-19» | 285,7 | 49,98 | 70,0 | 37 | 0,9 | 2380 | 0 | 3 | НР-18 |
| 10 |  | Котельная №8 «Агротранс» | 285,7 | 49,98 | 99,0 | 35,9 | 4,8 | 4760 | 0 | 6 | НР-18 |
| 11 |  | Котельная №9 «ПУ-31» | 285,7 | 49,98 | 96,0 | 37,1 | 4,8 | 1510 | 1 | 5 | 4 шт.-КСВ, 1 шт. НР-18 |

Газоснабжение

По территории Кожевниковского сельского поселения проходит магистральный газопровод «Нижневартовск-Томск-Кузбасс».

В соответствии с заданием, утвержденным ОАО «Гипроспецгаз», ЗАО ПО «КОНТИНЕНТ» выполняет работы по проектированию объекта «Магистральный газопровод «Алтай» на участке км 594 – км 1415 (Томская область), который будет обеспечивать природным газом территории России и Китая. Основанием для проектирования является решение ОАО «Газпром» № 37/КТ  по Обоснованию инвестиций в проект «Алтай» от 02.03.2009 г. Согласно схеме размещения объекта на кадастровом плане территории, газопровод проходит по территории Кожевниковского сельского поселения.

В последние годы в с. Кожевниково проведены мероприятия по газификации населенного пункта:

- подключение к сетям газоснабжения высокого давления;

- строительство газопровода среднего давления по ул. Ленина, пер. Кирова, ул. Пушкина, ул. Набережная, обеспечивающий газом котельные:

- ООО «Монтажкомплект»;

- ДРСУ;

- жилого фонда №7 (СУ-19);

- МУП «Селькомхоз»;

- Кожевниковское АТП;

- пожарной части;

- жилого фонда №8 («Агротранс»);

- лыжной базы

- по сети низкого давления газификация жилого фонда по ул. Мира, Российской, Октябрьской, Сибирской, Ленина, Карла Маркса, Калинина, Красная Горка, Садовая, Кузнецова, пер. Плеханова, Совхозный.

Соединение газораспределительной системы с. Кожевниково произведено к межпоселковому газопроводу с. Мельниково – с. Кожевниково. В точке подключения давление – 0,34 МПа, ПЭ Ø225х20,5.

Газораспределительная система включает газопровод среднего (Рр≤0,3 МПа) и низкого (Рр≤5-3 кПа) давления, шкафные газорегуляторные пункты.

В качестве основного топлива одорированный природный газ по ГОСТ 5542-87.

Метан             93,9%                                 Изобутан                      0,12%

Этан                  3,2%                                Кислород                    0,12%

Пропан             2,2%                                Азот                            0,06%

Бутан                  0,3%                                   Углекислый газ           0,3%

Плотность газа – 0,73 кг/м3 при температуре 0°С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 34925,60 кДж/м3 (800 ккал/м3).

Объем газораспределения с. Кожевниково 8521,49 м3/час. Из них на котельные – 1648,91 м3/час, на индивидуальное отопление жилых домов – 6872,58 м3/час.

Схема газоснабжения принята двухступенчатая (среднего и низкого давления),  тупиковая.

Шкафные газорегуляторные пункты предназначены для снижения среднего давления на низкое, автоматического поддержания низкого выходного давления на заданном уровне и автоматического отключения подачи газа сверх допустимых заданных значений.

Расчет часовых расходов на индивидуальное отопление жилых домов выполнен из условия, что в каждом доме предусматривается установка плиты газовой с расходом 0,9 м3/ч и газового котла с расходом 3,5 м3/ч. Максимальный часовой расход с учетом коэффициента одновременности для одного дома составил 3,875 м3/ч.

Таблица  1.2.9-7

Протяженность газопроводов по с. Кожевниково

| № п./п. | Обозначение | Наименование | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления |
| 1 | ГОСТ Р 50838-95* | Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11-225х20,5 | 3858,4 |
| 2 | ГОСТ Р 50838-95* | Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11-160х14,6 | 4128,4 |
| 3 | ГОСТ Р 50838-95* | Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11-110х10 | 3512,8 |
| 4 | ГОСТ Р 50838-95* | Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8 | 2838,0 |
|  | ИТОГО: |  | 14336,7 |
| Газопровод среднего давления |
| 5 | ГОСТ Р 50838-95* | Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8 | 5360,0 |
|  | ИТОГО: |  | 5360,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 19697,6 |

В других населенных пунктах Кожевниковского сельского поселения газификация отсутствует.

Электроснабжение

Для электроснабжения жилого района принято напряжение 10 и 0,4 кВ. Основным питающим центром с. Кожевниково является ПС 110/35/10 «Кожевниково». На ПС имеется два трансформатора типа ТДТН-10000 кВа. Выключатели на подходящих воздушных ЛЭП:

ВТМ-110-630 – 2шт.;

ВМ-35-630 – 1 шт.;

С-35-630 – 3шт.;

ВМПП-10 – 630-8шт.;

ВМГ-133-630 – 2шт.; ВМГ-10-630 – 1шт.;

ВПД-10-630 – 3шт.

Питание ТП с. Киреевск осуществляется от Шегарской ПС. По данным Шегарского РЭС, в д. Астраханцево нет ТП, находящихся на обслуживании.

Таблица  1.2.9-8

Характеристика ТП с. Кожевниково

| № п./п. | Диспетчерский номер ТП | Мощность, кВа | Адрес | % загруженности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-9 | 160 | Втормет | 10 |
| 2 | 2-1 | 400 | ул. Калинина | 50 |
| 3 | 2-7 | 250 | ул. Мичурина | 30 |
| 4 | 2-6 | 250 | Лесхоз | 30 |
| 5 | 2-8 | 250 | Склады | 30 |
| 6 | 10-1 | 2х630 | Маслозавод | 50 |
| 7 | 2-2 | 630 | ул. Калинина | 60 |
| 8 | 2-17 | 400 | ул. Комсомольская | 70 |
| 9 | 2-3 | 2х630 | ул. Кирова | 30 |
| 10 | 2-11 | 2х630 | ХПП ОГУП № «Урожай» | - |
| 11 | 2-4 | 320 | ул. Комсомольская | 60 |
| 12 | 2-15 | 250 | ул. Красноармейская | 40 |
| 13 | 2-14 | 250 | ул. Садовая | 60 |
| 14 | 2-5 | 400 | ул. Пушкина | 70 |
| 15 | 18-4 | 250 | ул. Титова | 40 |
| 16 | 18-5 | 250 |  | 50 |
| 17 | 18-2 | 400 | ул. Первомайская | 60 |
| 18 | 18-3 | 160 | ул. Покрышкина | 70 |
| 19 | 18-6 | 100 | маг. Вариант | 30 |
| 20 | 18-1 | 2х400 | Пивзавод | - |
| 21 | 7-10 | 2х630 | Котельная ПОЖКХ | 60 |
| 22 | 7-5 | 400 | ул. Гагарина | 50 |
| 23 | 7-11 | 160 | РОВД | 60 |
| 24 | 7-12 | 630 | ул. Комарова | 70 |
| 26 | 7-13 | 250 | Стадион | 50 |
| 27 | 7-4 | 630 | ул. Покрышкина | 60 |
| 28 | 7-15 | 160 | ул. Зеленая | 50 |
| 29 | 7-16 | 400 | пер. Библиотечный | 60 |
| 30 | 7-6 | 160 | Налоговая | 40 |
| 31 | 7-7 | 160 | ул. Кирова | - |
| 32 | 7-8 | 250 | ул. Кирова | 60 |
| 33 | 7-9 | 160 | Селькомхоз | 50 |
| 34 | 7-17 | 160 | ул. Лесная | 40 |
| 35 | 7-14 | 400 | ул. Кирова | 50 |
| 36 | 3-7 | 160 | Военкомат | 40 |
| 37 | 3-13 | 160 | Казначейство | 20 |
| 38 | 3-1 | 160 | пер. Спортивный | 40 |
| 39 | 3-15 | 400 | ул. Сибирская | 80 |
| 40 | 3-14 | 25 | вышка «Мегафон» | 10 |
| 41 | 3-11 | 400 | ул. Парковая | 50 |
| 42 | 4-1 | 400 | Монтажкомплект | 30 |
| 43 | 4-12 | 630 | Монтажкомплект | 50 |
| 44 | 4-7 | 400 | Монтажкомплект | 40 |
| 45 | 4-28 | 320 | Монтажкомплект | 50 |

Таблица  1.2.9-9

Характеристика ТП с.Киреевск

| №, п/п | Диспетчерский номер ТП | Мощность, кВА | Адрес | % загруженности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПБ-5-24 | 400 | с.Киреевск, ул.К.Маркса | 58,7 |
| 2 | ПБ-5-26 | 100 | с.Киреевск, ул.Трактовая | 15 |
| 3 | ПБ-5-5 | 400 | с.Киреевск, ул.Молодежная | 28,8 |
| 4 | ПБ-5-14 | 400 | с.Киреевск, ул.Трактовая | 20 |
| 5 | ПБ-5-10 | 250 | база отдыха «ТГУ» | 30 |
| 6 | ПБ-5-33 | 160 | с.Киреевск, ул.Красноармейская | 17,5 |

Связь и информатизация

На территории с. Кожевниково на ул. Титова 13 находится АТС. Емкость АТС составляет 2784 номера.

Воздушные линии связи – 264,325 км.

Кабельные линии связи – 124,672 км.

На территории имеется несколько операторов сотовой связи.

На остальной территории поселения проводной связи нет.

Таблица  1.2.9-10

Обеспечение услугами связи с. Кожевниково

| № п./п. | Наименование параметра | Единица измерения | На 01.01.11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число основных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования, Всего: | ед. | 21 |
|  | в том числе домашних | ед. | 15 |
|  | предприятий, организаций и учреждений | ед. | 6 |
| 2 | Число междугородних телефонных каналов | ед. | 5 |

Таблица  1.2.9-11

| № п./п. | Наименование параметра | Единица измерения | На 01.01.11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число основных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования, Всего: | ед. | 2711 |
|  | в том числе домашних | ед. | 2270 |
|  | предприятий, организаций и учреждений | ед. | 441 |
| 2 | Число междугородних телефонных каналов | ед. | 72 |

Обеспечение услугами связи с. Киреевск

    - Санитарно-экологическое состояние

Повышение качества жизни и здоровья населения возможно только при условии сохранения природных систем и поддержания качества окружающей среды.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Кожевниковском районе.

По данным мониторинга инфекционных и паразитных болезней в период 2006-2010 гг. случаи заболевания населения Кожевниковского района бешенством и туляремией не регистрировались. В последние годы в Кожевникомском районе сложилась неблагоприятная ситуация по уровню заболеваемости населения клещевыми инфекциями. В период 2009-2010 гг. заболеваемость населения района клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом  (болезнь Лайма) была выше, чем, в целом по Томской области ( таблица 1.2.10-1).

Таблица  1.2.10-1

Заболеваемость населения клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом в 2006-2010 гг. (Кожевниковский район, Томская область, показатели на 100000 населения)

| Наименование инфекционных заболеваний | Территории | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клещевой энцефалит | район | 33,7 | 34,4 | 29,8 | 25,1 | 27,0 |
|  | область | 28,5 | 29,7 | 25,4 | 15,5 | 21,0 |
| Болезнь Лайма | район | 14,7 | 14,9 | 20,1 | 18,0 | 18,0 |
|  | область | 28,2 | 32,1 | 41,7 | 17,8 | 17,2 |

По данным социально гигиенического мониторинга в 2009-1010 гг. лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» исследованы на содержание контаминантов пробы плодоовощной продукции (картофель), мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий из Кожевниковского района. По результатам лабораторных исследований в пробах мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий исследуемые пестициды (ДДТ, ГХЦГ, гексахлорбензол, 2,4-Д аминная соль, ртутьсодержащие) не обнаружены; содержание тяжелых металлов не превышало установленные нормативы ( Ссредняя свинца=0,07ПДК, мышьяк, ртуть, кадмий – ниже предела чувствительности метода). В значительной части исследуемых проб картофеля регистрировались превышения ПДК по содержанию нитратов. Пробы картофеля, не отвечающие гигиеническим нормативам по содержанию нитратов, были отобраны в детских и лечебно-оздоровительных учреждениях. Средняя концентрация нитратов (из всех исследованных проб) в картофеле составила 2,7ПДК (Сmin=0; Сmax=8,7ПДК). Содержание тяжелых металлов в исследованных пробах картофеля не превышало установленных нормативов (Ссредняя=0,09ПДК, Сmin=0,06ПДК; Сmax=0,1ПДК).

Состояние атмосферного воздуха

Результаты единичных исследований проб атмосферного воздуха на маршрутных постах наблюдения в с. Кожевниково в 2010-2011 гг. показали, что содержание основных загрязняющих веществ не превышало установленных нормативов:

- с. Кожевниково, ул. Дзержинского, 19: азота диоксид (0,1 ПДКм.р.), серы диоксид (о,1 ПДКм.р.), углерода оксид (0,1 ПДКм.р.), взвешенные вещества (0,5 ПДКм.р.);

- с. Кожевниково, ул. Гагарина, 30: азота диоксид (0,2 ПДКм.р.), серы диоксид (о,1 ПДКм.р.), углерода оксид (0,1 ПДКм.р.), взвешенные вещества (0,1 ПДКм.р.).

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в поселении – котельные ООО «Коммунальные системы Кожевниково» и несколько предприятий с. Кожевниково (ОГУП «Кожевниковское ДРСУ»).

Кроме того источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются фермы, зерносушильные комплексы, а так же выбросы от автотранспорта. Наибольшая доля в структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на загрязняющие вещества от процессов сжигания различных видов топлива - пыль неорганическая, азота оксиды, углерода оксид, серы диоксид.

Размещение источников выбросов вредных веществ определяет зону наибольшего загрязнения атмосферного воздуха на территории Кожевниковского сельского поселения. К такой зоне относится с. Кожевниково и прилегающие производственные территории.

Предприятия, группы предприятий, и их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Размер и регламент использования площадей СЗЗ устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1.1200-03.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что связано с сокращением производства, более рациональным использованием топлива, переводом большего числа котельных на природный газ.

Состояние почв

Оценка степени эпидемиологической опасности почвы в мониторинговых точках Кожевниковского района (2011 г.) соответствует следующим категориям загрязнения почв:

- «чистая» - м.т. №704 (с. Кожевниково, ДОУ «Колокольчик»), м.т. №703 (с. Кожевниково, СОШ№1);

- «умеренно опасная» (не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям) – м.т. №701 (с. Кожевниково, парк отдыха), м.т. №702 (ООО «Заготзерно»).

Содержание токсических элементов (ртуть, мышьяк, цинк, кадмий, свинец, медь, никель) в пробе почвы в м.т. №702 (ООО «Заготзерно») не превышает гигиенических нормативов, установленных для данного типа почв.

Состояние водных ресурсов

По данным социально-гигиенического мониторинга проблемным моментом является обеспечение населения Кожевниковского района доброкачественной питьевой водой. Так, на 01.01.2011 г. только 12,6% населения района используют для хозяйственно-бытовых целей воду, отвечающую гигиеническим нормативам. Значительная часть населения (76,6%) обеспечена условно доброкачественной водой, и в 10,7% случаев используется недоброкачественная питьевая вода. В среднем, до 80% исследованных проб из разводящей сети не отвечает гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и до 16,0% - по микробиологическим показателям. Одной из причин низкого качества водопроводной воды является тот факт, что 94,1% водопроводов района не отвечает санитарным нормам и правилам из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений и 29,4% - из-за отсутствия зон санитарной охраны.

Мониторинг качества и безопасности питьевой воды из разводящей сети в мониторинговых точках показал, что содержание приоритетных загрязняющих веществ в исследованных пробах водопроводной воды находится на следующих уровнях:

- железо – 0,9-10,5ПДК;

- марганец – 0,9-4,6ПДК;

- аммиак – 0,2-0,8ПДК;

- кремний – 0,7-1,3ПДК.

Загрязнение водных ресурсов осуществляется в основном стоками от Молокоприемного пункта «Кожевниковский» компании «ЮНИМИЛК», МУЗ «Кожевниковская ЦРБ» и хозяйственно-бытовыми стоками ООО «Кожевниковский КОМХОЗ» в объеме 0,075 млн.куб.м в год. В месте сброса сточных вод ООО «Кожевниковский КОМХОЗ» и МУЗ «Кожевниковская ЦРБ» построены очистные сооружения по методу водно-болотной очистки сточных вод.

С целью предотвращения загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО). ЗСО скважин и водонапорных башен организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 границы первого пояса зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются радиусом 30м.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Артезианские скважины содержатся в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.

С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления поверхностных водных объектов установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с Водным кодексом РФ. Для рек и ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы 50м. Ширина водоохраной зоны озера 50м.

Состояние лесных  ресурсов

Сохранение лесов в районе и посадка наиболее ценных хвойных пород одна из важнейших задач. Залесенность Кожевниковского района самая низкая в области – 20%, однако в Кожевниковском поселении  доля покрытых лесом территорий составляет 58%.

Основные причины сокращения лесных площадей это:

- браконьерские рубки: дрова являются основным источником топлива для населения;

- пожары — особенно в весенне-летнее время, когда выгорают не только леса, но и хвойные посадки, крайне низкая эффективность опахивания придорожных хвойных лесопосадок;

- отсутствие разработанной целевой программы по восстановлению лесных запасов района.

Твердые бытовые отходы

На территории поселения действуют два полигона твердых бытовых отходов – возле  с. Кожевниково и с. Киреевск. Возле д. Астраханцево выделен участок для организации нового полигона.

Таблица  1.2.10-2

Характеристика полигонов ТБО

| № | Населенный пункт | Площадь, га | Вместимость, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кожевниково | 10,8 | 102000 |
| 2 | с. Киреевск | 2 | 3500 |
| 3 | д. Астраханцево | 1 |  |
| ИТОГО: | 13,8 |  |

В с. Кожевниково организован регулярный (ежесуточный) вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). До полигона построена дорога с асфальтобетонным покрытием. Для сбора отходов населения и организаций используется 171 контейнер. Кроме того, с улиц на которых контейнеры не установлены, весной и летом осуществляется сбор ТБО от населения и вывоз самосвалом на полигон. Более 70% предприятий сел района и с. Кожевниково заключили договора с МУ «Селькомхоз» и ООО «Кожевниковский комхоз» на размещение отходов на поселковых свалках.

Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кожевниковского сельского поселения на 2007-2010 гг. мощность полигона ТБО в с. Кожевниково является достаточной до 2010 г. Проектом необходимо предусмотреть на первую очередь и на расчетный срок реализации проекта расширение существующего полигона ТБО и предложение по размещению новой площадки.

В с. Киреевск вывоз ТБО по большей мере осуществляется самостоятельно. В летнее время значительное количество мусора поступает с баз отдыха и от дачников.

Таким образом, по данным, полученным при проведении государственного санитарно-эпидемиологического надзора и социально-гигиенического мониторинга, к проблемным моментам в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кожевниковского района можно отнести:

- обеспечение населения питьевой водой безвредной по химическому составу и безопасной в микробиологическом отношении;

- санитарно-эпидемиологическая безопасность почв;

- значительная химическая нагрузка плодоовощной продукции нитратами;

- высокие, в сравнении с областными показателями, уровни заболеваемости населения клещевыми инфекциями (клещевой энцефалит, болезнь Лайма).

В целом экологическая обстановка в районе оценивается как благоприятная. При Главе района постоянно работает координационный экологический совет, решающий вопросы координации усилий всех служб по природоохранной деятельности.

  - Объекты культурного наследия

    - Список объектов культурного наследия по категориям охраны

На территории Кожевниковского сельского поселения расположены и поставлены на учет 45 объектов культурного (археологического) наследия, 6 из которых являются памятниками истории и культуры регионального значения. Два из них вероятно разрушены.

Рисунок 1.3.1-1 Объекты культурного наследия

Таблица  1.3.1-1

Список объектов археологического наследия

№

Название

Статус

Датировка

Местонахождение

1

Кожевниковский могильник

Выявленный

В 2 км к югу от с. Кожевниково и 250 м. к югу от птицесовхоза "Рассвет". По территории проходит грунтовая дорога, которая здесь раздваивается: одна идёт на птицесовхоз, другая на дамбу пруда Муковоза

2

Группа западин в северной части Уртамского лога

Выявленный

Позднее средневековье

В 2,2 км южнее с. Кожевниково, в 600 м юго-восточнее птицесовхоза "Рассвет"

3

Одиночная западина №8 (Уртамский лог)

Выявленный

Позднее средневековье

В 150 м к северу от группы западин в северной части Уртамского лога (западина предположительно относится к этой группе)

4

Одиночная западина №9 (Уртамский лог)

Выявленный

Позднее средневековье

В 98 м от западины №8 (в 0,7 км восточнее птицесовхоза)

5

Астраханцевский курганный могильник

Выявленный

XII-XVII вв.

В 1 км к северо-востоку от с. Астраханцево, на правом берегу протоки Астраханцевской

6

Могильник Киреевский 1

Выявленный

В 2.5 км южнее с. Киреевск, в0.2 км от дороги Киреевск-Молчаново, в 0.1 км от квартального столба 145/144, на коренном берегу р.Обь

7

Одиночная западина на краю оврага Киреевская 1

Выявленный

На краю оврага между Киреевским городищем 1  (в 80 км от него) и, через южный овраг, Киреевским поселением 1 (в 120 м от него). К югу от неё расположены дачи ТЭМЗа

8

Поселение Киреевское 1

Выявленный

XI-XIV вв.

В 450 м южнее с. Киреевск и в 200 м к востоку от Киреевского городища 1. К северу от поселения расположена детская спортивная база "Олимпиец"

9

Поселение Киреевское 2

Выявленный

На правом высоком берегу р. Обь, в 3 км от с. Киреевск, в 20 м (через овраг) к югу от базы отдыха "Синильга"

10

Городище Киреевское 1

Региональный

Решение облисполкома от 28.04.80

№109

Средневековье

350 км южнее с. Киреевск, 100 м ниже по р. Обь от отметки 915 км

11

Городище Киреевское 2

Региональный

Решение облисполкома от 28.04.80

№109

Ранний железный век

700-750 м южнее с. Киреевск, на месте дач 3-го кирпичного завода. Вероятно, разрушено.

12

Городище Киреевское 3

Региональный

Решение облисполкома от 28.04.80

№109

Ранний железный век

1,2 - 1,25 км южнее с. Киреевск, у места пересечения телефонной линии с р. Объ

13

Городище Киреевское 4

Региональный

Решение облисполкома от 28.04.80

№109

Ранний железный век

0,62-0,67 км северо-восточнее с. Киреевск. Вероятно, разрушено

14

Городище Усть-Таган

Выявленный

Устье р. Таган в 0,7 - 1,0 км к югу от Киреевского 3 городища

15

Местонахождение Таган

Выявленный

XVII-XIX вв.

Приустьевая часть реки Таган, на правом берегу восточного рукава. Жители с. Киреевск называют это место "зимник"

16

Городище Усть-Шайтан 1

Региональный

Решение облисполкома от 28.04.80

№109

XI-XIV вв.

Расположено на правом берегу р. Обь на коренной террасе, в месте, где она рассекается узкой долиной р. Шайтанки. Расстояние до ближайшего населенного пункта с.Киреевск – 4,5 км, до р.Объ – 0,28 км, до р. Шайтанка – 0,12 км, до р. Таган 1 км

17

Верхне-Шайтанский могильник 1

Выявленный

Эпоха средневековья

Памятник расположен на скульптурном уступе в левом борту лога, образованном рекой Шайтанкой в 5 км южнее с. Киреевск, в 2,5 км восточнее р. Обь, и в 0,5 км западнее р. Шайтанки

18

Усть-Шайтанский могильник 2

Выявленный

Памятник расположен на коренной террасе р. Обь, в 4 км южнее с. Киреевска, в 0,8 км восточнее р.Таган, в 0,5 км южнее Усть-Шайтанского городища 1

19

Усть-Шайтанское поселение 1

Выявленный

Памятник расположен на коренной террасе р. Обь. До с. Киреевск на север 4,8 км, в 0,7 км восточнее р.Таган, в 5,7 км севернее д. Молчаново

20

Усть-Шайтанский могильник 3

Выявленный

Памятник расположен на коренной террасе р. Обь, в 5 км южнее с. Киреевск, в 5,5 км севернее д.Молчаново, в 0,7 км восточнее р.Таган, на левом берегу р. Шайтанки

21

Могильник Шайтан 4

Выявленный

Памятник расположен на третьей надпойменной террасе р.Оби

22

Могильник Шайтан 1

Выявленный

23

Городище Шайтан 1

Выявленный

Развитое средневековье

На коренном берегу р.Обь, в 5,2 км южнее с. Киреевск, в 5,3 км севернее д.Молчаново, в 0,8 км восточнее р.Таган, в 2 км западнее от оз. Шайтан, в 0,7 км южнее Усть-Шайтанского городища 1

24

Поселение Шайтан 1

Выявленный

Развитое средневековье

Расположено на правой коренной террасе р. Оби, удалённой в этом месте на несколько километров от русла, образуя обширную пойму. Высота террасы над урезом воды 40 м. Мыс, на котором расположено поселение образован двумя оврагами. У подножия террасы протекает р. Шайтанка, образуя в некоторых местах пойменное болото с небольшими линзами открытой воды.

25

Городище Шайтан 3

Выявленный

Развитое позднее средневековье

В 20 - 30 м южнее поселения Шайтан 1

26

Городище Шайтан 4

Выявленный

Развитое средневековье

27

Городище Шайтан 2

Выявленный

Развитое средневековье

Городище расположено на мысу, образованном двумя растущими оврагами

28

Могильник Шайтан 2

Выявленный

Развитое средневековье

Памятник расположен на третьей надпойменной террасе  р. Обь

29

Поселение Шайтан 4

Выявленный

Ранний железный век

Находится на месте расположения могильника Шайтан 2. На выдающемся в пойму мысу, образованном оврагом и склоном террасы

30

Могильник Шайтан 3

Выявленный

Средневековье

Памятник расположен на третьей надпойменной террасе  р. Обь

31

Поселение Шайтан 3

Выявленный

Памятник расположен на третьей надпойменной террасе  р. Обь. Поселение расположено на мысу, ограниченном с востока оврагом, с юга - болотом

32

Поселение Шайтан 2

Выявленный

Памятник расположен на мысу  третьей надпойменной террасы р. Обь

33

Поселение Андрава 1

Выявленный

На р. Андрава, правом притоке р. Таган

34

Поселение Андрава 2

Выявленный

На р. Андрава, правом притоке р. Таган

35

Поселение Андрава 3

Выявленный

На р. Андрава, правом притоке р. Таган

36

Молчановское поселение

Выявленный

Находится на правом берегу р. Таган в 2 км ниже д. Молчаново

37

Поселение Иринский Борик 1

Региональный

Решение облисполкома от 28.04.80

№109

Эпоха бронзы, ранний железный век

Поселение находилось на правом берегу  р. Иры, левого притока р. Таган. Поселением заняты две невысокие гривы песчаные гривы 7- 9 м, расположенные в 0,25 - 0,3 км северо-восточнее д. Иринский Борик

38

Курганный могильник Иринский Борик 1

Выявленный

В правобережной пойме р. Обь, в урочище Иринский Борик (ныне заказник Иринский Борик), в 450 м СЗ от д. Иринский Борик (ныне там пасека), вверх по правому берегу р.Ира на СЗ, на гриве

39

Курганный могильник Иринский Борик 2

Выявленный

В правобережной пойме р. Обь, в урочище Иринский Борик (ныне заказник Иринский Борик), в 2 км на ЮЗ от бывшей д. Иринский Борик (ныне там пасека), по дороге проходящей  по памятнику на д. Могильники

40

Поселение Иринский Борик 3

Выявленный

На левом берегу р. Таган (правого притока  р.Обь) около д. Иринский Борик

41

Поселение Иринский Борик 4

Выявленный

В 450 м от бывшей д. Иринский Борик (ныне там пасека), вверх по правому берегу  р. Ира на СЗ, на гриве. Через памятник проходит грунтовая дорога, ведущая от д. Иринский Борик к старой пасеке

42

Поселение Иринский Борик 5

Выявленный

На берегу Кривых озёр, в 100 м к западу от их южной оконечности, на небольшой естественной возвышенности

43

Поселение Иринский Борик 6

Выявленный

В правобережной пойме р. Оби, в урочище Иринский Борик (ныне заказник Иринский Борик), в 3,5 км к ЮВ от д. Иринский Борик (ныне там пасека), по дороге д. Иринский Борик - д. Могильники, идущей по восточному краю Иринского Борика к вырубкам. От поселения до Кривых озер – 700 м. Находится в смешанном лесу на коренном берегу р. Таган

44

Поселение Иринский Борик 7

Выявленный

В правобережной пойме р. Обь, в урочище Иринский Борик (ныне заказник Иринский Борик), в 5 м от дороги ведущей от д.Иринский Борик (ныне там пасека) до д. Могильники, в 500 м к западу от начала развилки, в смешанном лесу, в низине между гривами. От поселения до озера 500 м на СЗ

45

Поселение Иринский Борик 8

Выявленный

В правобережной пойме р.Обь (ныне заказник Иринский Борик) на гриве, в 8 м от дороги, ведущей от д.Иринский Борик к д. Могильники, в 550 м к западу от развилки

Большая часть археологических объектов сосредоточена на правом берегу р. Оби, южнее с. Киреевск – комплекс археологических памятников в устье р. Шайтанка, скопления древних поселений Иринский Борик и Киреевское.

Активное использование исторического потенциала Кожевниковского сельского поселения в научных, образовательных, воспитательно-патриотических и туристических целях и особенности положения целостных археологических комплексов необходимо учитывать при разработке проектных решений по организации рекреационной инфраструктуры поселения. Создание историко-культурного заповедника Шайтанский комплекс археологических памятников и включение памятников археологии в маршруты культурно-познавательного туризма способствуют развитию широкого спектра туристических услуг Кожевинковского сельского поселения.

    - Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 01.01.2002г.  №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации».

Согласно действующему законодательству земли в границах объектов культурного наследия являются землями историко-культурного назначения, использование которых возможно только по целевому назначению. На территории земель историко-культурного назначения может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

Выявленные и поставленные на государственную охрану памятники подвергаются активному разрушительному антропогенному (хозяйственная деятельность человека) и природному (оползни, оврагообразование, речная эрозия, болотообразование) воздействию. Территория Кожевниковского района в археологическом отношении обследована не полностью, в дальнейшем прогнозируется выявление значительного количества памятников археологии.

Основным механизмом сохранения как известных, так и еще не выявленных объектов историко-культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

Требования по сохранению объектов культурного наследия должны учитываться при подготовке разрешений на строительство: схема планировочной организации земельного участка должна содержать данные о границах объектов археологического наследия.

В схеме территориального планирования Томской области приведен перечень основных мероприятий по охране объектов исторического наследия области (таблица 1.3.2-1).

Таблица  1.3.2-1

Перечень основных мероприятий по охране объектов исторического наследия

| № | Мероприятие | Содержание | Сроки, год | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление, изучение, оформление учетной документации на объекты культурного наследия | − Обследование земельных участков, отводимых под хозяйственную деятельность, а также в зонах воздействия разрушающих природных факторов. − Оценка состояния, снятие планов, определение хронологии, культурной принадлежности, особенностей культурного слоя, границ памятников и их охранных зон, картографирование, фотографирование. − Составление учетной документации (паспорт, учетная карточка). | Постоянно | Департамент по культуре Томской области (комитет по охране объектов культурного наследия), ОГУ «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», научные и специализированные организации. |
| 2 | Постановка объектов культурного наследия на государственную охрану | − Организация государственной историко-культурной экспертизы для принятия решений о постановке на государственную охрану и определению категории охраны. − Подготовка документов к постановке на охрану объектов федерального значения. − Подготовка и принятие решений Администрации Томской области о принятии на государственную охрану объектов регионального значения. | Постоянно |  |
| 3 | Мониторинг объектов культурного наследия | − Обследование, оценка состояния и перспектив разрушения, уточнение границ, фотографирование объектов культурного наследия. − Составление Актов технического состояния. | Постоянно |  |
| 4 | Сохранение объектов культурного наследия | − Заключение Охранных обязательств с собственниками и пользователями зданий, земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры. − Информирование органов местного самоуправления, органов регистрации сделок с недвижимостью о наличии объектов культурного наследия. − Отнесение земельных участков, занятых памятниками истории и культуры к землям историко-культурного назначения, постановка на кадастровый учет. − Осуществление реставрационных и охранно-спасательных мероприятий на аварийных и разрушающихся объектах культурного наследия. − Передача на музейное и архивное хранение материалов, полученных в ходе проведения охранно-спасательных мероприятий. | Постоянно |  |
| 5 | Создание историко-культурного заповедника Шайтанский комплекс археологических памятников | − Составление обоснований, установление границ, составление картографической документации, разработка Положений, организация историко-культурной экспертизы, подготовка и принятие решений. | 2010-2020 гг. |  |

  - Перечень мероприятий программы социально-экономического развития Кожевниковского сельского поселения на 2009-2013гг

Программа социально-экономического развития Кожевниковского сельского поселения представляет собой комплексную систему целевых ориентиров социально-экономического развития  поселения и планируемых эффективных методов и средств достижения указанных ориентиров.  В среднесрочном плане социально-экономического развития на 2009-2013 гг. отмечены следующие мероприятия:

- Привлечение строительной компании на территорию поселения для застройки нового микрорайона в с. Кожевниково. Срок реализации – 2009-2013 гг.;

- Создание предприятия по производству кирпича (немецкая технология);

- Строительство торгового центра. Срок реализации – 2009-2010 гг.;

- Создание предприятия по производству кирпича (китайская технология). Срок реализации – 2009-2010 гг.;

- Развитие сельскохозяйственного производства. Срок реализации – 2009-2013 гг.;

- Развитие личных подсобных хозяйств в населенных пунктах сельского поселения. Срок реализации – 2009-2013 гг.;

- Организация Торгового  центра по реализации промышленной группы товаров. Срок реализации – 2009 г.;

- Организация гостиничного комплекса в с. Кожевниково. Срок реализации – 2009 г.;

- Открытие цеха по производству пластиковых окон. Срок реализации – 2009 г.;

- Открытие цеха по производству экопанелей. Срок реализации – 2009 г.;

- Организация АвтоТехЦентра в с. Кожевниково. Срок реализации – 2010-2013 гг.;

- Организация производства по очистке и розливу питьевой воды в с. Кожевниково ООО «Кожевниковский Комхоз». . Срок реализации – 2010 г.;

- Организация детского боулинга. Срок реализации – 2011 г.;

- Создание торговых точек в местах организованного туристского отдыха. Срок реализации – 2009-2013 гг.;

- Разработка и реализация проекта развития приключенческого туризма в с. Кожевниково, с. Киреевск. Срок реализации – 2009-2013 гг.;

- Открытие пожарной части с. Киреевск. Срок реализации – 2009-2010 гг.;

- Организация детского кафе. Срок реализации – 2009-2010 гг.;

- Строительство загородных коттеджей в с. Киреевск. Срок реализации – 2009-2010 гг.;

- Организация предприятия по обслуживанию микрорайона загородных коттеджей с. Киреевск. Срок реализации – 2010-2011 гг.; . Срок реализации – 2009-2013 гг.;

- Организация цеха по выращиванию свиней. Срок реализации – 2009-2010 гг.;

- Организация производства древесного угля. Срок реализации – 2009 г.;

- Организация тепличного хозяйства. Срок реализации – 2009-2010 гг.;

- Организация вторичной переработки пластмассы. Срок реализации – 2009-2010 гг.;

- Открытие цифрового кинотеатра. Срок реализации – 2012 г.;

- Газификация с. Кожевниково (I очередь, II этап) ул. Мира, Российская, Сибирская, Октябрьская. Срок реализации – 2010 г.;

- Строительство распределительного газопровода в с. Кожевниково по ул. Зеленой. Срок реализации – 2010 г.;

- Газификация промышленных объектов. Срок реализации – 2009-2013 гг.;

- Строительство  станций водоподготовки (обезжелезивания скважин) в с. Кожевниково. Срок реализации – 2009 г.;

- Строительство МОУ СОШ №2. Срок реализации – 2011-2012 г.;

- Реализация целевой программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Срок реализации – 2009-2013 гг.;

- Создание условий для строительства нового доступного жилья на территории населённого пункта. Срок реализации – 2009-2013 гг.;

- Формирование условий для развития сельских подворий и личных подсобных хозяйств. Срок реализации – 2009-2013 гг.

  - Утвержденные документы территориального планирования Томской  области и развитие территории Кожевниковского сельского поселения

    - Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Схема территориального планирования Томской области  (далее Схема) утверждена постановлением администрации Томской области от 08.07.2011 г. № 204 а.

В соответствии со Схемой на территории Кожевниковского сельского поселения запланировано строительство следующих объектов регионального  значения:

1. Многопрофильный учебный центр в с. Кожевниково. Срок реализации проекта – 2015 г.;

2. Стадион с трибунами на 1500 мест и более в с. Кожевниково. Срок реализации – 2015 г.;

3. Два бассейна ёмкостью 300 м2 каждый в с. Кожевниково. Сроки реализации проектов - 2015 и 2035 годы;

4. Объекты отдыха и лечения в Киреевской туристско-рекреационной зоне;

5. Реконструкция межрегиональной автодороги «Новосибирск – Колывань – Кожевниково – Томск – Мариинск – Тисуль – Шарыпово», протяженность в границах области – 269 км (ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 г. (с прогнозом до 2020 г.)»). Срок реализации – 2011-2020 г.;

6. Строительство ГРС «Астраханцево»  (Газоснабжение Кожевниковского района). Срок реализации – 2010-2011 г.

В целях обеспечения крупных населенных пунктов зонами рекреации проектом Схемы предлагается выделить в лесном фонде зеленую зону вокруг с. Кожевниково.

Кожевниковский лесокультурный парк, расположенный в с. Кожевниково, рекомендуется для передачи под охрану на муниципальный уровень.

    - Сведения о характеристиках зон  с особыми условиями использования территории

Важнейшими задачами территориального планирования Томской области в целях развития рекреационного комплекса является:

- создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;

- использование природно-ландшафтного потенциала Томской области при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Согласно проекта СТП Томской области правобережная часть территории Кожевниковского сельского поселения определяется в структуре области как территория первоочередного развития – Киреевская туристско-рекреационная зона регионального значения. Выбор приоритета развития основан на имеющихся  природных факторах: богатых лесных, водных, биологических ресурсах,  а так же существующих учреждениях отдыха. Прогнозируется широкое развитие экологического туризма, основанного на особо охраняемых природных территориях, естественных и культурных ландшафтах.

В перечень мероприятий территориального планирования Томской области входит сохранение государственного природного (охотничьего) заказника федерального значения «Томский», частично находящегося на территории Кожевниковского сельского поселения. Земли в границах заказника проектом СТП Томской области предлагается перевести из категории земель лесного фонда в категорию земель особо охраняемых природных территорий и объектов (письмо Минприроды России от 18.02.2010 № 06-09-32/2082).

В целях обеспечения крупных населенных пунктов зонами рекреации проектом предлагается выделить в лесном фонде зеленые зоны вокруг центров муниципальных районов, там, где они в настоящее время не выделены, в том числе и в с. Кожевниково. В области необходима разработка и принятие областного закона «О зеленых зонах» (территориальные нормативы, благоустройство, организация и ведение лесного хозяйства в лесах зеленых зон, регламент использования).

- Обоснование выбранного варианта  размещения объектов местного значения Кожевниковского сельского поселения

  - Описание вариантов функционального зонирования территории с указанием сравнительных параметров функциональных зон

Проектное решение предполагает четкое разделение правобережной и левобережной территорий по специализации: туризм в правобережной части поселения и промышленное и сельскохозяйственное производство в левобережной.

Функциональное зонирование территории определяется особенностями сложившейся планировочной структуры поселения.

В правобережной части выделяются три зоны рекреационного назначения: зона развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма на базе существующих объектов рекреации между с. Киреевск и д. Астраханцево (строительство новых баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, санаториев круглогодичного действия, кемпингов, туристических стоянок и пр.), зона развития культурно-познавательного туризма между с. Киреевск и бывшей деревней Молчаново  включающая памятник природы «Киреевский Яр» и зону размещения памятников археологии (организация транзитных пеших туристических маршрутов, проведение учебно-познавательных экскурсий, обустройство экологических троп, работа детских организаций по охране и изучению памятников природы и археологии) и зона развития охотничье-рыболовного туризма на междуречной территории (строительство охотничьих заимок, оборудование стоянок, кемпингов для охотников и рыболовов).

В левобережной части поселения выделяются две зоны производственного назначения у с. Кожевниково: зона промышленного производства и зона сельскохозяйственного производства.

На прочих территориях поселения выделены лесохозяйственные зоны и зоны сельскохозяйственных угодий. Леса прилегающие к рекреационным объектам выполняют рекреационную функцию.

Прогноз развития территории сельского поселения разработан на основе анализа трёх вариантов развития территории поселения: интенсивного, умеренного, пассивного.

- Интенсивный вариант предусматривает:

- Усиление транспортной связанности трех планировочных районов поселения  посредством развития дорог местного значения и речного транспорта.

- Строительство дорожного обхода с. Кожевниково трассы 69 К-16 в левобережной части поселения.

- Уплотнение дорожной сети в правобережной части поселения: развитие южного транспортного направления от с. Киреевск до д. Могильники через дачные участки на территории бывшей деревни Молчаново и восточного направлении до д. Верхнее Сеченово с последующим выходом на Томск.

- Развитие селитебных территорий населенных пунктов при реализации максимального сценария демографического прогноза: в с. Кожевниково – завершение строительства микрорайона у АЗС (площадь нового строительства 48 га), строительство нового микрорайона на западе за ЛЭП (48 га), развитие жилой застройки на север до р. Первая (46 га) и в юго-восточном направлении с учетом застройки территории аэродрома (85 га) (включение аэродрома в границы населенного пункта предполагает организацию новой площадки); развитие с. Киреевск в восточном направлении (27 га) и строительство нового коттеджного микрорайона на севере населенного пункта для постоянного и временного проживания жителей Томска и Северска (246 га); включение в границы д. Астраханцево садоводческих участков и развитие селитебных территорий в восточном и южном направлении с учетом перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов (55 га).

- Вынос производства за пределы селитебных территорий населенных пунктов. Формирование двух производственных площадок у с. Кожевниково – промышленного назначения на западе населенного пункта (164 га) и сельскохозяйственного назначения на базе существующих площадок ферм КРС ООО «Подсобное» и бывшего птицесовхоза «Рассвет» (156 га).

- Ликвидация полигона ТБО у с. Киреевск (организация новой площадки) и расширение полигона ТБО у с. Кожевниково.

Рисунок 2.1-1  Интенсивный вариант развития сельского поселения

- Умеренный вариант предусматривает:

- Усиление транспортной связанности междуречного планировочного района с остальными частями поселения  посредством развития дорог местного значения и речного транспорта.

- Строительство дорожного обхода с. Кожевниково трассы 69 К-16 в левобережной части поселения.

- Развитие южного транспортного направления в правобережной части поселения до д. Могильники.

- Развитие селитебных территорий в с. Кожевниково – завершение строительства микрорайона у АЗС (площадь нового строительства 48 га), строительство нового микрорайона на западе за ЛЭП (48 га), в северной (16 га) и  в юго-восточной части населенного пункта до аэродрома (38 га); развитие с. Киреевск в восточном направлении (27 га) и строительство нового коттеджного микрорайона севере населенного пункта для постоянного и временного проживания жителей Томска и Северска (128 га); включение в границы д. Астраханцево садоводческих участков и развитие селитебных территорий в восточном направлении с учетом перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов (45 га).

- Вынос производственных предприятий нарушающих режим водоохранных зон водных объектов за пределы селитебных территорий населенных пунктов. Формирование двух производственных площадок у с. Кожевниково – промышленного назначения на западе населенного пункта (74 га) и сельскохозяйственного назначения на базе существующих площадок ферм КРС ООО «Подсобное» и бывшего птицесовхоза «Рассвет» (73 га).

- Ликвидация полигона ТБО у с. Киреевск (организация новой площадки) и расширение полигона ТБО у с. Кожевниково.

Рисунок 2.1-2  Умеренный вариант развития сельского поселения

- Пассивный вариант предусматривает:

- Сохранение существующей магистральной сети поселения.

- Строительство дорожного обхода с. Кожевниково трассы 69 К-16 в левобережной части поселения.

- Развитие селитебных территорий населенных пунктов при реализации инерционного сценария демографического прогноза: в с. Кожевниково – завершение строительства микрорайона у АЗС (площадь нового строительства 48 га), и  в юго-восточной части населенного пункта до аэродрома (39 га); развитие с. Киреевск в восточном направлении (38 га); включение в границы д. Астраханцево садоводческих участков (26 га).

- Сохранение производственных площадок в границах населенных пунктов. Формирование промышленно-производственной площадки у с. Кожевниково (42 га).

- Расширение полигона ТБО у с. Кожевниково.

Рисунок 2.1-3  Пассивный вариант развития сельского поселения

Таблица 2.1-1

Сравнительная характеристика вариантов  по основным показателям

| № варианта | Населенный пункт | Население, чел | Территории развития населённых пунктов, га | Зона промышленного производства, га | Зона сельскохозяйственного производства, га | Зона рекреации, га | Протяжённость автомобильных дорог III-V кат., км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На новой территории | Всего |  | За границами нас. пунктов | В черте нас. пунктов |  |  |  |
| I. Интенсивный | с. Кожевниково | 3240 | 11420 | 227,00 | 164,00 | 0,00 | 156,00 | 505,00 | 63,00 |
|  | с. Киреевск | 3900 | 4260 | 273,00 |  |  |  |  |  |
|  | д. Астраханцево | 790 | 800 | 55,00 |  |  |  |  |  |
| II. Умеренный | с. Кожевниково | 2140 | 10320 | 150,00 | 74,00 | 45,00 | 73,00 | 380,00 | 52,00 |
|  | с. Киреевск | 2220 | 2580 | 155,00 |  |  |  |  |  |
|  | д. Астраханцево | 650 | 660 | 45,00 |  |  |  |  |  |
| III. Пассивный | с. Кожевниково | 1390 | 9570 | 97,00 | 42,00 | 70,00 | 73,00 | 1140,00 | 42,00 |
|  | с. Киреевск | 550 | 910 | 38,00 |  |  |  |  |  |
|  | д. Астраханцево | 370 | 380 | 26,00 |  |  |  |  |  |

  - Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории поселения.

Кожевниковское сельское поселение расположено в зоне влияния Томской агломерации, что обеспечит достаточно высокий рост численности населения в перспективе.

На основе комплексной оценки территории Кожевниковского сельского поселения выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития населенных пунктов за счет имеющихся внутренних территориальных ресурсов, а также путем освоения прилегающих территорий.

Запланировано изменение функционального назначения отдельных территорий и включение их в границы населенных пунктов. Реализация мероприятий по увеличению площади территорий жилой застройки позволит обеспечить дополнительный прирост численности населения около 4550 человек в течение расчетного срока, в том числе около 1650 человек – в течение первой очереди строительства.

Расчет численности населения произведен согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» при соблюдении следующих условий:

- строительство жилых домов преимущественно усадебного типа с приусадебными и приквартирными участками;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда до 33 м2 на 1 человека.

- средняя площадь участков для индивидуального жилищного строительства составляет около 1000 м2.

Таким образом, согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Кожевниковского сельского поселения составит около 10200 человек к 2021 г., около 13100 человек - к 2031 г. Прогнозируемая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.2-1.

Таблица 2.2-1

Прогнозируемая численность населения Кожевниковского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| Наименование территории | Годы |
| --- | --- |
|  | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Астраханцево | 10 | 200 | 400 |
| с. Киреевск | 358 | 950 | 2700 |
| с. Кожевниково | 8182 | 9050 | 10000 |
| Итого | 8550 | 10200 | 13100 |

Высокая привлекательность поселения для миграционного притока граждан и осуществление комплекса мероприятий по социально-экономическому развитию территории в течение расчетного срока будут способствовать реализации представленного сценария.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Кожевниковского сельского поселения в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Кожевниковского сельского поселения представлено в таблице 2.2-2.

Таблица 2.2-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Кожевниковского сельского поселения

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |
| --- | --- |
|  | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 17,6 | 18,8 | 16,5 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 61,1 | 57,8 | 58,2 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 21,2 | 23,4 | 25,3 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории

Планировочная организация территории

В основу планировочного решения положены принципы рационального использования территории поселения, создания благоприятных условий для проживания людей, необходимых условий для размещения на территории поселения мест приложения труда населения, достаточного обеспечения территории инженерной и транспортной и социальной инфраструктурой.

Рисунок 2.3-1 Деление территории поселения на

планировочные районы

Принятый проектом вариант развития территории сельского поселения предполагает:

- Деление планируемой территории на 3 планировочных района с выделением подцентров обслуживания: I планировочный район (левый берег р. Оби) с центром в с. Кожевниково, II планировочный район (правый берег р. Оби) с центром в с. Киреевск и III планировочный район (территория между р. Обь и р. Таган). Деление на планировочные районы с организацией подцентров обслуживания обусловлено сложившейся раздробленной планировочной структурой поселения и затруднённостью организации полноценного обслуживания населения только в центре муниципального образования, а так же выделением специализации каждого планировочного района.

- Основная специализация I-го планировочного района связана с уже сложившейся производственной базой с. Кожевниково и наличием земель сельскохозяйственного назначения – промышленное и сельскохозяйственное производство (строительная и пищевая промышленность, обработка сельскохозяйственной продукции, животноводство, растениеводство). Специализация II-го планировочного района связана с богатым природно-рекреационным потенциалом данной территории, а так же концентрацией южнее с. Киреевск памятников археологии – отдых и туризм (природно-ориентированный, спортивно-оздоровительный туризм, культурно-познавательный туризм, жилищное и дачное строительство). Специализация III-го планировочного района так же связана с отдыхом и туризмом (охотничье-рыболовный туризм) – обусловлена обособленным положением данной территории, отделенной широкими течениями рек Обь и Таган от остальной части поселения, отсутствием территорий градостроительного освоения и богатым природно-рекреационным и биоресурсным потенциалом.

- Интенсивное освоение Киреевской туристско-рекреационной зоны требует развития транспортной инфраструктуры в правобережной части поселения (II-ой планировочный район). Подцентр планировочного района – с. Киреевск предлагается обеспечить транспортными связями восточного (с. Верх. Сеченово) и южного (д. Могильники) направлений. В левобережной части поселения учитывается строительство дорожного обхода с. Кожевниково. Для обеспечения «связности» территории поселения, должного уровня социального и транспортного обслуживания существующих и планируемых  производственных площадок, новых селитебных и рекреационных территорий проектом предусматривается развитая сеть автодорог местного значения и внутрихозяйственных дорог.

- В части жилищного строительства и социального обслуживания населения предполагается освоение новых территорий, а так же реконструкция и уплотнение существующей застройки во всех населенных пунктах поселения. В с. Кожевниково на первую очередь планируется строительство жилого микрорайона у АЗС (25 га) и развитие селитебных территорий в северной части села (10 га). На вторую очередь предусмотрено  продолжение строительства жилого микрорайона у АЗС (18 га) и строительство нового жилого микрорайона у аэродрома (20 га). Наиболее интенсивное развитие селитебных территорий прогнозируется в с. Киреевск, здесь на первую очередь проектом предусмотрено развитие существующей территории в западном и северном направлениях (60 га) и строительство нового коттеджного микрорайона на вторую очередь (90 га). Незначительное увеличение селитебных территорий предполагается в д. Астраханцево – освоение территории садоводческих участков под жилищное строительство (13 га) и на новых территориях (18 га). Обеспеченность объектами социально-культурного и бытового обслуживания предполагается довести до нормативных показателей с соблюдением нормативных радиусов обслуживания. На перспективу проектом зарезервированы территории под жилищное строительство в с. Кожевниково (48 га) и с. Киреевск (95 га).

- Вынос производственных предприятий нарушающих режим санитарно-защитных зон и водоохранных зон водных объектов за пределы селитебных территорий населенных пунктов с последующей рекультивацией и освоением территорий под жилищное строительство: в с. Кожевниково – лесопильное производство КФХ «Шанс», ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» и Филиала ОГУ «Томсксельлес», производств ООО «Зернопродукт» и ООО «Красная горка»; в с. Киреевск сокращение территории лесопильного производства попадающей в прибрежную защитную полосу р. Киреева.

- Формирование производственной площадки в с. Кожевниково с учетом санитарной классификации предприятий: для предприятий II класса санитарной опасности – 5 га, для предприятий III-IV классов санитарной опасности – 50 га, для предприятий V класса санитарной опасности 8 га. Развитие сельскохозяйственного производства предполагается на существующих территориях ферм КРС ООО «Подсобное» и на территории бывшего птицесовхоза «Рассвет».

- Развитие рекреационной инфраструктуры по берегу р. Оби между с. Киреевск и д. Астраханцево (первая и вторая линии): строительство новых баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, санаториев круглогодичного действия, кемпингов, туристических стоянок, организация придорожного сервиса, гостиниц.

- Вынос объектов I и II классов санитарной опасности за пределы жилой застройки, организация и обустройство санитарно-защитных зон: ликвидация газосклада в с. Кожевниково и полигона ТБО в с. Киреевск, проведение работ по рекультивации территории. Проектом предусмотрена организация нового полигона ТБО за пределами с. Киреевск.

- Увеличение границ населенных пунктов за счет нового жилищного строительства: в с. Кожевниково – 1232 га против существующих 867 га, включая территории сельскохозяйственного производства, в с. Киреевск – 716 га против существующих 320 га, включая прилегающие базы отдыха, в д. Астраханцево – 94 га против существующих 65 га.

Функциональное зонирование территории

На территории сельского поселения проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Жилая зона

- Зона промышленного производства

- Зона сельскохозяйственного производства

- Зона инженерной инфраструктуры

- Зона транспортной инфраструктуры

- Зона объектов специального назначения

- Зона развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма

- Зона лесов рекреационного назначения

- Зона санитарно-защитного озеленения

- Лесохозяйственная зона

- Зона сельскохозяйственных угодий

- Зона развития охотничье-рыболовного туризма

- Зона развития культурно-познавательного туризма

Жилая зона включает как существующую, так и территорию перспективного развития населённых пунктов,  благоприятную для размещения жилой застройки, объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения.

Зона промышленного производства объединяет территории производственных площадок у с. Кожевниково (I-ый планировочный район), а так же сохраняемые производственные территории в границах населенных пунктов. Территории выделены как на базе старых, так и на новых площадках в соответствии с необходимыми санитарными разрывами от жилой застройки.

Зона сельскохозяйственного производства включает существующие территории ферм КРС ООО «Подсобное» и территории бывшего птицесовхоза «Рассвет» для размещения предприятий агропромышленного комплекса с соблюдением режима санитарно-защитных зон.

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения сетей и сооружений инженерного обеспечения территории: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи.

Зона транспортной инфраструктуры включает транспортные коридоры автомобильных дорог различных категорий в границах придорожных полос, некатегорированных автомобильных дорог  в пределах полос отводов. В пределах зоны транспортной инфраструктуры возможно размещения сетей и сооружений инженерного обеспечения.

К зоне объектов специального назначения отнесены территории свалок, кладбищ, скотомогильников. Эти территории расположены вне населённых пунктов и требуют особого режима содержания, как самой территории, так и накладывают определённые ограничения на использования сопредельных территорий в границах установленных санитарно-защитных и охранных зон.

Зона развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма проектируется в прибрежной зоне р. Оби между с. Киреевск и д. Астраханцево, а так же южнее с. Киреевск до памятника природы «Киреевский Яр» на базе существующих баз отдыха. В связи с перспективным инвестиционным освоением Киреевской туристско-рекреационной зоны проектом предусматривается строительство новых рекреационных объектов не только в первой полосе от р. Оби, но и во второй полосе (оздоровительные лагеря, санатории, пансионат, спортивные объекты не имеющие непосредственного выхода к реке).

На землях лесного фонда прилегающих к объектам рекреации планируется выделить зону лесов рекреационного назначения. На данной территории планируется ограничение лесохозяйственной деятельности.

Зона санитарно-защитного озеленения предназначена для обеспечения режима санитарно-защитных зон новой промышленно-производственной площадки у с. Кожевниково и автомобильной дороги регионального значения III технической категории.

Лесохозяйственная зона занимает большую часть территории поселения, включает лесные массивы Кожевниковского и Тимирязевского лесничеств и территории островов.

Зона сельскохозяйственных угодий  занимает большую часть территории I-го планировочного района.

Зона развития охотничье-рыболовного туризма занимает часть III планировочного района, включая государственный природный (охотничий) заказник «Томский». Зона предназначена для проведения спортивной и любительской охоты и рыболовства. Режим особой охраны федерального заказника «Томский» накладывает ограничение на использование данной территории.

Зона развития культурно-познавательного туризма выделена южнее с. Киреевск между р. Обь и предположительной трассировкой автодороги с. Киреевск – д. Могильники, включает памятник природы областного значения «Киреевский Яр» и комплекс археологических памятников в устье р. Шайтанка. Режим особой охраны памятника природы и земель историко-культурного назначения позволяет проведение учебно-познавательных экскурсий, организацию транзитных пеших туристических маршрутов, обустройство экологических троп, работу детских организаций по охране и изучению памятников природы и археологии.

В результате комплексного анализа территории Кожевниковского сельского поселения проектом выделены зоны с нарушением режима санитарно-защитных зон, которые включают территории, на которых выявлены нарушения режимов санитарно защитных зон в части размещения жилой застройки, садовых некоммерческих товариществ, а также территории на которых необходимы специальные мероприятии по обустройству санитарно-защитной зоны производственных и коммунальных объектов, мероприятий по рекультивации.

Таблица 4.2-1

Баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь сельского поселения | 39712,0 | 100 |
| 1 | Земли населенных пунктов: | 2042,0 | 5,14 |
| 1.1 | в т.ч. жилая зона | 1784,4 |  |
| 1.2 | в т.ч. зона промышленного производства | 36,0 |  |
| 1.3 | вт.ч. зона сельскохозяйственного производства | 73,1 |  |
| 1.4 | в т.ч. зоны развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма | 119,2 |  |
| 1.5 | в т.ч. зона с нарушением режима санитарно-защитной зоны | 29,3 |  |
| 2 | Зона промышленного производства | 58,0 | 0,15 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 330,7 | 0,84 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 450,1 | 1,14 |
| 5 | Зона объектов специального назначения | 26,5 | 0,07 |
| 6 | Зона развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма | 344,1 | 0,87 |
| 7 | Зона лесов рекреационного назначения | 1461,7 | 3,69 |
| 8 | Зона санитарно-защитного озеленения | 167,0 | 0,43 |
| 9 | Лесохозяйственная зона | 16281,8 | 41,00 |
| 10 | Зона сельскохозяйственных угодий | 9156,9 | 23,00 |
| 11 | Зона развития охотничье-рыболовного туризма | 4081,5 | 10,28 |
| 12 | Зона культурно-познавательного туризма | 1270,0 | 3,20 |
| 13 | Зона с нарушением режима санитарно-защитной зоны | 94,0 | 0,24 |
| 14 | Акватории | 3947,8 | 9,95 |

  - Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории

На территории Кожевниковского сельского поселения установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, охранные зоны объектов археологического наследия.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории  - 50м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог I-III категории - 100 м;

- для дорог IV категории  - 50м.

Трубопроводный транспорт

Охранная зона магистральных газопроводов установлена в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов Госгортехнадзора России, серия 08, выпуск 14 и составляет 25 м от оси трубопровода в каждую сторону. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для производства сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований указанных Правил.

Рекомендуемые минимальные санитарные разрывы от магистральных газопроводов приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- населенные пункты - 1000 м;

- сельскохозяйственные угодья  - 800м.

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы (приведены в пункте 1.1.3 пояснительной записки), скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м),  проектируемый водозабор (30м- 1 пояс, 100 м – 2 пояс санитарной охраны)

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ. Площадь территории водоохранных зон составляет 5654,3 га.

Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия

Охранные зоны для памятников археологии, расположенных на территории Кожевниковского сельского поселения, не разработаны. Институтом археологии Российской академии наук рекомендуется применять для памятников археологии охранные зоны до 50 м от границ памятников.

Установленное количество памятников археологии не является итоговым, а лишь отражает степень современной изученности территории поселения. В связи с чем, проектом устанавливается обязательное проведение археологического обследования территории при проектировании любого нового строительства или хозяйственного освоения участков.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Площадь территории санитарно-защитных зон составит около 1900 га.

Таблица 2.4-1

Классификация предприятий и учреждений Кожевниковского сельского поселения  по классу санитарной опасности.

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | I класс санитарной опасности |  |
| 1 | Нефтеперерабатывающая установка УНП-10 | 1000 |
| 2 | Газосклад | 1000 |
| 3 | Скотомогильник | 1000 |
|  | II класс санитарной опасности |  |
| 4 | ОГУП "Кожевниковское ДРСУ", асфальтобетонный завод | 500 |
| 5 | Производство древесного угля | 500 |
| 6 | Полигон ТБО | 500 |
| 7 | Производственная площадка проектируемой промзоны у с. Кожевниково | 500 |
|  | III класс санитарной опасности |  |
| 8 | ООО "Подсобное", фермы КРС | 300 |
| 9 | Производственная площадка проектируемой промзоны у с. Кожевниково | 300 |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 10 | КФХ "Летяжье", пилорама | 100 |
| 11 | Молочный комбинат "Томский" | 100 |
| 12 | КФХ "Шанс", пилорама | 100 |
| 13 | Филиал ОГУ "Томсксельлес" | 100 |
| 14 | ООО "Зернопродукт" | 100 |
| 15 | ОАО "Вторчермет" | 100 |
| 16 | Хлебзавод | 100 |
| 17 | ООО "Красная горка" | 100 |
| 18 | ОГУП "Кожевниковское ДРСУ", лесопильное производство | 100 |
| 19 | СЕЛЬКОМХОЗ | 100 |
| 20 | ГЗС | 100 |
| 21 | Производственная площадка проектируемой промзоны у с. Кожевниково | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 22 | ОАО "Монтажкомплект" | 50 |
| 23 | Пивзавод | 50 |
| 24 | ОГУП "Кожевниковское ДРСУ", площадка для складирования ПГС | 50 |
| 25 | "Коммунальные системы Кожевниково" | 50 |
| 26 | ОАО "Кожевниковское АТП" | 50 |
| 27 | ОГУ "Кожевниковское райветуправление" | 50 |
| 28 | Пожарное депо | 50 |
| 29 | ООО "Томскэнерго" | 50 |
| 30 | АЗС | 50 |

Размеры санитарно-защитных зон приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

  - Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции малоценного жилищного фонда, а также за счет изменения функционального профиля площадок прилегающих территорий.

Согласно Схеме территориального планирования Томской области одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2035 г. до 33м2 общей площади на человека.

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения планируется увеличить до 432,3 тыс. м2, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 21,0 м2 в настоящее время до 33 м2 общей площади на человека.

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда в связи с реконструктивными мероприятиями составит около 252,7 тыс. м2. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит около 12,6 тыс. м2.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и многоквартирных домов малой и средней этажности.

Распределение жилищного фонда по типам жилых домов и населенным пунктам Кожевниковского сельского поселения представлено в таблице 2.5-1.

Таблица 2.5-1

Распределение жилищного фонда по типам жилых домов и населенным пунктам Кожевниковского сельского

поселения

| Наименование населенного пункта | Общая площадь существующего жилищного фонда, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда на первую очередь строительства, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. по типам жилых домов | Всего | в т. ч. по типам жилых домов | Всего | в т. ч. по типам жилых домов |
|  |  | дома усадебного типа | 2-этажные дома секционного типа | 3-5-этажные дома секционного типа |  | дома усадебного типа | 2-этажные дома секционного типа | 3-5-этажные дома секционного типа |  | дома усадебного типа | 2-этажные дома секционного типа | 3-5-этажные дома секционного типа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| д. Астраханцево | 0,422 | 0,422 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| с. Киреевск | 18,176 | 18,176 | 0,0 | 0,0 | 23,75 | 23,75 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 89,1 | 0,0 | 0,0 |
| с. Кожевниково | 161,893 | 143,737 | 7,544 | 10,612 | 226,25 | 208,15 | 7,5 | 10,6 | 330,0 | 276,6 | 15,4 | 38,0 |
| Итого по Кожевниковскому сельскому поселению | 180,521 | 162,335 | 7,544 | 10,612 | 255,0 | 236,9 | 7,5 | 10,6 | 432,3 | 378,9 | 15,4 | 38,0 |

  - Развитие и размещение объектов социально-культурного и бытового обслуживания местного значения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Кожевниковского сельского поселения по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

При проектировании системы социального и культурно-бытового обслуживания населения учтены следующие факторы:

1. Село Кожевниково выполняет функцию межселенного центра, где концентрируются учреждения, которые кроме собственного населения обслуживают группы тяготеющих поселений.

2. В соответствии со Схемой территориального планирования Томской области Киреевская рекреационная зона отнесена к зонам массового отдыха. где предусматривается развитие различных видов учреждений отдыха, в том числе учреждений санаторно-курортного лечения.

3. Проектом генерального плана предусмотрено освоение новых территорий для жилищного строительства. Данное решение вызывает необходимость строительства учреждений обслуживания населения в новых микрорайонах.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения представлен в таблицах 2.6-1 – 2.6-6.

Таблица 2.6-1

Расчет учреждений образования

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место | д. Астраханцево | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детских садов семейного типа |
|  |  |  | с. Киреевск | 125 | 0 | 0 | 50 | 0 | 125 | Рекомендуется строительство дошкольных образовательных учреждений общей проектной мощностью 125 мест |
|  |  |  | с. Кожевниково | 470 | 254 | 254 | 216 | 254 | 216 | Рекомендуется строительство дошкольных образовательных учреждений общей проектной мощностью 125 мест |
| 2 | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности неполным средним образованием 100%, средним – до 75% , место | д. Астраханцево | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация ежедневного подвоза учащихся в среднюю общеобразовательную школу в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 350 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | Рекомендуется строительство средней общеобразовательной школы на 400 мест. Мощность учреждения рассчитана с учетом учащихся всех ступеней обучения с. Киреевск и д. Астраханцево |
|  |  |  | с. Кожевниково | 1300 | 848 | 523 | 777 | 523 | 777 | Рекомендуется сохранение МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» и строительство общеобразовательных школ общей проектной мощностью 777 мест. |

Окончание таблицы 2.6-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Внешкольные учреждения | 10 % общего числа школьников, место | д. Астраханцево | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется получение дополнительного образования во внешкольных учреждениях в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в здании школы |
|  |  |  | с. Кожевниково | 130 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих учреждений дополнительного образования детей |

Таблица 2.6-2

Расчет учреждений здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных

сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Больничные учреждения | 134,7 коек на 10 тыс. жителей, койка | д. Астраханцево | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в участковой больнице в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 36 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | Рекомендуется реорганизация существующего ФАП в участковую больницу проектной мощностью 40 коек, 60 посещений в смену. Учреждение рассчитано на обслуживание населения д. Астраханцево и с. Киреевск |
|  |  |  | с. Кожевниково | 120 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего больничного учреждения |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, посещение в смену | д. Астраханцево | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в участковой больнице в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 49 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Рекомендуется реорганизация существующего ФАП в участковую больницу проектной мощностью 40 коек, 60 посещений в смену. Учреждение рассчитано на обслуживание населения д. Астраханцево и с. Киреевск |
|  |  |  | с. Кожевниково | 450 | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего амбулаторно-поликлинического учреждения |

Продолжение таблицы 2.6-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле, автомобиль | д. Астраханцево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения станцией скорой медицинской помощи, расположенной в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Киреевск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения станцией скорой медицинской помощи, расположенной в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Кожевниково | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Рекомендуется сохранение существующей станции |
| 4 | Аптека | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | д. Астраханцево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется строительство аптеки |
|  |  |  | с. Кожевниково | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих учреждений |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты | 28 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | д. Астраханцево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в доме-интернате в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Киреевск | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в доме-интернате в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Кожевниково | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | Рекомендуется строительство дома-интерната проектной мощностью 80 мест |
| 6 | Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | 60 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | д. Астраханцево | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | Рекомендуется строительство социальных жилых домов и групп квартир на 40 мест |
|  |  |  | с. Кожевниково | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | Рекомендуется строительство социальных жилых домов и групп квартир на 125 мест |

Окончание таблицы 2.6-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70-80 м2 общей площади на 1 тыс. человек, м2 | д. Астраханцево | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 216 | 0 | 0 | 90 | 0 | 250 | Рекомендуется организация помещений для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 250 м2. Мощность рассчитана с учетом обслуживания населения д. Астраханцево |
|  |  |  | с. Кожевниково | 800 | 300 | 300 | 700 | 300 | 800 | Рекомендуется организация помещений для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 400 м2 и сохранение существующих помещений |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 | д. Астраханцево | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением спортивного зала в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением школьного спортивного зала |
|  |  |  | с. Кожевниково | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих сооружений |
| 9 | Бассейны общего пользования | 20-25 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек, м2 | д. Астраханцево | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением бассейна в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Киреевск | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением бассейна в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Кожевниково | 250 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | Рекомендуется строительство бассейна мощностью 300 м2 зеркала воды. |

Таблица 2.6-3

Расчет учреждений культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Помещения для досуга и любительской деятельности | 50-60 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 | д. Астраханцево | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование помещений в учреждении культуры в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 162 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | Рекомендуется размещение помещений для досуга и любительской деятельности в здании клуба |
|  |  |  | с. Кожевниково | 600 | 600 | 200 | 400 | 200 | 400 | Рекомендуется сохранение существующих помещений и организация новых в зданиях учреждений культурно-досугового типа |
| 2 | Дома культуры, клубы | 500-300 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 0,2 тыс. до 1 тыс. жителей; 230-190 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 2 тыс. до 5 тыс. жителей; | д. Астраханцево | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | Рекомендуется строительство клуба мощностью 180 мест |
|  |  |  | с. Киреевск | 596 | 100 | 0 | 600 | 0 | 600 | Рекомендуется строительство клуба проектной мощностью 600 мест. Здание существующего учреждения культуры не подлежит эксплуатации ввиду высокого износа |

Продолжение таблицы 2.6-3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 190-140 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 5 тыс. до 10 тыс. жителей, место | с. Кожевниково | 1400 | 450 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | Рекомендуется строительство учреждений культуры клубного типа общей проектной мощностью 1400 мест. Здание существующего учреждения культуры не подлежит эксплуатации ввиду высокого износа |
| 3 | Кинотеатры | 25-35 мест на 1 тыс. человек, место | д. Астраханцево | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением кинотеатров в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Киреевск | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением кинотеатров в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Кожевниково | 350 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | Рекомендуется организация киноустановок на 500 мест в зданиях учреждений культурно-досугового типа |
| 4 | Массовые библиотеки | 5-6 тыс. единиц хранения / 4-5 читательских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек; | д. Астраханцево | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Рекомендуется организация внестационарного отдела обслуживания общедоступной библиотеки |
|  |  |  | с. Киреевск | 17,5 / 14 | 10,4 / 10 | 10,4 / 10 | 0 / 0 | 10,4 / 10 | 7,5 / 4 | Рекомендуется сохранение существующего филиала общедоступной библиотеки с увеличением книжного фонда до 17,5 тыс. единиц хранения. Емкость книжного фонда рассчитана с учетом обслуживания населения д. Астраханцево |

Окончание таблицы 2.6-3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4,5-5 тыс. единиц хранения / 3-4 читательских места на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 5 до 10 тыс. человек; дополнительно в центральной библиотеке: 4,5-5 тыс. единиц хранения / 3-4 читательских места на 1 тыс. человек, тыс. единиц хранения / читательское место | с. Кожевниково | 180,0 / 140 | 46,3 / 60 | 46,3 / 60 | 78,7 / 70 | 46,3 / 60 | 133,7 / 80 | Рекомендуется сохранение существующих массовых библиотек в с. Кожевниково с увеличением емкости книжного фонда до 180 тыс. ед. хранения или строительство зданий филиалов центральной библиотеки на территории села |

Таблица 2.6-4

Расчет предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. человек, м2 | д. Астраханцево | 120 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 | Рекомендуется строительство предприятий торговли общей торговой площадью не менее 120 м2 |
|  |  |  | с. Киреевск | 810 | 175 | 175 | 110 | 175 | 635 | Рекомендуется сохранение существующих предприятий торговли и строительство новых общей торговой площадью не менее 635 м2 |
|  |  |  | с. Кожевниково | 3000 | 6920 | 6920 | 0 | 6920 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих предприятий торговли |
| 2 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, место | д. Астраханцево | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Рекомендуется строительство предприятия общественного питания на 16 посадочных мест |
|  |  |  | с. Киреевск | 108 | 0 | 0 | 40 | 0 | 110 | Рекомендуется строительство предприятий общественного питания общей проектной мощностью 110 посадочных мест |
|  |  |  | с. Кожевниково | 400 | 214 | 214 | 150 | 214 | 200 | Рекомендуется сохранение существующих предприятий общественного питания и строительство новых общей проектной мощностью 200 посадочных мест |

Окончание таблицы 2.6-4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место | д. Астраханцево | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Рекомендуется организация 3 рабочих мест для бытового обслуживания граждан |
|  |  |  | с. Киреевск | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | Рекомендуется организация 17 рабочих мест для бытового обслуживания граждан |
|  |  |  | с. Кожевниково | 70 | 33 | 33 | 30 | 33 | 47 | Рекомендуется сохранение существующих и организация новых рабочих мест |
| 4 | Прачечные | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел., кг белья в смену | д. Астраханцево | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 162 | 0 | 0 | 70 | 0 | 190 | Рекомендуется организация прачечной проектной мощностью 190 кг белья в смену |
|  |  |  | с. Кожевниково | 600 | 0 | 0 | 540 | 0 | 600 | Рекомендуется организация прачечных общей проектной мощностью 600 кг белья в смену |
| 5 | Химчистки | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел., кг вещей в смену | д. Астраханцево | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Киреевск | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Кожевниково | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | Рекомендуется организация химчисток общей проектной мощностью 46 кг вещей в смену |
| 6 | Бани | 7 мест на 1 тыс. человек, место | д. Астраханцево | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | с. Киреевск | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Рекомендуется строительство бани на 20 мест |
|  |  |  | с. Кожевниково | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | Рекомендуется строительство бань общей проектной мощностью 70 мест |

Таблица 2.6-5

Расчет кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Отделение связи | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | д. Астраханцево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении связи в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется строительство отделения связи |
|  |  |  | с. Кожевниково | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих отделений связи |
| 2 | Отделения банков | 1 операционная касса на 10-30 тыс. человек, операционная касса | д. Астраханцево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении банка в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Киреевск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении банка в с. Кожевниково |
|  |  |  | с. Кожевниково | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих учреждений |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка (сберкассы) | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. человек, операционная касса | д. Астраханцево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении сбербанка в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Рекомендуется организация сбербанка на 2 операционные кассы |
|  |  |  | с. Кожевниково | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | Рекомендуется сохранение существующих учреждений |

Таблица 2.6-6

Расчет учреждений жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. человек, место | д. Астраханцево | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | с. Киреевск | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Рекомендуется строительство гостиницы на 20 мест |
|  |  |  | с. Кожевниково | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Рекомендуется строительство гостиницы на 60 мест |
| 2 | Пожарное депо | В соответствии с НПБ 101-95 [2], машина | д. Астраханцево | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо в с. Киреевск |
|  |  |  | с. Киреевск | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Рекомендуется строительство пожарного депо на 2 автомобиля |
|  |  |  | с. Кожевниково | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | Рекомендуется сохранение существующего депо и строительство депо на 2 пожарных автомобиля |

  - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Дорожная сеть

Перспектива развития дорожной сети связана с реализацией «Областной целевой программы совершенствования и развития автомобильных дорог Томской области до 2010г. (с прогнозом до 2020г.)», организацией устойчивого сообщения всех населённых пунктов, с обеспечением должных параметров транспортной доступности объектов соцкультбыта, а также повышения класса и пропускной способности существующих дорог.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения дорожной сети:

- Согласно планам по реконструкции автомобильно-дорожного маршрута «Новосибирск – Колывань – Кожевниково – Томск – Мариинск – Тисуль – Шарыпово» строительство обхода с. Кожевниково. В соответствии со СНиП 2.05.02-85 п.1.11. автомобильные дороги I - III категорий следует, как правило, прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать не менее 200 м. В связи с чем проектом предложен вариант трассировки дорожного обхода с учетом строительства нового микрорайона с. Кожевниково. Протяженность нового участка 3,2 км.

- Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения «с. Киреевск – д. Могильники» с капитальным типом покрытия IV технической категории протяженностью по поселению 10 км. Проектом предлагается трассировка вдоль границы муниципального образования мимо дачных участков на месте бывшей деревни Молчаново.

- На перспективу целесообразно рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги межмуниципального значения IV технической категории  с. Киревск – д. Верх. Сеченово с дальнейшим выходом на Томск. Протяженность по территории поселения составит около 10 км.

- Реконструкцию и строительство  автомобильных дорог местного значения с капитальным типом покрытия, носящие подъездной характер к кладбищам, скотомогильникам, свалкам.

Ширина полосы отвода проектируемых дорог IV категории принята средняя  - 25 м, и будет уточнена при непосредственном проектировании автодорог с учётом технической категории, и параметров автодороги. Ширина придорожной полосы  автомобильной дороги составляет для дорог III, IV технической категории – 50 м (в соответствии со ст.26  Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Трассировка проектируемых автодорог выполнена с учётом требований  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»  является предварительной и требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

- Развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, личных подсобных хозяйств, новых промышленных площадок, объектов рекреации, подъездов к различным объектам капитального строительства.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования, и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников  на землях общего пользования (если дороги в муниципальной собственности). Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут трассироваться непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

В данном проекте схема внутрихозяйственных дорог принята ориентировочно на основе сложившейся сети полевых и лесных дорог и не является окончательной, т.к. структура землепользования ещё полностью не сформирована (не проведены работы по межеванию участков).

| Таблица 2.7-1 Характеристика проектируемых дорог |
| --- |
| №№ п/п | Наименование дорог | Протяжённость, км | Тип покрытия | Техническая категория |
|  |  | сущ. | I очередь | Расч. срок | сущ. | I очередь | Расч. срок | сущ. | I очередь | Расч. срок |
| Регионального значения |
| 1 | Обход с. Кожевниково автомобильной дороги регионального значения 69 К-14 III технической категории | - | 3,2 | 3,2 | - | а/б | а/б | - | III | III |
| Межмуниципального значения |
| 2 | «с. Киреевск – д. Молчаново» (в границах Кожевниковского сельского поселения) новое строительство | - | 10,4 | 10,4 | а/б | а/б | а/б | - | IV | IV |
| Местного значения |
| 3 | «с. Киреевск – д. Астраханцево» (вдоль баз отдыха) реконструкция | 7,49 | 7,49 | 11,29 | а/б, щебень/гравий | а/б, щебень/гравий | а/б | - | - | V |
| 4 | Внутрихозяйственные дороги | 247 | 207 | 207 | а/б, щебень/гравий | а/б, щебень/гравий | а/б, щебень/гравий | - | - |

-

Автомобильный транспорт

На территории населенных пунктов на расчетный срок предполагается проживание 13100 человек

На расчётный срок численность пака автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 5000 единиц. Расчёт уровня автомобилизации, исходя из проектной численности населения в части легкового и грузового транспорта, приведён в таблице 2.7-2.

Таблица 2.7-2

Проектируемая численность парка автомобилей муниципального образования

| Номер п/п | Название населённого пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 1 | с. Кожевниково | 10000 | 4000 | 400 | 1000 |
| 2 | с. Киреевск | 2700 | 1080 | 108 | 270 |
| 3 | д. Астраханцево | 400 | 160 | 16 | 40 |
| ИТОГО: | 13100 | 5240 | 524 | 1310 |
| ВСЕГО: |  | 5764 | 1310 |

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по прежнему  будет осуществляться автотранспортным предприятием с.Кожевниково, проектом выделены автодороги по которым предусмотрено движение  маршрутного транспорта (автобуса) для организации как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

Доставку школьников из д. Астраханцево в школу с. Киреевск необходимо осуществлять специализированным автобусом. Для осуществления производственной деятельности на территории поселения могут быть организованы маршруты служебного автотранспорта для доставки работников к местам приложения труда. Общая протяжённость маршрутной сети на территории поселения составит 77,5 км.

В течение расчётного срока предусматривается создание гаражных хозяйств на территориях муниципального образования, как в населённых пунктах, так и на территориях крупных землепользователей для размещения сельскохозяйственной техники, специального автотранспорта и грузовых автомобилей. На территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков.

Открытые парковки необходимо располагать в промышленных зонах, возле учреждений социально-культурного и бытового обслуживания, на территории жилой застройки. Площадь открытых парковок на территории жилой (усадебной) застройки должна обеспечивать размещение 5% расчётного парка автомобилей. Расчёты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 2.7-3 без учёта межрегиональных и межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования по дорогам регионального и межмуниципального значения.

Таблица 2.7.-3

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

| Номер п/п | Название населенного пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация | АЗС (при норм 1 колонка на 1200 авт.), колонок | СТО (при норм 1 пост на 200 авт.) , постов | Существуюшие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |  |  | АЗС, шт | СТО, шт |
| 1 2 3 | с. Кожевниково | 10000 | 4000 | 400 | 1000 | 5 | 27 | 3 | 2 |
|  | с. Киреевск | 2700 | 1080 | 108 | 270 | 2 | 7 | -------- | -------- |
|  | д. Астраханцево | 400 | 160 | 16 | 40 | 0 | 1 | -------- | -------- |
| ИТОГО: | 13100 | 5240 | 524 | 1310 | 7 | 35 | 3 | 2 |

  - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектное решение по развитию  системы водоснабжения Кожевниковского поселения разработано на основании целевой областной программы «Питьевая вода». На первую очередь строительства предлагается:

В с. Кожевниково:

- строительство станции водоподготовки в микрорайоне АЗС;

- строительство установки автоматического регулирования расхода и давления в гидросистеме за счет применения преобразователя и датчика давления в микрорайоне АЗС;

- строительство скважин на новых территориях (жилой микрорайон АЗС, промышленно-производственная площадка на западе населенного пункта, сельскохозяйственное производство на территории бывшего птицесовхоза «Рассвет»);

- реконструкция существующих водопроводных сетей и прокладка новых водопроводных сетей;

- установка приборов учета на скважинах и у потребителей;

- устройство централизованной сети хозяйственно - питьевого водопровода, объединённой с противопожарной низкого давления.

В с. Киреевск:

- установка приборов учета в административных зданиях;

- реконструкция существующих водопроводных сетей и прокладка новых водопроводных сетей;

- обустройство и утепление павильонов;

- строительство скважин на новой селитебной территории;

- строительство станции водоочистки;

- установка автономного водоснабжения баз отдыха, бурение водозаборных скважин для собственных нужд.

В д. Астраханцево строительство новых объектов водоснабжения не планируется.

Схема системы водоснабжения

Сети водопровода  -  кольцевого и тупикового типа. Рекомендуется в качестве материала труб водопроводной сети применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико-экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых и общественных зданий. Из этой же системы предусматривается обеспечение противопожарных нужд.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нормами водопотребления учтены расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нерациональный расход.

Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 таблица 3 примечание 1 и составит 50 л/сут. на 1 жителя.

Полив огородов и садов в приусадебной застройке должен осуществляться от собственных скважин.

Примечание: Во всех существующих и строящихся скважинах индивидуального пользования в усадебной застройке необходимо производить анализ воды.

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 таблица 5 и таблица 6.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно - питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально - бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно - питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно - питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, поливку улиц и зелёных насаждений, нерациональный расход.

Расход воды на противопожарные нужды и расчётное количество одновременных пожаров принято согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Таблица 2.8.1-1

Водопотребление объектами дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Кожевниково | 254 | 26,67 | 216 | 22,68 | 216 | 22,68 |
| с. Киреевск | - | - | 50 | 5,25 | 125 | 13,125 |
| д. Астраханцево | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 254 | 26,67 | 266 | 27,93 | 341 | 35,805 |

Таблица 2.8.1-2

Водопотребление объектами учреждений образования

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут |
| с. Кожевниково | 848 | 9,752 | 777 | 8,936 | 777 | 8,936 |
| с. Киреевск | - | - | 400 | 4,6 | 400 | 4,6 |
| д. Астраханцево | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 848 | 9,752 | 1177 | 13,536 | 1177 | 13,536 |

Таблица 2.8.1-3

Водопотребление объектами внешкольных учреждений

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут |
| с. Кожевниково | 400 | 6,4 | 400 | 6,4 | 400 | 6,4 |
| с. Киреевск | - | - | 40 | 0,64 | 40 | 0,64 |
| д. Астраханцево | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 400 | 6,4 | 440 | 7,04 | 440 | 7,04 |

Таблица 2.8.1-4

Водопотребление объектами физкультурно-спортивных учреждений

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, спортсменов | расход, м3/сут | мощность, спортсменов | расход, м3/сут | мощность, спортсменов | расход, м3/сут |
| с. Кожевниково | 300 | 15,0 | 700 | 35,0 | 800 | 40,0 |
| с. Киреевск | - | - | 90 | 4,5 | 250 | 12,5 |
| д. Астраханцево | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 300 | 15,0 | 790 | 39,5 | 1050 | 52,5 |

Таблица 2.8.1-5

Водопотребление объектами учреждений культуры и искусства

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут |
| с. Кожевниково | 450 | 22,5 | 1400 | 70,0 | 1400 | 70,0 |
| с. Киреевск | 100 | 5,0 | 790 | 39,5 | 790 | 39,5 |
| д. Астраханцево | - | - | 180 | 9,0 | 180 | 9,0 |
| Итого по сельскому поселению | 550 | 27,5 | 1110 | 118,5 | 1110 | 118,5 |

Таблица 2.8.1-6

Водопотребление объектами учреждений здравоохранения

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, посещений в смену/коек | расход, м3/сут | мощность, посещений в смену/коек | расход, м3/сут | мощность, посещений в смену/коек | расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Кожевниково | 633 | 126,0 | 838 | 167,6 | 838 | 167,6 |
| с. Киреевск | - |  | 180 | 36,0 | 180 | 36,0 |
| д. Астраханцево | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 633 | 126,0 | 1018 | 203,6 | 1018 | 203,6 |

Таблица 2.8.1-7

Водопотребление учреждениями и предприятиями связи, кредитно - финансовыми учреждениями

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут | мощность, мест | расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Кожевниково | 30 | 0,48 | 30 | 0,48 | 30 | 0,48 |
| с. Киреевск | - | - | 5 | 0,08 | 15 | 0,24 |
| д. Астраханцево | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 30 | 0,48 | 35 | 0,56 | 45 | 0,72 |

Таблица 2.8.1-8

Водопотребление предприятиями торговли и общественного питания

| Наименование населенных пунктов | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, м2 торг. зала | расход, м3/сут | мощность, м2 торг. зала | расход, м3/сут | мощность, м2 торг. зала | расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Кожевниково | 6920+24п.м. | 191,9 | 6920+214п.м. | 191,9 | 6920+214п.м. | 191,9 |
| с. Киреевск | 175 | 1,75 | 110+40п.м. | 11,1 | 635+110п.м. | 33,85 |
| д. Астраханцево | - | - | 60 | 0,6 | 120+16п.м. | 5,2 |
| Итого по сельскому поселению |  | 193,65 |  | 203,6 |  | 230,95 |

Таблица 2.8.1-9

Суммарное водопотребление Кожевниковского сельского поселения

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут | Социально-культурные нужды, расход воды, м3/сут | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут | Всего, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расход воды, м3/сут |
|  |  | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021 год) | Расчетный срок (2031 год) | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021год) | Расчетный срок (2031 год) | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021 год) | Расчетный срок (2031 год) | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021 год) | Расчетный срок (2031 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Кожевниково | 3534,62 | 3909,60 | 4320,0 | 399.022 | 503.276 | 507.996 | 135 | 135 | 135 | 3669,62 | 4547,876 | 4962,996 |
| 2 | с. Киреевск | 154,66 | 254,88 | 751,68 | 5.0 | 91.17 | 111.85 | 81 | 81 | 81 | 240,66 | 427,05 | 944,53 |
| 3 | д. Астраханцево | 4,32 | 82,08 | 77,76 | - | 9.6 | 14.2 | - | - | - | 4,32 | 91,68 | 77,76 |
|  | Итого по сельскому поселению | 3693,6 | 4246,56 | 5149,44 | 404,022 | 604.046 | 634.046 | 216 | 216 | 216 | 3914,60 | 5066,61 | 5985,286 |

Водоотведение

В с. Кожевниково требуется реконструкция существующих канализационных сетей.

В населённых пунктах, не имеющих централизованной канализационной сети для утилизации бытовых сточных вод, предлагается использование локальных очистных сооружений полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС», так же использование оборудование компании «Альта-Сиб».

Установка «ЮБАС» имеет ряд преимуществ:

- незаменима в местах, где отсутствует центральная канализация;

- обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

- поступающие на установку стоки перерабатываются в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

- для обслуживания установки не требуется спецтехника или специально обученный персонал.

Отличительные особенности установок очистки сточных вод модельного ряда ЮБАС:

- высокая степень очистки (до 98%);

- разрешен сброс очищенной воды в водоемы рыбохозяйственного значения;

- длительная сохранность биомассы при периодической эксплуатации;

- отсутствие запахов при работе;

- простота в обслуживании;

- абсолютная водонепроницаемость корпуса установки;

- высокая механическая прочность;

- отсутствие коррозии корпуса и технологических элементов;

- длительный срок эксплуатации (более 50 лет);

- малая энергоемкость.

Установки прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина (отчет N3/98/04) и в настоящее время признаны наиболее эффективными из всего ряда очистных систем, представленных на российском рынке.

Достижение 98% очистки и уникальная система обеззараживания дает возможность соответствовать всем Российским экологическим и санитарно-эпидемиологическим надзорам, рекомендовал эти установки к применению на всей территории Российской Федерации.

Модельный ряд очистных установок системы «ЮБАС» разработан с учетом индивидуальных особенностей, для различных условий эксплуатации. Наличие в структуре панелей корпуса вспененного пузырькового слоя способствует сохранению внутренней тепловой энергии биомассы. Качество очистки не снижается в зимних российских условиях и зависит от количества обслуживаемых лиц (от 5 до 100).

Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮБАС имеют широкую область применения, начиная от индивидуального использования и заканчивая типовыми модулями, способными перерабатывать объёмы до 1000м³ в сутки, обслуживая целые посёлки или микрорайоны. Помимо разницы в объёмах производительности, станцию ЮБАС можно подобрать для различных требований по степени очистки сточных вод, условий работы и точки сброса.

Отводимая очищенная сточная вода может использоваться при поливе.

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные станции.

Таблица 2.8.1-10

Суммарный расход сточных вод Кожевниковского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход сточных вод, м3/сут | Социально-культурные нужды, расход сточных вод, м3/сут | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расход сточных вод, м3/сут |
|  |  | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021 год) | Расчетный срок (2031 год) | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021год) | Расчетный срок (2031 год) | Сущ. положение (2011 год) | 1-я очередь (2021 год) | Расчетный срок (2031 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Кожевниково | 3534,62 | 3909,60 | 4320,0 | 399.022 | 503.276 | 507.996 | 3933,642 | 4412,876 | 4827,996 |
| 2 | с. Киреевск | 154,66 | 254,88 | 751,68 | 5.0 | 91.17 | 111.85 | 159,66 | 346,05 | 863,53 |
| 3 | д. Астраханцево | 4,32 | 82,08 | 77,76 | - | 9.6 | 14.2 | 4,32 | 91,68 | 91,96 |
|  | Итого по сельскому поселению | 3693,6 | 4246,56 | 5149,44 | 404,022 | 604.046 | 634.046 | 4097,662 | 4850,606 | 5783,486 |

    - Теплоснабжение

В с. Кожевниково предлагается полная реконструкция угольных котельных с переводом на газовое топливо, замена изношенных теплотрасс, восстановление изоляции, создание комплексной системы учета тепловой энергии.

В населённых пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта на первую очередь предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

При полной газификации Кожевниковского сельского поселения на расчетный срок предлагается модернизация всех угольных котельных.

    - Газоснабжение

Проектом принято на расчётный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Кожевниковского сельского поселения.

В с. Кожевниково предприятия бытового обслуживания, офисы, магазины, гаражи различных организаций предлагается перевести на газовые автономные источники тепла.

Для газоснабжения с. Кожевниково проектом предусматривается на I очередь газификация:

- нового микрорайона у АЗС;

- территорий бывшего птицесовхоза «Рассвет»;

- новой промышленной площадки.

На расчетный срок для вновь застраиваемой территории жилого фонда предлагается строительство новых газовых котельных.

Развитие рекреационной инфраструктуры и строительство нового микрорайона в с. Киреевск, а также повышение качества жизнедеятельности населения требует оснащения правобережной территории поселения сетями газоснабжения.

В перечень мероприятий СТП Томской области входит строительство ГРС «Астраханцево». Место планируемого строительства – Шегарский район. Однако, проекта ГРС и отвода земельного участка под строительство выполнено не было.

Строительство межпоселкового газопровода к с. Киреевск и д. Астраханцево предполагается от существующей ГРС с. Мельниково Шегарского района после проведения инженерно-изыскательских работ.

Определение расхода газа

Расчёты расходов газа для населения выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год согласно методическим рекомендациям, в соответствии с прогнозом численности населения:

- на автономное отопление и горячее водоснабжение усадебных жилых домов и малоэтажных  жилых домов –1100 м3 /год на 1 чел.

Таблица  2.8.3-1

Суммарный расход газа на территории Кожевниковского сельского поселения

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел | Расход газа, м3/ч | Расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение (2011 г) | 1-я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) | Сущ. положение (2011 г) | 1-я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) | Сущ. положение (2011 г) | 1-я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) |
| с. Кожевниково | 8 182 | 9 050 | 10 000 | 4 091 | 25 | 470 | 9 000 200 | 9 955 000 | 11 000 000 |
| с. Киреевск | 358 | 590 | 1 740 | 179 | 295 | 870 | 393 800 | 649 000 | 1 914 000 |
| д. Астраханцево | 10 | 190 | 180 | 5 | 95 | 90 | 11 000 | 209 000 | 198 000 |
| Итого по сельскому поселению | 8 550 | 9 830 | 11 920 | 4275 | 415 | 1430 | 9 405 000 | 10 813 000 | 12 914 198 |

    - Электроснабжение

Для электроснабжения объектов застройки нового микрорайона с. Кожевникового предусматривается строительство распределительного трансформаторного  пункта (РТП) с силовым трансформаторам 400 кВА и строительство линий электропередач. Питание РТП осуществляется по двум ВЛЗ-10кВ.

Из-за роста населения в с. Киреевск необходимо новое строительство трансформаторных подстанций  (2х160 кВА) и реконструкция существующих линий электропередач.

В д. Астраханцево не планируется проведить какие – либо работы по модернизации существующих линий электропередач.

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89», по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: для посёлков и сельских поселений данный показатель принят в размере 1350 кВт/ч (применительно – оборудованные стационарными электроплитами). Приведённые укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 2.8.4-1

Электрические нагрузки по населенным пунктам

Кожевниковского сельского поселения

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение (2011 г) | 1-я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) | Сущ. положение (2011 г) | 1-я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) |
| с. Кожевниково | 8 182 | 9 050 | 10 000 | 1 1045 700 | 12 217 500 | 13 500 000 |
| с. Киреевск | 358 | 590 | 1 740 | 483 300 | 796 500 | 2 349 000 |
| д. Астраханцево | 10 | 190 | 180 | 13 500 | 256 500 | 243 000 |
| Итого по сельскому поселению | 8550 | 9 830 | 11 920 | 11 542 500 | 128 000 | 3 861 000 |

    - Связь

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 2.8.5-1

Потребное количество телефонов

Кожевниковского сельского поселения

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел | Число телефонов, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение (2011 г) | 1я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) | Сущ. положение (2011 г) | 1я очередь (2021 г) | Расчетный срок (2031 г) |
| с. Кожевниково | 8 182 | 9 050 | 10 000 | 2784 | 3 168 | 3 500 |
| с. Киреевск | 358 | 590 | 1 740 | - | 265 | 609 |
| д. Астраханцево | 10 | 190 | 180 | - | 67 | 63 |
| Итого по сельскому поселению | 8550 | 9 830 | 11 920 | 2784 | 3 500 | 4 172 |

Таблица 2.8.5-2

Рекомендации по размещению отделений почтовой связи

на расчётный срок

| № п./п. | Наименование поселения | Рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Кожевниково | Сохранение существующего ОПС |
| 2 | с. Киреевск | Строительство ОПС |
| 3 | д. Астраханцево | Обслуживание в ОПС с. Киреевск |

С целью обеспечения безопасного и своевременного управления технологическими процессами и организации передачи информации по сети технологической связи ОАО «Газпром» предусматривается прокладка кабеля волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), проходящего по территории Кожевниковского сельского поселения.

Прохождение трассы ВОЛС предусматривается в охранной зоне проектируемого газопровода «Алтай» до населенного пункта Каргала с переходом в охранную зону действующего газопровода «Парабель-Кузбасс».

Трасса ВОЛС проходит слева по ходу газа на расстоянии 9 метров от оси газопровода.

  - Сбор и вывоз бытовых отходов

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов.

На территории Кожевниковского сельского поселения сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов от населения, предприятий и баз отдыха осуществляет МУ «Селькомхоз» и ООО «Кожевниковский комхоз» по установленным договорным отношениям. Складирование и утилизация отходов осуществляется на полигоне ТБО.

Организация санитарной очистки проектируемой территории от твердых бытовых отходов должна осуществляться в соответствии с действующими нормативами по планово-регулярной системе, которая включает:

-	организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

-	вывоз бытовых отходов в сроки, установленные договорными отношениями и санитарными нормами в зависимости от времени года;

-	обеззараживание и утилизацию ТБО на полигонах ТБО.

Технологическая схема работы существующих полигонов ТБО должна строго соблюдаться для исключения возгорания отходов и загрязнения окружающей среды.

Предприятия Кожевниковского сельского поселения решают вопросы утилизации промышленных отходов по прямым договорам с организациями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов.

Проектом предлагается:

- ликвидация существующего полигона ТБО в селе Киреевск, проведение работ по рекультивации территории;

- организация полигона ТБО севернее с. Киреевск в соответствии с преобладающими направлениями ветров, с современной организацией процессов сортировки, мусоропереработки и складирования. Санитарная зона составит 500м;

- На расчётный срок возможно расширение территории полигона ТБО вблизи с. Кожевниково.

- Планируемая структура землепользования

На расчётный срок в структуре землепользования произойдут незначительные изменения, которые коснутся как категорий, так целевого назначения и формы собственности земельных участков. Основными факторами, способствующими изменению структуры землепользования являются:

- Развитие транспортной инфраструктуры;

- Развитие населённых пунктов;

- Несоответствие категории земель под базами отдыха фактическому использованию;

- Наличие особо охраняемых природных территорий.

Изменение структуры землепользования в разрезе категорий земель

Земли населённых пунктов:

Значительное увеличение в общем балансе получат земли населённых пунктов (с 3% до 5,1%), так  с. Кожевниково увеличит свою площадь с 893,58 га до 1232,00 га,  с. Киреевск с 319,48 га до 716,00 га,  д. Астраханцево с 66,00 га до 94,00 га.

Развитие населенных пунктов будет происходить за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда и земель промышленности.

Таблица 3-1

Перечень земельных участков предполагаемых к включению в состав населённых пунктов

| Наименование населённого пункта | № кадастрового квартала | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| с. Кожевниково | 70:07:0100039 | 473; 498; 342; 339; 341; 396; 397; 398; 393; 513; 334; 335; 336; 337; 338; 486; 312; 46; 530; 531; 19; 333; 444 |
|  | 70:07:0100039 | 403 |
| с. Киреевск | 70:07:0100042 | 39; 40; 49; 50; 21; 381; 35; 395; 513; 484; 527; 36; 18; 34; 548; 530; 485; 486; 487 |
| д. Астраханцево | 70:07:0100042 | 384; 385; 373; 457; 458; 472; 460; 377; 378 |

Таблица 3-2

Проектируемый баланс земель населённых пунктов

| № | наименование | площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Кожевниково |  |
|  | Существующих земель населённого пункта | 393,58 |
|  | Земли лесного фонда | 193,95 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | 139,47 |
|  | Земли промышленности | 5,00 |
|  | Итого в проектируемых границах | 1232,00 |
| 2 | с. Киреевск |  |
|  | Существующих земель населённого пункта | 319,48 |
|  | Земли лесного фонда | 318,39 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | 10,6 |
|  | Земли промышленности | 67,52 |
|  | Итого в проектируемых границах | 716,00 |
| 4 | д. Астраханцево |  |
|  | Существующих земель населённого пункта | 66,00 |
|  | Земли лесного фонда | 11,85 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | 16,15 |
|  | Итого в проектируемых границах | 94,00 |
|  | ВСЕГО земель населённых пунктов | 2042,00 |

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В структуре земель промышленности увеличится доля земель транспорта, за счет строительства новых дорог.  В дальнейшем необходим перевод земель промышленности используемых в рекреационных целях в районе с. Киреевск в категорию земель лесного фонда. В целом изменение доли земель промышленности общем балансе будет незначительным, благодаря строительству новой промышленной площадки у с. Кожевниково.

Земли особо охраняемых территорий и объектов.

Значительно должна увеличится доля земель  особо охраняемых природных территорий  и объектов за счет перевода земель лесного фонда в границах государственного заказника федерального значения «Томский» и памятника природы областного значения «Киреевский Яр».

Земли запаса и водного фонда  останутся без изменений на расчётный срок.

Рисунок 5-1 Изменение структуры землепользования по категориям земель

- Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории Кожевниковского сельского поселения

  - Изменение экологической ситуации

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативно-законодательным требованиям.

Прогноз развития территории Кожевниковского сельского поселения разработан на основе анализа трёх вариантов развития территории поселения: интенсивного, умеренного, пассивного. Все три варианта развития сохраняют рекреационные ресурсы территории.

Изменение экологической ситуации на территории поселения в целом будет определяться темпами социально-экономического развития.

Вместе с тем имеются реальные предпосылки для положительных тенденций в изменении экологической ситуации.

Положительные тенденции могут возникнуть при условии:

- успешной реализации реформы коммунального хозяйства, в т.ч. строительстве  и газификации объектов энергетики;

- применения экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированного использования территорий санитарно-защитных зон, водоохраных зон  и охранных зон коммуникаций.

Необходимо отметить, что, несмотря на все предпринимаемые в настоящее время шаги по снижению уровня антропогенного воздействия на окружающую среду, положительный результат не будет достигнут без повышения уровня экологической культуры человека, его экологического образования и воспитания.

  - Технико-экономические показатели проекта

Таблица 4.2-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 39712 | 39712 |
|  | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 780 | 2042 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 10385 | 10219 |
|  | земли промышленности, транспорта, связи | -"- | 278 | 287 |
|  | земли водного фонда | -"- | 4768 | 4768 |
|  | земли лесного фонда | -"- | 22961 | 21662 |
|  | земли запаса | -"- | - | - |
|  | земли особо охраняемых территорий | -"- | 16 | 781,6 |
|  | по функциональному назначению: |  |  |  |
|  | Земли населенных пунктов: | га | 780 | 2042,0 |
|  | в т.ч. жилая зона | -"- | - | 1784,4 |
|  | в т.ч. зона промышленного производства | -"- | - | 36,0 |
|  | вт.ч. зона сельскохозяйственного производства | -"- | - | 73,1 |
|  | в т.ч. зоны развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма | -"- | - | 119,2 |
|  | в т.ч. зона с нарушением режима санитарно-защитной зоны | -"- | - | 29,3 |
|  | Зона промышленного производства | -"- | - | 58,0 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | -"- | - | 330,7 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | - | 450,1 |
|  | Зона объектов специального назначения | -"- | - | 26,5 |
|  | Зона развития природно-ориентированного и спортивно-оздоровительного туризма | -"- | - | 344,1 |
|  | Зона лесов рекреационного назначения | -"- | - | 1461,7 |
|  | Зона санитарно-защитного озеленения | -"- | - | 167,0 |
|  | Лесохозяйственная зона | -"- | - | 16281,8 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | -"- | - | 9156,9 |
|  | Зона развития охотничье-рыболовного туризма | -"- | - | 4081,5 |
|  | Зона культурно-познавательного туризма | -"- | - | 1270,0 |
|  | Зона с нарушением режима санитарно-защитной зоны | -"- | - | 94,0 |
|  | Акватории | -"- | - | 3947,8 |
|  | Зоны с особыми условиями использования территорий: |  |  |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные) | га | - | 1900 |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (водоохранные) | -"- | - | 5654,3 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 8,550 | 13,100 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -23 | 27 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | 48 | 200 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 17,6 | 16,5 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 61,1 | 58,2 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 21,2 | 25,3 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 180,521 | 432,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 10,612 | 38,0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 169,879 | 394,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажные жилых домах секционного типа | -"- | 7,544 | 15,4 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 162,335 | 378,9 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70 % | -"- | 1,8 | 6,6 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 6,6 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 173,9 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 258,4 |
| 3.7 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 231,0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 7,9 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 223,2 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 27,4 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,0 | 33,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 254 | 470 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 848 | 1300 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 420 | 420 |
| 4.4 | Больницы, всего | коек | 123 | 163 |
| 4.5 | Поликлиники, всего | посещения в смену | 510 | 570 |
| 4.6 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 7095 | 7850 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 214 | 540 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 35 | 102 |
| 4.9 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 550 | 2180 |
| 4.10 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 | 0,3 | 1,35 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 41,3 | 77,5 |
|  | Протяженность автомобильных дорог всего (без учёта улично-дорожной сети населённых пунктов) | км |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Дорог регионального значения | км | 15,83 | 14,46 |
|  | Дорог межмуниципального значения | -"- | 22,65 | 34,56 |
|  | Дорог местного значения | -"- | 35,33 | 57,76 |
|  | Дорог внутрихозяйственных | -"- | 247,53 | 207,56 |
|  | Водный транспорт | -"- | 38,1 | 38,1 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | км | нет данных | 400 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 3,914 | 5,985 |
|  | на производственные нужды | -"- | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 300 | 300 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 300 | 300 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | 4,097 | 5,783 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего | млн. кВт·ч/год | 11,542 | 3,861 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего | млн. м3/год | 9,405 | 12,914 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 2784 | 4172 |
| 6.6 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.6.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 3 | 3 |
| 6.6.2 | Общая площадь свалок | га | 14,6 | 18,2 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 9,7 | 9,7 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | 0 | 0 |

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей раздела ГО и ЧС генерального плана является разработка рациональной планировочной и пространственной организации сельского поселения, обеспечивающей функционирование промышленного и транспортного комплекса и защиту его населения от техногенных и природных катастроф.

На территории Кожевниковского сельского поселения не располагаются насёленные пункты и объекты, имеющие категорию по гражданской обороне.

Территория поселения располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, зон возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, посёлках и сельских населённых пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток.

Эвакуация населения не планируется.

Территория в пределах проектной застройки населенных пунктов Кожевниковского сельского поселения, должна быть обеспечена необходимым количеством электросирен и громкоговорителей для доведения сигналов оповещения ГО до всего населения.

По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения 69 К-14.

Удаленность поселения от ближайшей железнодорожной станции «Томск-1» составляет около 100 км (от с. Кожевниково), от ближайшего аэропорта «Богашево» – около 120 км.

По территории поселения проходит магистральный газопровод «Парабель - Кузбасс» и планируется строительство магистрального газопровода «Алтай».

В связи с этим проведем анализ риска при ЧС, возникающих в результате аварий на транспортных коммуникациях.

Автомобильная дорога

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных коммуникациях являются следующие ситуации:

- пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны;

- пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации цистерны;

- пролив АХОВ в результате разгерметизации цистерны.

При возникновении аварии, связанной с разливом СУГ возможно:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием «огненного шара»;

- образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ возможно:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Газопровод

Появление трещины или полного раскрытия газопровода, возможны при нарушениях герметичности фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, запорной арматуры, что может привести к проливу и загазованности на участках магистрального газопровода «Парабель-Кузбасс».

Резкие температурные деформации газопроводов, потеря прочности опорных металлоконструкций вследствие механического воздействия, резкое повышения расчетного давления газа в газопроводе из-за неисправности оборудования, может привести к утечке газа из газопровода. В дальнейшем возможно возгорание или взрыв с обрушением газопровода.

Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ) загрязнение территории области радиоактивными веществами возможны:

- при авариях во время транспортировки радиоактивных веществ автомобильным транспортом и нарушении целостности упаковки. При этом возможно местное заражение прилегающей к месту аварии территории перевозимыми радиоактивными веществами и облучение людей находящихся вблизи места аварии;

- при утрате или несанкционированном захоронении производственных радиоактивных источников, что приведет к местному загрязнению небольшого участка территории и незначительному облучению отдельных людей, контактирующих с данным источником.

Аварии на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения

Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со  скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110,220 и 500 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении  населенных пунктов вплоть до обесточивания  части сельских районов, нарушениям в электрообеспечении железной дороги.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

- недофинансирования ремонтных работ;

- образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов;

- кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Возможные источники биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус. Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной домашней и дикой птицей. Специальной вакцины против птичьего гриппа для людей  нет нигде в мире. Вакцина есть только для птиц.

Грипп птиц может поражать все виды пернатых. Из домашних к нему наиболее чувствительны индюки и куры.

Основными носителями птичьего гриппа считаются водоплавающие птицы.

Клещевой энцефалит

Энцефалиты – группа воспалительных заболеваний головного мозга человека и животных, обусловленных главным образом вирусами, бактериями, простейшими и другими болезнетворными микроорганизмами.

Населённые пункты Кожевниковского сельского поселения являются неблагополучными в  эпидемическом отношении по клещевому энцефалиту, что существенно повлияет на объём и качество выполнений мероприятий ГО.

Сибирская язва

Сибирская язва – заразительная болезнь, вызываемая специфической бактерией (bacillus anthracis), проникающей через повреждения в кожу, желудок, легкие, большей частью с пищей или питьем. Наблюдается преимущественно у рогатого скота, лошадей, овец, свиней, даже дичи; обнаруживается спустя 3-4 дня после заражения.

Бешенство

Бешенство – острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заражение бешенством человека происходит при укусе либо ослюнении кожи или слизистых оболочек человека слюной бешеных животных, содержащей в себе возбудителя бешенства. Особенно опасны для человека укусы больным животным головы, лица, шеи; в этих случаях инкубационный период болезни укорачивается, а заболевание протекает особенно бурно. Проникнув в организм человека через рану, причинённую укусом бешеного животного (или ослюнённую царапину), вирус распространяется по нервным стволам в направлении к центральной нервной системе, поражая нервные центры и кору головного мозга.

Ящур

Ящур – острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек), встречается у быков, овец, свиней и пр. Симптомы – умеренная лихорадка, катаральное воспаление слизистой оболочки рта; на внутренней поверхности губ, на конце и краях языка беловатые пузыри, оставляющие после себя язвы; в расщелине и на венчике копыт, на вымени, сосках – пузыри, пустулы, корки; болезнь оканчивается через 12-14 дней; в неблагоприятных случаях гибельный исход. Заражение может переноситься и на человека при употреблении некипяченого молока больных животных и выражается лихорадкой и пузырьками на губах, языке, иногда на твердом и мягком небе.

Колорадский жук – опасный вредитель картофеля - повсеместно. Потеря урожая до 5 %.

Саранчовые

Вследствие неожиданного залёта стай издалека и способности массового нападения на посевы саранчи особенно опасна как вредитель сельскохозяйственных культур (хлебных злаков, хлопчатника и т. д.). Передвигаясь в поисках пищи со скоростью свыше 30 км в сутки, кулиги уничтожают на своём пути всю зелёную растительность. Личинки и взрослые насекомые поедают листья, стебли, метёлки, колосья, плоды, кору на стеблях.

Количество поедаемой саранчой пищи при длительных полётах заметно увеличивается по сравнению с тем, которое она съедает при кратковременных миграциях. В периоды массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч на 1 м2, а площади, заселённые саранчой, нередко составляют около 1 млн. га. Вред, причиняемый саранчой культурам и дикорастущим растениям, может достигать размеров бедствия. В России наиболее опасны: два подвида перелётной саранчи (азиатская саранча и среднерусская саранча).

Возможные источники чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы

Землетрясения

В соответствии со строительными нормами и правилами здания и сооружения предприятия выдерживают без разрушения землетрясения до 6 баллов.

Согласно карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельского поселения относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50лет).

В зданиях возможно появление трещин в наружных стенах, перегородках и фундаментах. Растрескивание оконных стекол.

При землетрясении силой 3 – 5 баллов на территории Кожевниковского сельского поселения сложится следующая ситуация:

- в местах залегания пучинистых грунтов произойдет разрушение сетей водопровода, канализации и тепловых;

- в жилых, общественных и промышленных зданиях возможно появление трещин в наружных стенах, перегородках и фундаментах;

- во всех зданиях будет ощущаться дребезжание и колебание предметов, посуды, стекол, скрип дверей.

Также опасность представляют разлетающиеся кирпичи, стекла, карнизы, вывески, дорожные знаки, столбы.

Почти всегда землетрясения сопровождаются пожарами, вызванными утечкой газа или замыканием электрических проводов.

- Приложения

Перечень передаваемых слоёв и рабочих наборов

Наименование рабочего набора:  (1)карта_полож_в_структуре_района

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Слои\Ситуационная_схема\Сельс_посел_границы

- Слои\Ситуационная_схема\Сельс_посел_гр_2

- Слои\Ситуационная_схема\Границы_районов

- Слои\Ситуационная_схема\Сельское_посел

- Слои\Ситуационная_схема\Транспорт_сит_сх

- Слои\Ситуационная_схема\Гидрография_района

- Слои\Ситуационная_схема\Границы_субъектов_РФ

- Слои\Ситуационная_схема\Населённые_пункты

- Слои\Ситуационная_схема\Оформление_сит_сх

- Слои\Ситуационная_схема\Роза_ветров

- Слои\Транспорт\Акватории_транспорт

Наименование рабочего набора:  (2)карта_современного_состояния

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Слои\Современное_состояние\Акватории

- Слои\Современное_состояние\Археология

- Слои\Современное_состояние\Водоохранные_зоны

- Слои\Современное_состояние\Газ_25000_сущ

- Слои\Современное_состояние\Газопровод_Алтай

- Слои\Современное_состояние\Граница_СП

- Слои\Современное_состояние\Значки

- Слои\Современное_состояние\Кварталы

- Слои\Современное_состояние\ЛЭП_25000_сущ

- Слои\Современное_состояние\ООТП

- Слои\Современное_состояние\Переправа

- Слои\Современное_состояние\Подтопл_террит

- Слои\Современное_состояние\Связь_сущ

- Слои\Современное_состояние\СЗЗ_25000_сущ

- Слои\Современное_состояние\Соцкульбыт_сущ

- Слои\Современное_состояние\Территории_нп_сущ

- Слои\Современное_состояние\Территории_сущ

- Слои\Современное_состояние\Трубопровод_транспорт_сущ

- Слои\Современное_состояние\УДС_сущ

- Слои\Природные_территории\Болото

- Слои\Природные_территори\Вырубки

- Слои\Природные_территори\Кустарники

- Слои\Природные_территории\Леса

- Слои\Природные_территории\Пастбище

- Слои\Природные_территории\Пашни

- Слои\Природные_территории\Пески

- Слои\Природные_территории\Сады

- Слои\Природные_территории\Сенокос

- Слои\Современное_состояние\Район

- Слои\Современное_состояние\Экспликация_сущ

- Слои\Современное_состояние\Газ_10000_сущ

- Слои\Современное_состояние\ЛЭП_10000_сущ

- Слои\Современное_состояние\СЗЗ_10000_сущ

- Слои\Современное_состояние\Роза_ветров

- Слои\Современное_состояние\Подписи_с_ЛЭП

Наименование рабочего набора:  (3)карта_землепользования

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Слои\Современное_состояние\Граница_СП

- Слои\Современное_состояние\Район

- Слои\Землепользование\Подписи_к_землеп

- Слои\Землепользование\Зем_водного_фонда

- Слои\Землепользование\Зем_прочих_категорий

- Слои\Современное_состояние\ООТП

- Слои\Землепользование\Кадастровые_участки

- Слои\Землепользование\Гос_собственность

- Слои\Землепользование\Акватории_землепользование

- Слои\Землепользование\Диаграмма

- Слои\Землепользование\Роза_ветров

Наименование рабочего набора:  (4)карта_компл_оценки

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Слои\Современное_состояние\Газ_25000_сущ

- Слои\Современное_состояние\Газопровод_Алтай

- Слои\Современное_состояние\Граница_СП

- Слои\Современное_состояние\Кварталы

- Слои\Современное_состояние\ЛЭП_25000_сущ

- Слои\Современное_состояние\ООПТ

- Слои\Современное_состояние\Переправа

- Слои\Современное_состояние\Подтопл_террит

- Слои\Современное_состояние\Связь_сущ

- Слои\Современное_состояние\Территории_нп_сущ

- Слои\Современное_состояние\Территории_сущ

- Слои\Современное_состояние\Трубопровод_транспорт_сущ

- Слои\Природные_территории\УДС_сущ

- Слои\Природные_территории\Болото

- Слои\Природные_территории\Вырубки

- Слои\Природные_территории\Кустарники

- Слои\Природные_территории\Леса

- Слои\Природные_территории\Пастбище

- Слои\Природные_территории\Пашни

- Слои\Природные_территории\Пески

- Слои\природные_территории\Сады

- Слои\Природные-территории\Сенокос

- Слои\Современное_состояние\Район

- Слои\Современное_состояние\Экспликация_сущ

- Слои\Современное_состояние\Роза_ветров

- Слои\Современное_состояние\Акватории

- Слои\Современное_состояние\СЗЗ_планиров_огран

- Слои\Современное_состояние\Водоохранные_зоны_пл_огр

- Слои\Современное_состояние\СЗЗ_10000_сущ

- Слои\Современное_состояние\Зоны_объектов_археологии

- Слои\Современное_состояние\Подписи_с_ЛЭП

Наименование рабочего набора:  (5)карта_распред_по_формам_собств

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Слои\Современное_состояние\Экспликация_сущ

- Слои\Современное_состояние\Акватории

- Слои\Современное_состояние\Газ_25000

- Слои\Современное_состояние\Газопровод_Алтай

- Слои\Современное_состояние\Граница_СП

- Слои\Современное_состояние\Кварталы

- Слои\Современное_состояние\ЛЭП_25000_сущ

- Слои\Современное_состояние\Район

- Слои\Современное_состояние\Трубопровод_транспорт_сущ

- Слои\Современное_состояние\УДС_сущ

- Слои\Природные_территории\Сельхозугодья

- Слои\Природные_территории\Болото_фон

- Слои\Природные_территории\Леса_фон

- Слои\Инженерн_сети\Террит_сущ_инж_карта

- Слои\Инженерн_сети\Территории_инж_карта

- Слои\Современное_состояние\Значки

- Слои\Современное_состояние\Канализация_сущ

- Слои\Современное_состояние\Котельные_сущ

- Слои\Современное_состояние\ЛЭП_10000_сущ

- Слои\Современное_состояние\Связь_сущ

- Слои\Современное_состояние\ТП

- Слои\Современное_состояние\Водоснабж_сущ

- Слои\Современное_состояние\Газ_10000_сущ

- Слои\Современное_состояние\Роза_ветров

- Слои\Современное_состояние\Переправа

- Слои\Современное_состояние\Подписи_с_ЛЭП

- Слои\Современное_состояние\Подписи_инженерн

Наименование рабочего набора:  (6)карта_планировочных_ограничений

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Слои\Природные_территории\Сельхозугодья

- Слои\Природные_территории\Болото_фон

- Слои\Природные_территории\Леса_фон

- Слои\Современное_состояние\Экспликация_сущ_БО

- Слои\Современное_состояние\Акватории

- Слои\Современное_состояние\Граница_СП

- Слои\Современное_состояние\ООТП

- Слои\Современное_состояние\Район

- Слои\Современное_состояние\УДС_сущ

- Слои\Современное_состояние\Охотхозяйства

- Слои\Современное_состояние\Лесничества

- Слои\Современное_состояние\Рекреационные_территории

- Слои\Современное_состояние\Рыбопр_территории

- Слои\Современное_состояние\Прочие_территории

- Слои\Современное_состояние\Природные_объекты

- Слои\Современное_состояние\Рекреац_комплекс

- Слои\Современное_состояние\Подписи

- Слои\Современное_состояние\Роза_веторов

- Слои\Современное_состояние\Зоны_объектов_археологии

Наименование рабочего набора:  (7)карта_планиров_организации

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Слои\Природные_территории\Болото_фон

- Слои\Природные_территории\Леса_фон

- Слои\Природные_территории\Сельхозугодья

- Слои\Современное_состояние\Акватории

- Слои\Современное_состояние\Территории_нп_сущ

- Слои\Проектное_решение\УДС_проект

- Слои\Планировоч_структура\Зоны_проект

- Слои\ Планировоч_структура\Планировочные_оси

- Слои\ Планировоч_структура\Планировочные_районы

- Слои\Современное_состояние\Район

- Слои\Современное_состояние\Граница_СП

- Слои\ Планировоч_структура \Подписи_план_структ

- Слои\Современное_состояние\Роза_ветров

Наименование рабочего набора:  (8)карта_планируемых_границ

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Слои\Современное_состояние\Подписи_с_ЛЭП

- Слои\Проектное_решение\Подписи_пр

- Слои\Современное_состояние\Район

- Слои\Современное_состояние\Граница_СП

- Слои\Природные_территории\Сельхозугодья

- Слои\Природные_территории\Болото_фон

- Слои\Природные_территории\Леса_фон

- Слои\Современное_состояние\Акватории

- Слои\Современное_состояние\Роза_ветров

- Слои\Проектное_решение\Новые_территории

- Слои\Землепользование\Кадастровые_участки

- Слои\Проектное_решение\Границы_нп_проект

- Слои\Современное_состояние\Границы_нп_сущ

- Слои\Проектное_решение\Новые_кварталы

- Слои\Проектное_решение\Экспликация_ЗУ

- Слои\Инженерные_сети\УДС_проект_инж_карта

Наименование рабочего набора:  (9)карта_размещ_объектов

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Слои\Проектное_решение\УДС_проект

- Слои\Проектное_решение\Нарушение_реж_СЗЗ

- Слои\Проектное_решение\Оформление_проект

- Слои\Проектное_решение\Планировочные_районы

- Слои\Проектное_решение\Селитебные_терр_проект

- Слои\Проектное_решение\СЗЗ_лэп

- Слои\Проектное_решение\СЗЗ_проект

- Слои\Проектное_решение\Соцкульбфт_пр

- Слои\Проектное_решение\Территории_нп_проект

- Слои\Современное_состояние\Акватории

- Слои\Современное_состояние\Водоохранные_зоны

- Слои\Современное_состояние\Газопровод_Алтай

- Слои\Современное_состояние\Граница_СП

- Слои\Современное_состояние\Кварталы

- Слои\Современное_состояние\ООТП

- Слои\Современное_состояние\Переправа

- Слои\Современное_состояние\Подписи_с_ЛЭП

- Слои\Современное_состояние\Подтопл_террит

- Слои\Современное_состояние\Район

- Слои\Современное_состояние\Трубопровод_транспорт_сущ

- Слои\Природные_территории\Сенокос

- Слои\Природные_территории\Болото

- Слои\Природные_территории\Вырубки

- Слои\Природные_территории\Кустарники

- Слои\Природные_территории\Леса

- Слои\Природные_территории\Пастбище

- Слои\Природные_территории\Пашни

- Слои\Природные_территории\Пески

- Слои\Природные_территории\Сады

- Слои\Проектное_решение\Территории_проект

- Слои\Проектное_решение\Подписи_пр

- Слои\Современное_состояние\Археология

- Слои\Современное_состояние\Границы_нп_сущ

- Слои\Проектное_решение\Границы_нп_проект

- Слои\Современное_состояние\СЗЗ_10000_сущ

- Слои\Современное_состояние\Газ_10000_сущ

- Слои\Современное_состояние\ЛЭП_10000_сущ

- Слои\Современное_состояние\Роза_ветров

- Слои\Современное_состояние\Соцкульбыт_сущ

- Слои\Современное_состояние\Природные_объекты

- Слои\Современное_состояние\ЛЭП_25000_сущ

- Слои\Современное_состояние\Газ_25000_сущ

- Слои\Инженерные_сети\Газоснобжение_проект

- Слои\Современное_состояние\Значки

- Слои\Проектное_решение\Класс_производства

Наименование рабочего набора:  (10)карта_функц_зонирования

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Слои\Природные_территории\Сельхозугодья

- Слои\Природные_территории\Болото_фон

- Слои\Современное_состояние\Акватории

- Слои\Проектное_решение\Территории_нп_проект

- Слои\Функц_зонирование\СЗЗ_функц_зонирование

- Слои\Функц_зонирование\УДС_функц_зонирование

- Слои\Функц_зонирование\Функциональное_зонир

- Слои\Функц_зонирование\Кварталы_функц_зонирование

- Слои\Функц_зонирование\Планировочные_районы_структура

- Слои\Проектное_решение\Нарушение_реж_СЗЗ

- Слои\Проектное_решение\Границы_нп_проект

- Слои\Современное_состояние\Граница_СП

- Слои\Современное_состояние\Район

- Слои\Функц_зонирование\Подписи_функц_зонир

- Слои\Современное_состояние\Водоохранные_зоны_пл_огр

- Слои\Природные_территории\Леса_фон_тёмный

- Слои\Современное_состояние\Роза_ветров

Наименование рабочего набора:  (11)карта_проект_инженерн_сети

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Слои\Природные_территории\Сельхозугодья

- Слои\Природные_территории\Болото_фон

- Слои\Современное_состояние\Район

- Слои\Современное_состояние\Акватории

- Слои\Современное_состояние\Граница_СП

- Слои\Проектное_решение\Территории_проект

- Слои\Проектное_решение\Границы_нп_проект

- Слои\Проектное_решение\Кварталы

- Слои\Проектное_решение\Оформление_проект

- Слои\Проектное_решение\Селитебные_терр_проект

- Слои\Проектное_решение\Территории_нп_проект

- Слои\Природные_территории\Леса_фон

- Слои\Инженерн_сети\УДС_проект_инж_карта

- Слои\Инженерн_сети\Подписи_инж_проект

- Слои\Инженерн_сети\Газоснобжение_проект

- Слои\Инженерн_сети\Котельные_проект

- Слои\Инженерн_сети\Связь_проект

- Слои\Современное_состояние\Газопровод_Алтай

- Слои\Современное_состояние\Связь_сущ

- Слои\Современное_состояние\Трубопровод_транспорт-сущ

- Слои\Современное_состояние\Канализация_сущ

- Слои\Современное_состояние\Водоснабж_сущ

- Слои\Современное_состояние\Газ_10000_сущ

- Слои\Современное_состояние\ЛЭП_10000_сущ

- Слои\Современное_состояние\ТП

- Слои\Инженерн_сети\ТП_проект

- Слои\Современное_состояние\Значки

- Слои\Современное_состояние\Границы_нп_сущ

- Слои\Современное_состояние\Роза_ветров

Наименование рабочего набора:  (12)карта_проект_транспорт

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Слои\Природные_территории\Сельхозугодья

- Слои\Природные_территории\Болото_фон

- Слои\Природные_территории\Леса_фон_тёмный

- Слои\Современное_состояние\Район

- Слои\Современное_состояние\Граница_СП

- Слои\Современное_состояние\Акватории

- Слои\Проектное_решение\Территории_нп_проект

- Слои\Современное_состояние\Границы_нп_сущ

- Слои\Транспорт\Застройка_проект

- Слои\Современное_состояние\Переправа

- Слои\Транспорт\УДС_проект_транспорт

- Слои\Транспорт\Границы_нп_проект_транспорт

- Слои\Транспорт\Оформление_транспорт

- Слои\Проектное_решение\Зона_УДС

- Слои\Транспорт\Акватории_транспорт

- Слои\Транспорт\Значки_транспорт

- Слои\Транспорт\Нас_пункты_транспорт_схема

- Слои\Транспорт\подписи_пр_транспорт

- Слои\Современное_состояние\Роза_ветров

# Footnotes

Сведения о заболеваемости населения Кожевниковского района предоставлены Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области. Письмо № 4833/05 от 15.09.2011 г. «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Кожевниковском районе»

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года // Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812. – Загл.  с экрана.